## Slide 1: TC 2006B Interconexión de dispositivos
Ejercicio 2: VLANs, DHCP y rutas por default
Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro

## Slide 2: Caso Espacio de Coworking
Los espacios
colaborativo
de coworking
son instalaciones
o espacios
de trabajo
que varias
de trabajo
fin de mejorar su
personas comparten con el
productividad, hacer networking, o simplemente ahorrar
en costos de servicios y renta.

## Slide 3: Caso Espacio de Coworking
El coworking se ha vuelto una gran industria en México y otros países ya que representa una opción favorable para pequeñas empresas, startups y freelancers [1]. Un ejemplo de estos negocios es COHAUS, un espacio de coworking en la ciudad de Querétaro que ofrece desde espacios libres de trabajo y escritorios fijos, hasta salas de juntas y oficinas bien equipadas. [2]
Referencias
[1] Solís, A. (2018). Guía Forbes de Coworking: todo lo que necesitas saber. Recuperado de https://www.forbes.com.mx/guia-forbes-de-coworking-todo-lo-que-necesitas-saber/
[2] COHAUS. (s.f.). Paquetes. Recuperado de https://cohaus.work/paquetes/

## Slide 4: Caso Espacio de Coworking
Nuestro reto el día de hoy es trabajar con un diseño físico de red en Packet Tracer y realizar la programación de los equipos de interconexión, la instalación del servicio de DHCP, la configuración de VLANs y una ruta por default para lograr la conectividad de un espacio de coworking con la red Internet.

## Slide 5
Caso Espacio de Coworking
65.255.255.252 /30
.253
.254

## Slide 6
Debemos realizar el diseño con base en restricciones que han sido establecidas por el cliente:
Debemos utilizar VLSM.
Debemos utilizar tres VLANS (Manager, Users, Services)
Solo el grupo de Users obtiene dirección IP dinámica (DHCP)
Configurar la VLAN1 del switch SCompany con la primera IP valida de la subred y el default Gateway.
Debemos conectar la red local a los servicios de Internet. Para interconectar la red local con el proveedor de servicios es necesario instalar una ruta estática por default.
Realizar las pruebas de conectividad necesarias.
Restricciones y consideraciones del cliente

## Slide 7
Configuración del servicio de DHCP
Tenemos tres subredes asociadas con las VLANs 10, 20 y 30.
La subred de los usuarios (VLAN 20) es a la única a la que se le asignarán direcciones IP dinámicas.
Configurar primero las excepciones.
Configurar DHCP en el RFrontera.

## Slide 8
Excluir las direcciones estáticas del pool de DHCP.
  ip dhcp excluded-address Dir_IP_Inicial Dir_IP_Final
Definir un pool de direcciones dinámicas que serán asignadas cuando sean solicitadas.
  ip dhcp pool NombrePool
  network dirIP_inicial Máscara de subred
Establecer la puerta de enlace predeterminada (default Gateway):
  default-router dirIP
Configuración mínima de un servicio DHCP

## Slide 9
Configuración de las VLANs
Las VLANs son redes virtuales que permiten segmentar el tráfico y tener distintos dominios de broadcast en una misma interface del router, con el uso de las subinterfaces.
El definir subinterfaces en el RFrontera implica que la interface g0/0 recibe peticiones de la vlan 10 , vlan 20 y vlan 30.
Las subinterfaces se definen con la interface g0/0 y se le concatena la subinteface asociada con la vlan g0/0.10.
El protocolo de encapsulamiento debe incluir el id de la vlan.
La dirección IP de la subinterface va a ser la última dirección IP válida de la subred o bloque.
g0/0
g0/1
VLAN 1: Native
192.168.0.152 /30
VLAN 10: Manager
192.168.0.128 /28
VLAN 30: Services
192.168.0.144 /29
VLAN 20: Users
192.168.0.0 /25

## Slide 10
Configuración de las VLANs
Comandos para el Router
! Sección para crear las subinterfaces asociadas a cada VLAN
int g0/0.VID
encapsulation dot1q VID
ip add DirIP Msk
! Hay que levantar todas las subinterfaces (lógicas). Si levanto la interfaz física se levantan todas las subinterfaces.
int g0/0
no shut

## Slide 11
Configuración de las VLANs
Pasos para configurar las VLANs en el switch:
Crear la base de datos de las VLANs
Asignar los puertos de acceso del switch a la VLAN correspondiente.
Definir el puerto troncal (puerto por el que va a salir el tráfico de las distintas VLANs).
Las subredes y los puertos del switch han sido divididos de la siguiente forma:
vlan 1 que es la nativa, está creada siempre por default.
Segmento | VLAN | Puertos asignados | Dirección de subred | Máscara de subred
Management | 10 | F0/1-6 | 192.168.10.128 | 255.255.255.240
Users | 20 | F0/7-19 | 192.168.0.0 | 255.255.255.128
Services | 30 | F0/20-24 | 192.168.20.144 | 255.255.255.248
Gestión | 1 | No aplica | 192.168.20.152 | 255.255.255.252

## Slide 12
Configuración de las VLANs Comandos para el Switch
1. Creación de las VLANs con nombre
  vlan VID
  name NombreVLAN-asociadaVID
  exit
2. Asignación de los puertos de acceso a cada VLAN VID
  interface Nombre_Interfaz
  switchport mode access
  switchport access vlan VID
3. Definición del puerto troncal
  interface Nombre_Interfaz
  switchport mode trunk
  no shut

## Slide 13
Configuración de la VLAN1 de SCompany
g0/0
g0/1
VLAN 1: Native
192.168.0.152 /30
VLAN 10: Manager
192.168.0.128 /28
VLAN 30: Services
192.168.0.144 /29
VLAN 20: Users
192.168.0.0 /25
Configurar la VLAN1 del switch SCompany con la primera IP de la subred y el default Gateway.

## Slide 14
Configuración de las VLANs
Configurar el switch SUsers, que solamente ha sido puesto como una extensión del switch SCompany.
  F0/7-19 VLAN 20 Users
SUsers es una extensión de la VLAN 20 y todos los puertos de este switch pertenecen a esta VLAN.

## Slide 15
Configuración de rutas por default
Configurar la IP de la interface s0/0/0 del RFrontera.
No se requiere configurar un protocolo de ruteo, el ruteador RFrontera está configurado para trabajar como router on stick (una sola interfaz física se encarga de enrutar los paquetes de varias VLANs). Solamente debemos saber cómo el tráfico interno va a salir al exterior.
Establecer una ruta por default que se encargue de sacar el tráfico a Internet.
Cuando definimos nuestra interface de salida (s0/0/0) tenemos una ruta por default directamente conectada
Si utilizamos la dirección IP del siguiente router, tenemos una ruta por default recursiva.
Si concatenamos la interface de salida de nuestro router y la IP del siguiente router, tenemos una ruta por default completamente conectada.

## Slide 16
Probar el servicio de DHCP.
Probar la conectividad interna: interconexión entre VLANs.
Probar la conectividad externa.
Pruebas de conectividad
User01 acceso web a SCompany (192.168.0.153)
User01 acceso web a ServerLocal (192.168.0.145)
User01 acceso web a WEBcam (192.168.0.130)
User01 acceso web a Server CNN (151.101.193.65)