## Slide 1: Capítulo 5: Configuración de un switch
Routing and Switching Essentials v6.0
Notes: Cisco Networking Academy Program
Routing and Switching Essentials v6.0
Capítulo 5: Configuración de un switch

## Slide 2: 5.1 Configuración básica de un switch
Notes: Cisco Networking Academy Program
Routing and Switching Essentials v6.0
Capítulo 5: Configuración de un switch

## Slide 3: Configurar un switch con parámetros iniciales Configurar el acceso a la administración de un switch
Notes: 5.1 – Configuración básica de un switch
5.1.1 – Configurar un switch con parámetros iniciales
5.1.1.5 – Configurar el acceso a la administración básica de un switch con IPv4

## Slide 4: Configurar un switch con parámetros iniciales Configurar el acceso a la administración de un switch (continuación)
Notes: 5.1 – Configuración básica de un switch
5.1.1 – Configurar un switch con parámetros iniciales
5.1.1.5 – Configurar el acceso a la administración básica de un switch con IPv4 (continuación)

## Slide 5: Configurar un switch con parámetros iniciales Configurar el acceso a la administración de un switch (continuación)
Notes: 5.1 – Configuración básica de un switch
5.1.1 – Configurar un switch con parámetros iniciales
5.1.1.5 – Configurar el acceso a la administración básica de un switch con IPv4 (continuación)

## Slide 6: 5.2 Seguridad de switches: Administración e implementación
Notes: Cisco Networking Academy Program
Routing and Switching Essentials v6.0
Capítulo 5: Configuración de un switch

## Slide 7: Acceso remoto seguro Funcionamiento de SSH
Shell seguro (SSH) es un protocolo que proporciona una conexión segura (cifrada) a un dispositivo remoto basada en la línea de comandos.
SSH debería reemplazar a Telnet para las conexiones de administración, debido a sus sólidas características de cifrado.
SSH utiliza el puerto TCP 22 de manera predeterminada.
Telnet utiliza el puerto TCP 23.
Para habilitar SSH en switches Catalyst 2960, se requiere una versión del software de IOS que incluya características y capacidades criptográficas (cifradas).
Notes: 5.2 – Seguridad de switches: administración e implementación
5.2.1 – Acceso remoto seguro
5.2.1.1 – Funcionamiento de SSH

## Slide 8: Acceso remoto seguro Configuración de SSH
Verificar la compatibilidad con SHH: show ip ssh.
Configurar el dominio IP
Generar pares de claves RSA
Configurar la autenticación de usuario
Configurar las líneas vty
Habilitar la versión 2 de SSH.
Notes: 5.2 – Seguridad de switches: administración e implementación
5.2.1 – Acceso remoto seguro
5.2.1.2 – Configuración de SSH

## Slide 9: Acceso remoto seguro Verificación de SSH
ssh –l admin 172.16.99.11
Notes: 5.2 – Seguridad de switches: administración e implementación
5.2.1 – Acceso remoto seguro
5.2.1.3 – Verificación de SSH

## Slide 10: Acceso remoto seguro Verificación de SSH (continuación)
Notes: 5.2 – Seguridad de switches: administración e implementación
5.2.1 – Acceso remoto seguro
5.2.1.3 – Verificación de SSH

## Slide 11: Seguridad de los puertos de un switch Seguridad de los puertos sin utilizar
Notes: 5.2 – Seguridad de switches: administración e implementación
5.2.1 – Seguridad de los puertos de un switch
5.2.2.1 – Seguridad de los puertos sin utilizar

## Slide 12: Seguridad de los puertos de un switch Seguridad de puertos: Funcionamiento
Se permite el acceso a las direcciones MAC de los dispositivos legítimos, mientras que otras direcciones MAC se rechazan.
Cualquier intento adicional de conexión por parte de direcciones MAC desconocidas generará una violación de seguridad.
Las direcciones MAC seguras se pueden configurar de varias maneras:
    Direcciones MAC seguras estáticas: se configuran manualmente y se agregan a la configuración en ejecución (switchport port-security mac-address dirección-mac)
    Direcciones MAC seguras dinámicas: se eliminan al reiniciarse el switch
    Direcciones MAC seguras persistentes: se agregan a la configuración en ejecución y se obtienen en forma dinámica (comando del modo de configuración de interfaces switchport port-security mac-address sticky)
Notes: 5.2 – Seguridad de switches: administración e implementación
5.2.2 – Seguridad de los puertos de un switch
5.2.2.2 – Seguridad de puertos: Funcionamiento

## Slide 13: Seguridad de los puertos de un switch Seguridad de puertos: Modos de violación de seguridad
IOS considera que hay una violación de seguridad cuando:
    Se agregó la cantidad máxima de direcciones MAC seguras a la tabla CAM para esa interfaz, y una estación cuya dirección MAC no figura en la tabla de direcciones intenta acceder a la interfaz.
Cuando se detecta una violación, hay tres acciones posibles que se pueden realizar:
    Proteger: no se recibe ninguna notificación
    Restringir: se recibe una notificación sobre una violación de seguridad
    Apagar
    Comando del modo de configuración de interfaces switchport port-security violation {protect | restrict |shutdown}
Notes: 5.2 – Seguridad de switches: administración e implementación
5.2.2 – Seguridad de los puertos de un switch
5.2.2.3 – Seguridad de puertos: Modos de violación de seguridad

## Slide 14: Seguridad de los puertos de un switch Seguridad de puertos: Modos de violación de seguridad (continuación)
Notes: 5.2 – Seguridad de switches: administración e implementación
5.2.2 – Seguridad de los puertos de un switch
5.2.2.3 – Seguridad de puertos: Modos de violación de seguridad

## Slide 15: Seguridad de los puertos de un switch Seguridad de puertos: Configuración
Notes: 5.2 – Seguridad de switches: administración e implementación
5.2.2 – Seguridad de los puertos de un switch
5.2.2.4 – Seguridad de puertos: Configuración

## Slide 16: Seguridad de los puertos de un switch Seguridad de puertos: Verificación
Notes: 5.2 – Seguridad de switches: Administración e implementación
5.2.2 – Seguridad de los puertos de un switch
5.2.2.5 – Seguridad de puertos: Verificación

## Slide 17: Seguridad de los puertos de un switch Seguridad de puertos: Verificación (continuación)
Notes: 5.2 – Seguridad de switches: Administración e implementación
5.2.2 – Seguridad de los puertos de un switch
5.2.2.5 – Seguridad de puertos: Verificación

## Slide 18: Seguridad de los puertos de un switch VLAN rangos
Notes: 5.2 – Seguridad de switches: Administración e implementación
5.2.2 – Seguridad de los puertos de un switch
5.2.2.5 – Seguridad de puertos: Verificación