## Slide 8
https://www.youtube.com/watch?v=wg8Hosr20yw

## Slide 10
Configuración de PAT & Port Forwarding

## Slide 11
Excluir las direcciones estáticas del pool de DHCP.
  ip dhcp excluded-address Dir_IP_Inicial Dir_IP_Final
Definir un pool de direcciones dinámicas que serán asignadas cuando sean solicitadas.
  ip dhcp pool NombrePool
  network dirIP_inicial Máscara de subred
Establecer la puerta de enlace predeterminada (default Gateway):
  default-router dirIP
Configuración mínima de un servicio DHCP

## Slide 12
Definir un pool de direcciones globales (públicas) que serán asignadas cuando sean necesarias.
  ip nat pool Nombre dirIP-inicial dirIP-final netmask MáscaraSubneteo
Definir una ACL estándar:
  access-list Número permit dirIP-inicial WildMask_ACL
Establecer la traducción dinámica de direcciones utilizando la ACL definida.
  ip nat inside source static IP-local IP-Global
  ip nat inside source list {Número | Nombre} pool NOMBRE [overload]
  ip nat inside source list {Número | Nombre} interface Tipo-Número [overload]
  ip nat inside source static Protocolo IP-local(privada) Puerto IP-Global(publica) Puerto
Especificar las interfaces interiores y exteriores
  interface Tipo-Número
  ip nat inside | ip nat outside
Configuración de NAT