## Slide 1: TC 2006B Interconexión de dispositivos
Introducción a las redes
Tecnológico de Monterrey

## Slide 2
Definición de red.
Modelo de comunicación.
Clasificación de las redes.
Extensión geográfica
Interacción
Medio de transmisión
Propietario.
Tipos de dispositivos.
Agenda de esta sesión

## Slide 3
Son dos o más dispositivos de red interconectados entre sí por un medio de comunicación, con el propósito de comunicarse para compartir información o recursos.
El medio de comunicación puede ser un cable coaxial, fibra óptica, par trenzado, microondas, ondas satelitales y los dispositivos de red pueden ser computadoras personales, tablets, dispositivos inalámbricos, impresoras, etc.
¿ Qué es una red ?

## Slide 4
En un modelo de comunicación existen tres elementos:
  Origen o emisor
  Destino o receptor
  Canal o medio
Modelo de comunicación
Los protocolos son un conjunto de reglas y procedimientos que definen como interactúan las entidades de comunicación.

## Slide 5
Modelo de comunicación
Los protocolos son necesarios para la comunicación eficaz e incluyen lo siguiente:
Un emisor y un receptor identificados.
Idioma y gramática común.
Velocidad y puntualidad de entrega.
Requisitos de confirmación o acuse de recibo.
En caso de se necesario repetir la información.

## Slide 6
Clasificación de las redes
EXTENSIÓN GEOGRÁFICA: Personal • Local • Metropolitana • Amplia • Global
INTERACCIÓN: Broadcast • Cliente-Servidor • Peer-2-Peer
MEDIO DE TRANSMISIÓN: Alámbricas • Inalámbricas
PROPIETARIO: Pública/Extranet • Privada/Intranet • Privada virtual

## Slide 7
PAN (Personal Area Network o Red de Área Personal)
LAN (Local Area Network o Red de Área Local)
MAN (Metropolitan Area Network o Red de Área Metropolitana)
WAN (Wide Area Network o Red de Área Amplia)
GAN (Global Area Network o Red de Área Global)
Redes por extensión geográfica
Las redes pueden clasificarse como:

## Slide 8
1. PAN
(Personal Area Network o Red de Área Personal)
Se utiliza para conectar entre sí dispositivos personales, como computadoras, teléfonos celulares, tablets, puntos de acceso a Internet, impresoras, auriculares, asistentes digitales personales (PDA), dispositivos de audio, etc.
Tienen un alcance máximo de 10 metros. Espacio personal (oficina).
Puede ser alámbrica o inalámbrica (Bluetooth, Wi-Fi o Rayos infrarojos).
Permite al usuario establecer una comunicación con sus dispositivos de forma sencilla, práctica y veloz.

## Slide 9
2. LAN
(Local Area Network o Red de Área Local)
Son redes privadas pertenecientes a una empresa u organización.
Las LAN conectan computadoras que están relativamente cerca conectadas por un cable o un pequeño radiotransmisor.
Abarcan dispositivos y periféricos conectados dentro de un área geográfica pequeña, como una oficina, sucursal, edificio o bien una serie de edificios dentro de una misma corporación.
Por lo general, la administración está a cargo de una única organización o persona.
Utilizan una alta velocidad de transmisión.
Su extensión va desde 10 metros hasta 1 kilómetro.

## Slide 10
Son las que usan las empresas u organizaciones para conectar sus equipos entre sí y compartir hardware, software e información.
2. LAN
(Local Area Network o Red de Área Local)

## Slide 11
Conecta varias LAN cercanas geográficamente (en una misma ciudad pero a una gran distancia) entre sí a alta velocidad.
3. MAN
(Metropolitan Area Network o Red de Área Metropolitana)
  Ejemplo: El politécnico, tiene varios campus regados por toda la ciudad.

## Slide 12
3. MAN
(Metropolitan Area Network o Red de Área Metropolitana)
La conexión puede hacerse por:
  Teléfono
  Microondas
  Enlaces dedicados digitales, como la fibra óptica
  Internet
Cubre áreas de alrededor de cincuenta kilómetros.

## Slide 13
La conexión se hace por medio de microondas, enlaces dedicados digitales, como fibra óptica, o por Internet.
4. WAN
(Wide Area Network, o Red de Área Amplia)
Enlazan dos o más redes LAN en diferentes lugares geográficos: por ejemplo, entre ciudades, estados o países.

## Slide 14
4. WAN
(Wide Area Network, o Red de Área Amplia)
Su tamaño puede oscilar entre 100 y 1000 kilómetros.
Conecta diferentes redes más pequeñas, incluidas las redes de área local (LAN) y las redes de área metropolitana (MAN).
Por lo general, la administración está a cargo de varios proveedores de servicios.
Suelen pertenecer a una organización. Son similares a un sistema bancario, donde cientos de sucursales en diferentes ciudades están conectadas entre sí para compartir sus datos oficiales.
  Utilizan una velocidad de transmisión más baja que las redes de área local.

## Slide 15
Es la interconexión mundial de todas las redes, compuesto por varias LANs, MANs y WANs
5. GAN
(Global Area Network o Red de Área Global)
Es una red compuesta por diferentes redes interconectadas que cubren un área geográfica ilimitada. Una red global como Internet recibe el nombre de GAN.
Apoya comunicaciones móviles a través de redes LAN inalámbricas y las áreas de cobertura del satélite. Un ejemplo es el sistema de posicionamiento global o GPS que nos permite por medio de señal satélite ubicar nuestra posición en la tierra y es inalámbrico.

## Slide 16
Redes por extensión geográfica

## Slide 17
Redes por interacción
Broadcast
Cliente - servidor
3. Peer to peer

## Slide 18
Emisor
Receptores
1. Redes broadcast
En las redes, el broadcast es un mensaje que se transmite a todos los miembros de una red y que no necesita ninguna acción de retroalimentación.
Al principio, este concepto se refería a la transmisión de señales de radio y televisión a través de la red inalámbrica. De ahí se derivó su segundo significado: una forma de comunicación dentro de una red, mediante la cual se envían mensajes sin un receptor específico.

## Slide 19
El servidor procesa la búsqueda y regresa al cliente sólo la información requerida
2. Redes cliente - servidor

## Slide 20
Cada computadora conectada a una red se denomina host o terminal.
2. Redes cliente - servidor
Los servidores son computadoras que proporcionan información a los terminales de la red. Por ejemplo: servidores de correo electrónico, servidores web o servidores de archivos.
Los clientes son computadoras que envían solicitudes a los servidores para recuperar información, como una página web desde un servidor web o un correo electrónico desde un servidor de correo electrónico.
Notes: 1.1 – Conectados globalmente
1.1.2 – Aprovisionamiento de recursos en una red
1.1.2.2 – Clientes y servidores

## Slide 21
En estas redes cada persona puede comunicarse con una o más personas; no hay una división fija de clientes y servidores.
3. Redes peer to peer
(Redes de igual a igual)
Ejemplo: Napster Los miembros registraban la música que tenían en sus discos duros. Si alguien buscaba una canción, verificaba la base de datos e iba a obtenerla.

## Slide 22
Es un protocolo que sustenta el intercambio de archivos peer-to-peer y se utiliza para la distribución de archivos de gran tamaño a través de Internet.
Se utiliza para reducir el impacto en el servidor y la red de distribución de archivos grandes. En lugar de descargar un archivo desde un servidor de origen único, el protocolo permite unirse a un "enjambre" de usuarios para descargar y cargar el uno del otro al mismo tiempo.
BitTorrent:
3. Redes peer to peer
(Redes de igual a igual)
En cualquier instante de tiempo BitTorrent tiene, en promedio, más usuarios activos que YouTube y Facebook juntos. El protocolo BitTorrent mueve hasta el 40% del tráfico mundial de Internet diariamente.

## Slide 23
Cliente Servidor vs Peer to Peer
(Diferencias)

## Slide 24
Redes por medio de comunicación
Alámbricos
Inalámbricos

## Slide 25
Medios de comunicación que utilizan líneas físicas (guiados)
Par trenzado ( UTP / STP)
Cable coaxial
Fibra óptica
Medios de comunicación inalámbricos (no guiados)
Ondas de radio
Microondas
Satélite
Rayos infrarrojos y láser
Redes por medio de comunicación

## Slide 26
Access Wave
Point
La conexión se realiza por medio de las tarjetas de red inalámbricas, así como unos equipos llamados Access Wave Point, los cuales dan cobertura a las áreas deseadas, retransmitiendo la información a la red cableada.
Usan transmisiones por Radio Frecuencia y un receptor para cada computadora en lugar de cable.
Cada computadora transmite y recibe datos a través del aire.
Utilizan un concepto parecido al de la telefonía celular.
Redes por medio de comunicación
Redes inalámbricas

## Slide 27
Redes por medio de comunicación

## Slide 28
Redes Web o propietario
Internet
Intranet
3. Extranet
4. Privadas virtuales

## Slide 29
1. Internet
Es la conexión de varios servidores alrededor de mundo que tienen como objetivo compartir información o comunicarse entre ellos, también llamada “la red de redes”.
A través de este medio es posible realizar todo tipo de transacciones y obtener información en tiempo real.

## Slide 30
2. Intranet
Es una red privada que usa las tecnologías del Internet para ser utilizadas dentro de una misma organización, para distribuir información y aplicaciones a las que solo puede tener acceso un grupo controlado de usuarios.
Es una red privada, que cuenta con servidores de aplicaciones, de correo o web. El firewall la protege contra usuarios y redes no autorizados.
Notes: Encontrar información de cualquier tipo, noticias, buscadores, descarga de aplicaciones, catálogos, chats, foros web, redes sociales.

## Slide 31
2. Intranet
Usos:
Páginas de la Institución, de los departamentos o individuales.
Publicación de documentos.
La distribución de software y material de capacitación.
La calendarización de actividades
El acceso y ejecución de aplicaciones.
El acceso a bases de datos de la organización.

## Slide 32
3. Extranet
Es una red privada usada por las compañías para compartir información del negocio con sus proveedores, vendedores, socios, clientes y otros negocios.
Aplicaciones de Extranets:
Listas de catálogos de productos.
Órdenes de procesamiento.
Comunicación entre negocios.
Soporte técnico en línea.

## Slide 33
Intranets vs Extranets
Intranet Extranet
*Negocio - Empleado *Negocio – Negocio
*Red común *Redes distintas
*Ahorro en costos *Ventaja competitiva

## Slide 34: 4. Redes Privadas Virtuales (VPN = Virtual Private Network)
Desarrollar WANs privadas es caro.
Internet provee una estructura más flexible y económica de interconectar oficinas remotas. Sin embargo, las redes públicas no garantizan la seguridad de las comunicaciones, por lo que las redes privadas virtuales surgieron de la necesidad de garantizar la seguridad de las comunicaciones en las redes públicas.

## Slide 35: 4. Redes Privadas Virtuales (VPN = Virtual Private Network)
Para tener aplicaciones seguras de acceso a Intranets y Extranets se requiere de una VPN, que es una conexión segura entre dos puntos de Internet (red pública), mediante el uso de firewalls, que previenen el acceso no autorizado a la red y la práctica conocida como “envíos por túneles - Tunneling”, donde los paquetes de datos se cifran (encriptan) y encapsulan en paquetes IP para poder viajar a través de Internet y ocultar su contenido.

## Slide 36: 4. Redes Privadas Virtuales (VPN = Virtual Private Network)
Un firewall o servidor de seguridad consta de hardware y software ubicados entre la red interna de una organización y una red externa para evitar que personas ajenas invadan las redes privadas.

## Slide 37
I
F
H
M
Intranet
Clientes
Vendedores
Proveedores
Distribuidores
Extranet
Extranet
Extranet
Extranet
Internet
Internet

## Slide 38
Redes Web o propietario

## Slide 39
TERMINALES
Origen/Destino
Cliente/Servidor/Peer
INTERMEDIARIOS
Comunicaciones/Red
Medios de transmisión
Tipos de dispositivos

## Slide 40
Dispositivos terminales
Tipos de dispositivos
Los “dispositivos terminales” o “hosts” son aquellos con los que el usuario final interactúa, una terminal es el origen y el destino de un mensaje transmitido a través de la red.
Algunos ejemplos de dispositivos finales son:
Computadoras (estaciones de trabajo, laptops, servidores)
Impresoras de red
Teléfonos VoIP
Cámaras de seguridad
Dispositivos portátiles móviles (smartphones, tablets, lectores inalámbricos de tarjetas de crédito, escáneres de códigos de barras)

## Slide 41
Dispositivos intermediarios
Tipos de dispositivos
Los dispositivos intermediarios interconectan dispositivos finales. Son aquellos dispositivos encargados de gestionar el acceso y las comunicaciones en la red garantizando el flujo de datos a través de ella.
Los dispositivos intermediarios conectan terminales individuales a la red y pueden conectar varias redes individuales para formar una internetwork.
Los siguientes son ejemplos de dispositivos de red intermediarios:
Acceso a la red (switches y puntos de acceso inalámbrico)
Internetworking (routers)
Seguridad (firewalls)

## Slide 42
Medios de transmisión
Tipos de dispositivos
La comunicación a través de una red es transportada por un medio. El medio proporciona el canal por el cual viaja el mensaje desde el origen hasta el destino.
Los medios de red pueden clasificarse por tipo de conexión como:
Guiados o dirigidos (conformados por cables) :
Cable coaxial
Par trenzado (UTP/STP)
Fibra óptica
No guiados (Inalámbricos) :
Ondas de radio (Wi-Fi y Bluetooth)
Infrarrojas
Microondas

## Slide 43
Intermediarios y terminales
Tipos de dispositivos

## Slide 44
Instalación de Packet Tracer