## Slide 1: TC 2006B Interconexión de dispositivos
Dispositivos de red
ITESM Campus Querétaro

## Slide 2
Son dos o más dispositivos de red conectados juntos por un medio de comunicación.
El medio de comunicación puede ser un cable coaxial, fibra óptica, par trenzado, microondas, ondas satelitales y los dispositivos de red pueden ser computadoras personales, tablets, dispositivos inalámbricos, impresoras, etc.
¿ Qué es una red ?

## Slide 3
Hubs
Switches
Ruteadores
Access Points
Radio frecuencia/ microondas
Cables UTP, Coaxial o de Fibra óptica
Hardware de comunicaciones
Las redes se comunican gracias al hardware de comunicaciones:

## Slide 4
  Conectan componentes de red, para lo cual envían un paquete de datos a todos los dispositivos conectados.
Hub
Notes: La velocidad máxima que puede tener un switch hoy en día es de 10/100Mbps,

## Slide 5
Switch
Es un aparato muy semejante al hub, pero tiene una gran diferencia: Este sí diferencia los equipos conectados a el por su “MAC address”.
Los datos enviados por una computadora llegan solamente a la computadora a la que se ha enviado, creando una especie de canal de comunicación exclusiva entre el origen y el destino.

## Slide 6
Hub vs Switch

## Slide 7
Ruteador
  Su función principal consiste en enviar paquetes de datos de una red a otra, es decir, interconectar subredes.
  Un router es un tipo especializado de computadora utilizado para dirigir el tráfico a través de Internet.

## Slide 8
Conexión inalámbrica mediante ondas de radio.
Ruteador
Conexión física puede ser una conexión por cable.
Notes: 4.1 – Protocolos de la capa física
4.1.1 – Conexiones de la capa física
4.1.1.1 – Tipos de conexiones

## Slide 9
Ruteador doméstico
Notes: 4.1 – Protocolos de la capa física
4.1.1 – Conexiones de la capa física
4.1.1.1 – Tipos de conexiones

## Slide 10
Puertos LAN
Comúnmente cuatro puertos LAN.
Son donde conectamos nuestras PCs, impresoras, servidores y cualquier dispositivo cableado.
La velocidad de los puertos ethernet puede ser de 10/100/1000 Mbps, aunque podríamos tener velocidades superiores como 2.5 Gbps, 5 Gbps y 10 Gbps.
Ruteador doméstico
Notes: 4.1 – Protocolos de la capa física
4.1.1 – Conexiones de la capa física
4.1.1.1 – Tipos de conexiones

## Slide 11
Puerto DSL (Digital Subscriber Line – Línea de suscriptor digital)
Ruteador doméstico
DSL (Digital Subscriber Line), es una tecnología que permite el acceso a Internet, utilizando las líneas telefónicas normales de par trenzado existentes en los hogares y empresas para la transmisión de datos a alta velocidad.
Notes: 4.1 – Protocolos de la capa física
4.1.1 – Conexiones de la capa física
4.1.1.1 – Tipos de conexiones

## Slide 12
WLAN
El Wi-Fi de nuestro router inalámbrico se denomina como WLAN.
La única diferencia entre WLAN y LAN, es el medio de transmisión.
  En la LAN se hace uso de cables de par trenzado o de fibra óptica.
  En la WLAN utilizamos el aire como medio de transmisión, es decir, hacemos uso de la tecnología Wi-Fi.
Ruteadores
Notes: 4.1 – Protocolos de la capa física
4.1.1 – Conexiones de la capa física
4.1.1.1 – Tipos de conexiones

## Slide 13
Access Point (Punto de acceso inalámbrico (WAP-Wireless Access Point) o AP-Access Point)
Access Point
Internet
Son dispositivos que permiten la conexión inalámbrica de un dispositivo móvil de cómputo (computadora, tablet, smartphone) con una red.
Normalmente, puede conectarse a una red cableada, y puede transmitir datos entre los dispositivos conectados a la red cableada y los dispositivos inalámbricos.

## Slide 14
Router vs Access point
Un access point interconecta dispositivos de comunicación inalámbrica para formar una red inalámbrica. Reciben la información, la almacenan la trasmiten entre la red inalámbrica y la red cableada.
Un router conecta varias redes, por lo que permite la conexión a Internet.

## Slide 15
Un Access Point conecta a clientes inalámbricos a una red cableada. Tiene un conector RJ-45 en el que se conecta "la red cableada" y los clientes (laptops, pdas, pcs, etc) se conectan a la red por medio del access point.
Un Router inalámbrico es un dispositivo que salió de la mezcla de un Access Point y un Switch, diseñado para compartir una conexión hacia Internet. Tiene conectores RJ-45 para la "LAN", 1 conector RJ-45 para "el enlace a Internet" o red WAN e incluye antenas para permitir la conexión de clientes inalámbricos.
Router inalámbrico vs Access point
Un ruteador puede transferir datos de forma inalámbrica o por cable. Un ruteador puede ser un access Point, pero un access Point no puede ser un ruteador.

## Slide 16
Radio frecuencia
El término radiofrecuencia, se aplica a la porción menos energética del espectro electromagnético, situada entre unos 3 Hz y unos 300 GHz.
Las ondas electromagnéticas de esta región del espectro se pueden transmitir aplicando la corriente alterna originada en un generador a una antena.

## Slide 17
Microondas
La radiocomunicación por microondas se refiere a la transmisión de datos o energía a través de radiofrecuencias. Se denomina microondas a las ondas electromagnéticas; generalmente de entre 300 MHz y 300 GHz.
Su desventaja es que viajan en línea directa y no curva (sobre la tierra), por tanto, necesitan estar relativamente cerca una estación de otra. (máximo de 40 a 48 kilómetros de distancia) y se deben encontrar en lugares altos para asegurar las transmisión sin obstrucción.

## Slide 18
Cables UTP, coaxial y fibra óptica

## Slide 19
Tarjeta de interfaz de red (NIC)
Sistema operativo de red (NOS): Enruta y administra las comunicaciones en la red y coordina los recursos de esta.
Ruteador: Enruta paquetes de datos a través de distintas redes y asegura que los datos enviados lleguen a la dirección correcta.
Switch: Envía datos a un destino especificado en la red.
Componentes de una red simple
Notes: . Ejemplos NOS: Microsoft Windows Server, Linux y Novel Open Enterprise Server. Enrutador: Un procesador de comunicaciones que se utiliza para enrutar paquetes de datos a través de distintas redes y asegurar que los datos enviados lleguen a la dirección correcta.

## Slide 20
Ventajas:
Las LAN’s están limitadas por su alcance geográfico, inter-nerworking elimina la barrera de la distancia y alcance geográfico.
Permite a los usuarios comunicarse y compartir recursos sin importar la localización geográfica.
Inter-redes
(Inter-networking)

## Slide 21
Dispositivos de interconexión pueden ser configurados para que usuarios de una red no tengan acceso a otro segmento de red, mejorando así la seguridad.
Ventajas:
Inter-redes
(Inter-networking)
Inter-red básica: Un router crea una inter-red.