## Slide 1: TC 2006B Interconexión de dispositivos
Esquemas de direccionamiento
Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro

## Slide 2
Direccionamiento físico
Direccionamiento lógico
Direccionamiento IPv4
Clases de redes
Dirección IP 127.0.0.1
Direcciones privadas
NAT
Puerta de enlace o gateway
Subnetting
Creación de máscaras de subred
Dirección de broadcast
Identificar la primera y última dirección IP válida, y la dirección de broadcast de una subred
Agenda de esta sesión

## Slide 3
Red
Enlace de datos
IP (Internet Protocol)
Direccionamiento lógico
MAC (Media Access Control) Direccionamiento físico
Direccionamiento

## Slide 4
La dirección MAC es la dirección de la tarjeta de red.
La dirección MAC es única e irrepetible
Una dirección MAC puede escribirse de dos formas:
MAC (Direccionamiento físico o de hardware)
Direccionamiento Físico

## Slide 5
Diseñado al inicio de 1980
Se usan 4 bytes para identificar de manera única a cada dispositivo de red.
Una dirección IP puede escribirse de tres formas distintas:
Direccionamiento lógico
Direccionamiento IPv4
¿Cómo reconocer que parte pertenece a la red y que parte a un host?

## Slide 6
Direccionamiento IPv4
Clases de redes
Cinco clases diseñadas : A, B, C, D, E
Máscara de subred
255.0.0.0
Es un código numérico que forma parte de la dirección IP de las computadoras, tiene el mismo formato que la dirección IP, pero afecta sólo a un segmento particular de la red.
Máscara de subred (Subnetting Mask)
Se utiliza para dividir grandes redes en redes menores, de tal manera que será la misma para las computadoras de una misma subred.
255.255.0.0
255.255.255.0

## Slide 7
continuación
Cinco clases diseñadas : A, B, C, D, E
Multicast
Investigación
Clase | Bytes reservados por la clase | Bytes para identificar Hosts | Máscara de subred
A | 1 | 3 | 255.0.0.0
B | 2 | 2 | 255.255.0.0
C | 3 | 1 | 255.255.255.0
D | 0 | 4 | No tiene
E | 0 | 4 | No tiene
Direccionamiento IPv4
Clases de redes

## Slide 8
Bytes para Network
Rango de cada clase en binario
A | 00000000 | 01111111
B | 10000000 | 10111111
C | 11000000 | 11011111
D | 11100000 | 11101111
E | 11110000 | 11111111
Direccionamiento IPv4
Clases de redes

## Slide 9
Clase D
Estas direcciones IP están reservadas para multicast (multidifusión). Los datos de la multidifusión no están destinados para un host en particular.
Los primeros cuatro bits del primer octeto se establecen en 1110, dando una serie de:
El resto de los bits se utilizan para identificar el grupo de computadoras al que el mensaje del multicast está dirigido. El rango de direcciones IP va de 224.0.0.0 a 239.255.255.255 y no tienen máscara de subred.
Estas direcciones IP están reservada para fines experimentales.
Los primeros cuatro bits del primer octeto se establecen en 1111, por lo que las direcciones IP van de 240.0.0.0 a 255.255.255.254 y tampoco tienen máscara de subred.
Clase E
Direccionamiento IPv4
Clases de redes

## Slide 10
Direccionamiento IPv4
Clases de redes

## Slide 11
1 - 127
Direccionamiento IPv4
Clases de redes

## Slide 12
¿A qué clase pertenecen las siguientes direcciones de red?
Dirección IPv4 | Clase
127. 0. 0. 0 | A
65. 0. 0. 0 | 
192. 0. 0. 0 | 
172. 16. 0. 0 | 
225. 255. 254. 245 | 
Ejercicio de clase
El primer byte nos dice la clase a la que pertenece.

## Slide 13
Está reservada para loopback.
Se utiliza en tareas de diagnóstico de conectividad y validez del protocolo de comunicación. Se utiliza para checar que la tarjeta de red esté funcionando. Ping 127.0.0.1. Todas las tarjetas se conectan a esta dirección.
El dispositivo de red loopback es un interfaz de red virtual que siempre representa al propio dispositivo independientemente de la dirección IP que se le haya asignado.
La interface loopback no está asociada con ningún tipo de hardware y no está físicamente conectada a la red.
Dirección IP 127.0.0.1

## Slide 14
Son direcciones de cada clase que no están asignadas.
Clase A | 10.X.X.X | 10.0.0.0 a 10.255.255.255
Clase B | 172.16.X.X – 172.31.X.X | 172.16.0.0 a 172.31.255.255
Clase C | 192.168.X.X | 192.168.0.0 a 192.168.255.255
Las direcciones privadas pueden ser utilizadas por:
Los hosts que usan traducción de dirección de red (NAT) para conectarse a una red pública.
Los hosts que no se conectan a Internet.
En una misma red no pueden existir dos direcciones iguales, pero sí se pueden repetir en dos redes privadas que no tengan conexión entre sí o que se conecten mediante el protocolo NAT (Network Address Translation - Traducción de Dirección de Red).
Las direcciones privadas son:
Direcciones privadas

## Slide 15
Las direcciones privadas se pueden utilizar junto con un servidor de traducción de direcciones de red (NAT) para suministrar conectividad a todos los hosts de una red que tiene relativamente pocas direcciones públicas disponibles.
Su uso más común es permitir utilizar direcciones privadas para acceder a Internet.
NAT
(Network Address Translation)

## Slide 16
Si el número de direcciones privadas es muy grande puede usarse solo una parte de direcciones públicas para salir a Internet desde la red privada. De esta manera simultáneamente sólo pueden salir a Internet con una dirección IP tantos equipos como direcciones públicas se hayan contratado.
NAT
(Network Address Translation)

## Slide 17
Es normalmente un equipo informático configurado para dotar a las máquinas de una red local (LAN) conectadas a él de un acceso hacia una red exterior.
Puerta de enlace o Gateway
Direccionamiento

## Slide 18
IP Address
Subnetting
La longitud de los campos varia dependiendo de la clase de la dirección IP.
IP Address with subnetting
Algunos bits son prestados del campo Host Id.

## Slide 19
Subnetting
El número máximos de bits que pueden ser prestados es la longitud del Host Id – 2.
27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20
128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1

## Slide 20: Dirección IP y prefijo de red
En esquemas de subneteo el prefijo de red es un número entero (cuando mucho igual a 30) que da información valiosa del esquema utilizado
10. 25. 96. 2 / 22
El prefijo indica la posición del Byte Crítico (BC). Este Byte nos da información para calcular el desplazamiento entre subredes, nos permite construir máscaras de subneto y nos da información del número de bits que se han utilizado para crear subredes y, por consecuencia, el número de bits de la sección de hosts.

## Slide 21: Subredes y máscaras de subred
¿Qué tendrías que hacer para encontrar la máscara de subred en notación punto decimal?
10. 25. 96. 2 / 22
¿Qué tendrías que hacer para encontrar la dirección de red y la dirección de broadcast?

## Slide 22
Método base 10 para crear subredes y máscaras de red.
1. Las direcciones IPv4 están compuestas de 32 bits.
2. El prefijo de red es la suma de los bits de Reserva de la clase y los bits utilizados para crear subredes (R+s).
R=8
s=13
Prefijo = /21
Subnetting

## Slide 23
3. Los bits de host son la resta de 32 y el valor del prefijo.
4. El Byte Crítico (BC) es aquel en donde está ubicado el último bit de subneteo.
R=8
s=13 h=11
BC
Subnetting
Prefijo = /21

## Slide 24
3. Para calcular la máscara, recuerda que los bits de red y subred se rellenan con unos y luego se convierte a decimal. Un tip importante es que los bytes que se encuentran a la izquierda del Byte Crítico les corresponde un valor de 255 y los que se encuentran a la derecha un valor de 0.
4. Para calcular el desplazamiento en el Byte Crítico, al valor de 256 le restas el valor de la máscara en el Byte Critico (decimal) y este es el valor del desplazamiento de cada subred.
256 – 248 = 8 El desplazamiento es de 8 en el Byte crítico.
R=8
s=13 h=11
Subnetting
11111111 . 11111111 . 11111000 . 00000000
255 . 255 . 248 . 0
Byte Crítico

## Slide 25
En el Byte crítico, los bits que faltan para completar el byte o llegar a la siguiente frontera se denomina por la literal k.
Elevar 2k representa el desplazamiento entre subredes.
Creación de máscaras
Método base 10
k=3
23 = 8

## Slide 26
El valor en la posición del Byte Crítico resulta al restar al valor 256 el valor del desplazamiento.
255 . 255 . 248 . 0
Los bytes que se encuentran a la izquierda del Byte Crítico les corresponde un valor de 255 y los que se encuentran a la derecha un valor de 0.
Creación de máscaras
Método base 10

## Slide 27
Con base en la información de la IP y el prefijo de red, determina la máscara de subred.
Dir IP / prefijo red | Máscara de subred
135. 21. 0. 0 / 19 | 255.255.1110 0000 255.255.224.0
1. 0. 0. 0 / 26 | 
145. 0. 0. 0 / 22 | 
10. 0. 0. 0 / 13 | 
Ejercicio de creación de máscaras
Método de CISCO

## Slide 28
A la izquierda del byte crítico corresponde el valor de 255.
A la derecha del byte crítico corresponde el valor de 0.
Dir IP / prefijo red | Pos BC | k | Máscara de subred
135. 21. 0. 0 / 19 | 135. 21. 0. 0 3 | 5 2^5 =32 | 255.255.256-32.0 255.255.224.0
1. 0. 0. 0 / 26 |  |  | 
145. 0. 0. 0 / 22 |  |  | 
10. 0. 0. 0 / 13 |  |  | 
Ejercicio de creación de máscaras
Método base 10
Con base en la información de la IP y el prefijo de red, determina: (a) la posición del BC, (b) el valor de k y (c) la máscara de subred.

## Slide 29: Direcciones de broadcast
La dirección broadcast de una dirección IPv4 se forma al copiar, dependiendo la clase a la que pertenece la dirección IP, los valores de los Bytes de reserva y asignar el valor de 255 a los Bytes que se encuentran a la derecha de los de reserva.
Dirección IP Red | Dirección de broadcast
129. 10. 0. 0 | 129.10.255.255
68. 0. 0. 0 | 
195. 79. 1. 0 | 
130. 0. 0. 0 | 
221. 0. 0. 0 | 
NOTA: Identificar el valor de la red o clase (los bits de reserva se copian)

## Slide 30
continuación
Para crear subredes se toman bits prestados de la porción Host de la dirección IP de la red o clase (izquierda a derecha).
Los bits restantes son utilizados para numerar cada host dentro de cada subred.
Direccionamiento IPv4
Creación de subredes

## Slide 31
Desarrolla el esquema de direccionamiento apropiado utilizando la dirección 112.0.0.0 y 13 bits prestados para crear subredes.
1) Identificar la clase, los bytes reservados por clase y la porción original de bits para hosts
Reservados
por clase
Bytes para hosts
Creación de subredes
Ejemplo
2) Identificar los bits para subredes y los bits para hosts
Reservados
por clase
bits para hosts
bits para subredes

## Slide 32
Desarrolla el esquema de direccionamiento apropiado utilizando la dirección 112.0.0.0 y 13 bits prestados para crear subredes.
3) Identificar el Byte Crítico.
Creación de subredes
Ejemplo
R=8
s=13 h=11
11111111 . 11111111 . 11111000 . 00000000
Byte Crítico

## Slide 33
Desarrolla el esquema de direccionamiento apropiado utilizando la dirección 112.0.0.0 y 13 bits prestados para crear subredes.
Creación de subredes
Ejemplo
4) Calcular la máscara en decimal: 255.255.248.0
5) Calcular el valor del desplazamiento en el Byte crítico. Al valor de 256 le restas el valor de la máscara en el Byte Critico (decimal) y este es el valor del desplazamiento de cada subred.
256 – 248 = 8 El desplazamiento es de 8 en el byte crítico
R=8
s=13 h=11
11111111 . 11111111 . 11111000 . 00000000
255 . 255 . 248 . 0
Byte Crítico

## Slide 34
6) Utilizar el desplazamiento calculado en el paso 4 y crear la información de las primeras cuatro subredes. Recuerda que el desplazamiento se da en el Byte Crítico. Dirección de red: 112.0.0.0 y máscara de subred: 255.255.248.0
Creación de subredes
Ejemplo
# Subred | Dirección de subred | Primera IP válida | Última IP válida | Dirección de broadcast
0 | 112.0.0.0 | 112.0.0.1 | 112.0.7.254 | 112.0.0+7.255
1 | 112.0.8.0 | 112.0.8.1 | 112.0.15.254 | 112.0.8+7.255
2 |  |  |  | 
3 |  |  |  | 
. |  |  |  | 
Dirección de broadcast: Los valores a la izquierda del byte crítico no cambian, lo que cambia es el byte crítico y lo que se encuentra a la derecha. Todo lo que se encuentre a la derecha del byte crítico le corresponde el valor numérico de 255. Al byte crítico le corresponde el valor inicial del byte crítico + desplazamiento – 1.

## Slide 35
Dirección de red: 19.0.0.0 / 28
Máscara de subred: 255.255.255.240
Posición del byte crítico: 4
Desplazamiento en el byte crítico: 16
Identificar la primera y última dirección IP válida y la dirección de broadcast de una subred?
#Subred | Dirección de subred | Primera IP válida | Última IP válida | Dirección de broadcast
3 | 19. 0 .0 .48 | 19. 0 .0 .49 | 19. 0 .0 .62 | 19. 0 .0 .48 + 15 19.0.0.63
211 | 19. 0. 13.48 |  |  | 
296 | 19. 0. 18.128 |  |  | 
970 | 19. 0. 60.160 |  |  | 
1913 | 19. 0. 119.144 |  |  |