## Slide 1: Ruteo dinámico
Notes: Cisco Networking Academy Program
Routing and Switching Essentials v6.0
Capítulo 3: Routing dinámico

## Slide 2: Evolución de los protocolos de ruteo dinámico
Los protocolos de ruteo dinámico se utilizan en el ámbito de las redes desde finales de la década de los ochenta.
Las versiones más nuevas admiten la comunicación basada en IPv6.
Clasificación de los protocolos de ruteo
Notes: 3.1 – Protocolos de routing dinámico
3.1.1 – Descripción general de los protocolos de routing dinámico
3.1.1.1 – Evolución de los protocolos de routing dinámico

## Slide 3: Componentes de los protocolos de ruteo dinámico
Los protocolos de ruteo se usan para facilitar el intercambio de información de ruteo entre los ruteadores.
El propósito de los protocolos de ruteo dinámico incluye:
Descubrir redes remotas
Mantener la información de ruteo actualizada
Escoger el mejor camino hacia las redes de destino
Poder encontrar un mejor camino nuevo si la ruta actual deja de estar disponible
Notes: 3.1 – Protocolos de routing dinámico
3.1.1 – Descripción general de los protocolos de routing dinámico
3.1.1.2 – Componentes de los protocolos de routing dinámico

## Slide 4: Componentes de los protocolos de ruteo dinámico
Los componentes principales de los protocolos de ruteo dinámico incluyen:
Estructuras de datos: por lo general, los protocolos de ruteo utilizan tablas o bases de datos para sus operaciones. Esta información se guarda en la RAM.
Mensajes del protocolo de ruteo: los protocolos de ruteo usan varios tipos de mensajes para descubrir routers vecinos e intercambiar información de ruteo.
Algoritmo: los protocolos de ruteo usan algoritmos para facilitar información de ruteo, para determinar la mejor ruta.
Notes: 3.1 – Protocolos de routing dinámico
3.1.1 – Descripción general de los protocolos de routing dinámico
3.1.1.2 – Componentes de los protocolos de routing dinámico (continuación)

## Slide 5: Comparación entre ruteo dinámico y estático Ventajas y desventajas del ruteo estático
Notes: 3.1 – Protocolos de routing dinámico
3.1.2 – Comparación entre routing dinámico y estático
3.1.2.2 – Ventajas y desventajas del routing estático

## Slide 6: Comparación entre ruteo dinámico y estático Ventajas y desventajas del ruteo dinámico
Notes: 3.1 – Protocolos de routing dinámico
3.1.2 – Comparación entre routing dinámico y estático
3.1.2.4 – Ventajas y desventajas del routing dinámico

## Slide 7: RIPv2
Notes: Cisco Networking Academy Program
Routing and Switching Essentials v6.0
Capítulo 3: Routing dinámico

## Slide 8: Configurar el protocolo RIP Modo de configuración RIP de un router
Notes: 3.2 – RIPv2
3.2.1 – Configurar el protocolo RIP
3.2.1.1 – Modos de configuración RIP de un router

## Slide 9: Configurar el protocolo RIP Verificar el ruteo RIP
Notes: 3.2 – RIPv2
3.2.1 – Configurar el protocolo RIP
3.2.1.3 – Verificar el routing RIP

## Slide 10: Configurar el protocolo RIP Configurar interfaces pasivas
El envío de actualizaciones innecesarias a una LAN impacta en la red de tres maneras:
Desperdicio de ancho de banda
Recursos desperdiciados
Riesgo de seguridad
Notes: 3.2 – RIPv2
3.2.1 – Configurar el protocolo RIP
3.2.1.6 – Configurar interfaces pasivas

## Slide 11: Configurar el protocolo RIP Propagar una ruta por default (predeterminada)
Notes: 3.2 – RIPv2
3.2.1 – Configurar el protocolo RIP
3.2.1.7 – Propagar una ruta predeterminada