## Slide 1: Módulo 10: Configuración básica de un router
Materiales del instructor
Introducción a Redes v7.0 (ITN)

## Slide 2: Materiales del instructor – Módulo 10: Guía de Planificación.
Esta presentación en PowerPoint se divide en dos partes:
Guía de planificación para el instructor
  Información para ayudarlo a familiarizarse con el módulo.
  Ayuda didáctica
Presentación de la clase del instructor
  Diapositivas opcionales que puede utilizar en el aula
  Comienza en la diapositiva n.º 10
  Nota: Elimine la Guía de planificación de esta presentación antes de compartirla con otras personas.
Para obtener ayuda adicional y recursos, diríjase a la página principal del Instructor y a los Recursos del curso. También puede visitar el sitio de desarrollo profesional en netacad.com, la página oficial de Facebook de Cisco Networking Academy o el grupo de Facebook exclusivo para instructores.
Notes: 2

## Slide 3: ¿Qué esperar en este módulo?
Para facilitar el aprendizaje, las siguientes características dentro de la GUI pueden ser incluidas en este módulo:
Característica | Descripción
Animaciones | Exponer a los alumnos a nuevas habilidades y conceptos.
Videos | Exponer a los alumnos a nuevas habilidades y conceptos.
Verifique su comprensión | Cuestionario por tema en línea para ayudar a los aprendices a medir la comprensión del contenido.
Actividades interactivas | Una variedad de formatos para ayudar a los aprendices a medir la comprensión del contenido.
Verificador de sintaxis | Pequeñas simulaciones que exponen a los estudiantes a la línea de comandos de Cisco para practicar habilidades de configuración.
Actividad de Packet Tracer | Actividades de simulación y modelado diseñadas para explorar, adquirir, reforzar y ampliar habilidades.

## Slide 4: ¿Qué esperar en este módulo? (cont.)
Para facilitar el aprendizaje, se van a incluir en este módulo las siguientes características:
Característica | Descripción
Actividad de Packet Tracer de Modo Físico | Estas actividades se completan mediante el Packet Tracer de Modo Físico.
Laboratorios prácticos | Laboratorios diseñados para trabajar con equipos físicos.
Actividades de clase | Estos se encuentran en la página Recursos del instructor. Las actividades de clase están diseñadas para facilitar el aprendizaje, la discusión en clase y la colaboración.
Cuestionarios del Módulo | Auto-evaluaciones que integran conceptos y habilidades aprendidas a lo largo de los temas presentados en el módulo.
Descripción del módulo | Resumen breve del contenido del módulo.

## Slide 5: Verifique su Conocimiento
Las actividades de "Verifique su conocimiento" están diseñadas para permitir que los estudiantes determinen si están entendiendo el contenido y puedan continuar, o si es necesario un repaso personal.
Las actividades de "Verifique su Conocimiento" no afectan las calificaciones de los alumnos.
No hay diapositivas separadas para estas actividades en el PPT. Se enumeran en el área de notas de la diapositiva que aparece antes de estas actividades.
Notes: 5

## Slide 6: Actividades de Packet Tracer de Modo Físico
Estas actividades se completan mediante el Packet Tracer de Modo Físico.
Están diseñados para emular los laboratorios correspondientes.
Pueden utilizarse en lugar del laboratorio cuando el acceso a equipos físicos no es posible.
Estas actividades a menudo no tienen el nivel de estructura que está presente en las actividades de PT que preceden inmediatamente a estas actividades.
Notes: 6

## Slide 7: Módulo 10: Actividades
¿Qué actividades﻿ están asociadas con este módulo?
N.° de página | Tipo de actividad | Nombre de la actividad | ¿Opcional?
10.1.3 | Verificador de sintaxis | Configuración inicial del router | Recomendado
10.1.4 | Packet Tracer | Configuración inicial del router | Recomendado
10.2.5 | Verificador de sintaxis | Configuración de interfaces | Recomendado
10.3.3 | Verificador de sintaxis | Configuración del gateway predeterminado | Recomendado
10.3.4 | Packet Tracer | Conexión de un router a una red LAN | Recomendado
10.3.5 | Packet Tracer | Solución de problemas del gateway predeterminado | Recomendado
10.4.1 | Video | Diferencias de los dispositivos de red: Parte 1 | Recomendado
10.4.1 | Video | Diferencias de los dispositivos de red: Parte 2 | Recomendado
10.4.3 | Packet Tracer | Configuración básica de dispositivos | Recomendado
10.4.4 | Packet Tracer Modo Físico | Packet Tracer - Crear una red con un switch y un router - Modo físico | Recomendado
10.4.4 | creación de prototipos | Armar una red con un switch y un router. | Recomendado
Notes: 7

## Slide 8: Módulo 10: Procedimientos recomendados
Antes de enseñar el Módulo 10, el instructor debe:
Revisar las actividades y evaluaciones para este módulo.
Trate de incluir la mayor cantidad de preguntas que sean posibles, con el fin de mantener a los estudiantes concentrados durante la presentación.
Tema 10.1
  Pregunte a los estudiantes o tenga un debate en clase
    ¿Cuáles tareas deben completarse al realizar la configuración inicial en un router?
    ¿Cuál es el propósito de configurar un mensaje de banner en un router?
Tema 10.2
  Pregunte a los estudiantes o tenga un debate en clase
    ¿Cuál es el beneficio de configurar una descripción en una interfaz del router?
    ¿Cuáles son algunos de los comandos show populares utilizados para verificar la configuración de la interfaz del router?
Notes: 8

## Slide 9: Módulo 10: Procedimientos recomendados (Contenido)
Tema 10.3
  Pregunte a los estudiantes o tenga un debate en clase
    ¿Qué información necesita tener un dispositivo final para comunicarse con redes remotas?
    ¿Por qué debería configurarse un switch con una puerta de enlace predeterminada?
Notes: 9

## Slide 10: Módulo 10: Configuración básica del router
Introducción a Redes v7.0 (ITN)
Notes: Programa de la Academia de Redes de Cisco
Introducción a Redes v7.0 (ITN)
Módulo 10: Configuración básica de un router

## Slide 11: Objetivos del módulo
Título del módulo: Configuración básica de un router
Objetivo del módulo: Implementar configuraciones iniciales en un router y dispositivos finales.
Título del tema | Objetivo del tema
Configuración de los parámetros iniciales del router | Configure los ajustes iniciales en un router Cisco IOS.
Configuración de interfaces | Configure dos interfaces activas en un router con Cisco IOS.
Configuración del gateway predeterminado | Configure dispositivos para utilizar el gateway predeterminado.
Notes: 11
10 – Configuración básica de un router
10.0.2 – ¿Qué aprenderé en este módulo?

## Slide 12: 10.1 Configure los ajustes iniciales del router
Notes: 10 – Configuración básica de un router
10.1 Configure los ajustes iniciales del router

## Slide 13: Configure los ajustes iniciales del router Pasos básicos en la configuración de un router
Configure el nombre del dispositivo.
Proteja el modo EXEC con privilegios.
Proteger el modo EXEC de usuario
Proteger el acceso remoto por Telnet y SSH
Cifre todas las contraseñas no cifradas.
Proporcione una notificación legal y guarde la configuración.
Router(config)# hostname hostname
Router(config)# enable secret password
Router(config)# line console 0
Router(config-line)# password password
Router(config-line)# login
Router(config)# line vty 0 4
Router(config-line)# password password
Router(config-line)# login
Router(config-line)# transport input {ssh | telnet}
Router(config)# service password encryption
Router (config) # banner motd # mensaje #
Router(config)# end
Router# copy running-config startup-config
Notes: 10 – Configuración básica de un router
10.1 Configure los ajustes iniciales del router
10.1.1 - Pasos básicos de configuración de enrutamiento

## Slide 14: Configure los ajustes iniciales del router Pasos básicos en la configuración de un router
Comandos de configuración básica de router
La configuración se guarda en NVRAM.
R1 (config) # nombre de host R1
R1(config)# enable secret class
R1(config)# line console 0
R1(config-line)# password cisco
R1(config-line)# login
R1(config-line)# line vty 0 4
R1(config-line)# password cisco
R1(config-line)# login
R1(config-line)# transport input ssh telnet
R1(config-line)# exit
R1 (config) # cifrado de contraseña de servicio
R1 (config) # banner motd #
Enter TEXT message. End with a new line and the #
***********************************************
WARNING: Unauthorized access is prohibited!
**********************************************
R1(config)# exit
R1# copy running-config startup-config
Notes: 10 – Configuración básica de un router
10.1 Configure los ajustes iniciales del router
10.1.2 — Ejemplo de Configuración Básica de Enrutamiento
10.1.3 - Comprobador de sintaxis — Configurar los ajustes iniciales del router

## Slide 15: Configure los ajustes iniciales del router Packet Tracer – Configure los ajustes iniciales del router
En este Packet Tracer, hará lo siguiente:
Verifique la configuración predeterminada del router
Configure y verifique la configuración inicial del router
Guarde el archivo de configuración en ejecución
Notes: 10 – Configuración básica de un router
10.1 Configure los ajustes iniciales del router
10.1.4 – Packet Tracer: Configuración de los parámetros iniciales del router

## Slide 16: 10.2 Configurar interfaces
Notes: 10 – Configuración básica de un router
10.2 Configurar interfaces

## Slide 17: Configurar interfaces Configurar interfaces de router
La configuración de una interfaz de router incluye la ejecución de los siguientes comandos:
Router (config) # interface type-and-number Router (config-if) # description description-text Router (config-if) # ip address ipv4-address subnet-mask Router (config-if) # ipv6 address ipv6-address/prefix-length Router (config-if) # no shutdown
Se recomienda utilizar el comando description para agregar información sobre la red conectada a la interfaz.
El comando no shutdown activa la interfaz.
Notes: 10 – Configuración básica de un router
10.2 — Configurar interfaces
10.2.1 – Configurar interfaces de router

## Slide 18: Configurar interfaces Configurar ejemplo de interfaces de router
Los comandos para configurar la interfaz G0/0/0 en R1 se muestran aquí:
R1(config)# interface gigabitEthernet 0/0/0
R1 (config-if) # description link to LAN
R1(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
R1 (config-if) # ipv6 address 2001:db8:acad:10: :1/64
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# exit
R1(config)#
*Aug 1 01:43:53.435: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0/0, changed state to down
*Aug 1 01:43:56.447: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0/0, changed state to up
*Aug 1 01:43:57.447: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0/0, changed state to up
Notes: 10 – Configuración básica de un router
10.2 — Configurar interfaces
10.2.2 — Ejemplo de configuración de interfaces de router

## Slide 19: Configurar interfaces Configurar ejemplo de interfaces de router
Los comandos para configurar la interfaz G0/0/1 en R1 se muestran aquí:
R1(config)# interface gigabitEthernet 0/0/1
R1(config-if)# description Link to R2
R1(config-if)# ip address 209.165.200.225 255.255.255.252
R1 (config-if) # ipv6 address 2001:db8:feed:224: :1/64
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# exit
R1(config)#
*Ago 1 01:46:29 .170: %LINK-3-UPDOWN: Interfaz GigabiteThernet0/0/1, estado cambiado a inactivo
*Aug 1 01:46:32.171: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0/1, changed state to up
*Aug 1 01:46:33.171: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0/1, changed state to up
Notes: 10 – Configuración básica de un router
10.2 — Configurar interfaces
10.2.2 — Ejemplo de configuración de interfaces de router (Cont.)

## Slide 20: Configurar interfaces Verificación de configuración de interfaz
Para verificar la configuración de la interfaz, utilice los comandos show ip interface brief y show ipv6 interface brief que se muestran aquí:
R1# show ip interface brief
Interface IP-Address OK? Method Status Protocol
GigabitEthernet0/0/0 192.168.10.1 YES manual up up
GigabiteThernet0/0/1 209.165.200.225 YES manual up up
Vlan1 unassigned YES unset administratively down down
R1# show ipv6 interface brief
GigabitEthernet0/0/0 [up/up]
FE80: :201:C9FF:FE 89:4501
2001:DB8:ACAD:10: :1
GigabitEthernet0/0/1 [up/up]
FE80: :201:C9FF:FE 89:4502
2001:DB8:ALIMENTACIÓN:224: :1
Vlan1 [administratively down/down]
unassigned
R1#
Notes: 10 – Configuración básica de un router
10.2 — Configurar interfaces
10.2.3 – Verificación de configuración de interfaz

## Slide 21: Configurar interfaces Configurar comandos de verificación
En la tabla se resumen los comandos más populares utilizados para verificar la configuración de la interfaz.
Comandos | Descripción
show ip interface brief show ipv6 interface brief | El resultado muestra todas las interfaces, sus direcciones IPv4 y el estado actual.
show ip route show ipv6 route | Displays the contents of the IP routing tables stored in RAM.
show interfaces | Este comando muestra estadísticas de todas las interfaces del dispositivo. Sólo muestra la información de direcciones IPv4.
show ip interfaces | Muestra las estadísticas de IPv4 correspondientes a todas las interfaces de un router.
show ipv6 interfaces | Muestra las estadísticas de IPv6 correspondientes a todas las interfaces de un router.
Notes: 10 – Configuración básica de un router
10.2 — Configurar interfaces
10.2.4 - Comandos de verificación de configuración

## Slide 22: Configurar interfaces Configurar comandos de verificación (Cont.)
Ver el estado de todas las interfaces con los comandos show ip interface brief y show ipv6 interface brief , que se muestran aquí:
R1# show ip interface brief
Interface IP-Address OK? Method Status Protocol
GigabitEthernet0/0/0 192.168.10.1 YES manual up up
GigabiteThernet0/0/1 209.165.200.225 YES manual up up
Vlan1 unassigned YES unset administratively down down
R1#
R1# show ipv6 interface brief
GigabitEthernet0/0/0 [up/up]
FE80: :201:C9FF:FE 89:4501
2001:DB8:ACAD:10: :1
GigabitEthernet0/0/1 [up/up]
FE80: :201:C9FF:FE 89:4502
2001:DB8:ALIMENTACIÓN:224: :1
Vlan1 [administratively down/down]
unassigned
R1#
Notes: 10 – Configuración básica de un router
10.2 — Configurar interfaces
10.2.4 - Comandos de verificación de configuración

## Slide 23: Configurar interfaces Configurar comandos de verificación
Mostrar el contenido de las tablas de enrutamiento IP con los comandos show ip route y show ipv6 route como se muestra a continuación:
R1# show ip route
< output omitted>
Gateway of last resort is not set
192.168.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 192.168.10.0/24 está directamente conectado, GigabitEthernet0/0/0
L 192.168.10.1/32está directamente conectado, GigabitEthernet0/0/0
209.165.200.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 209.165.200.224/30 está directamente conectado, GigabitEthernet0/0/1
L 209.165.200.225/32 está directamente conectado GigabitEthernet0/0/1
R1#
R1# show ipv6 route
<output omitted>
C 2001:DB8:ACAD:10: :/64 [0/0]
via GigabitEthernet0/0/0, directly connected
L 2001:DB8:ACAD:10: :1/128 [0/0]
via GigabitEthernet0/0/0, receive
C 2001:DB8:FEED:224: :/64 [0/0]
via GigabitEthernet0/0/1, directly connected
L 2001:DB8:ALIMENTACIÓN:224: :1/128 [0/0]
a través de GigabiteThernet0/0/1, reciba
L FF00::/8 [0/0]
via Null0, receive
R1#
Notes: 10 – Configuración básica de un router
10.2 — Configurar interfaces
10.2.4 - Comandos de verificación de configuración

## Slide 24: Configurar interfaces Configurar comandos de verificación
Mostrar estadísticas de todas las interfaces con el comando show interfaces, como se muestra a continuación:
R1# show interfaces gig0/0/0
GigabitEthernet0/0/0 is up, line protocol is up
El hardware es ISR4321-2x1GE, la dirección es a0e0.af0d.e140 (bia a0e0.af0d.e140)
Description: Link to LAN
Internet address is 192.168.10.1/24
MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit/sec, DLY 100 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation ARPA, loopback not set
Keepalive not supported
Full Duplex, 100Mbps, link type is auto, media type is RJ45
output flow-control is off, input flow-control is off
ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
Last input 00:00:01, output 00:00:35, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Input queue: 0/375/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
Queueing strategy: fifo
Output queue: 0/40 (size/max)
5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
1180 packets input, 109486 bytes, 0 no buffer
Received 84 broadcasts (0 IP multicasts)
0 runts, 0 giants, 0 throttles
<output omitted>
R1#
Notes: 10 – Configuración básica de un router
10.2 — Configurar interfaces
10.2.4 - Comandos de verificación de configuración

## Slide 25: Configurar interfaces Configurar comandos de verificación
Muestra las estadísticas IPv4 para las interfaces del router con el comando show ip interface, como se muestra a continuación:
R1# show ip interface g0/0/0
GigabitEthernet0/0/0 is up, line protocol is up
Internet address is 192.168.10.1/24
Broadcast address is 255.255.255.255
Address determined by setup command
MTU is 1500 bytes
Helper address is not set
Directed broadcast forwarding is disabled
Outgoing Common access list is not set
Outgoing access list is not set
Inbound Common access list is not set
Inbound access list is not set
Proxy ARP is enabled
Local Proxy ARP is disabled
Security level is default
Split horizon is enabled
ICMP redirects are always sent
ICMP unreachables are always sent
ICMP mask replies are never sent
IP fast switching is enabled
IP Flow switching is disabled
<output omitted>
R1#
Notes: 10 – Configuración básica de un router
10.2 — Configurar interfaces
10.2.4 - Comandos de verificación de configuración

## Slide 26: Configurar interfaces Configurar comandos de verificación
Muestra las estadísticas IPv6 para las interfaces del router con el comando show ipv6 interface que se muestra aquí:
R1# show ipv6 interface g0/0/0
GigabitEthernet0/0/0 is up, line protocol is up
IPv6 is enabled, link-local address is FE80::868A:8DFF:FE44:49B0
No Virtual link-local address(es):
Description: Link to LAN
Global unicast address(es):
2001:DB8:ACAD:10: :1, la subred es 2001:DB8:ACAD:10: :/64
Joined group address(es):
FF02::1
FF02::1:FF00:1
FF02: :1:FF 44:49 B0
MTU is 1500 bytes
ICMP error messages limited to one every 100 milliseconds
ICMP redirects are enabled
ICMP unreachables are sent
ND DAD is enabled, number of DAD attempts: 1
ND reachable time is 30000 milliseconds (using 30000)
ND NS retransmit interval is 1000 milliseconds
R1#
Notes: 10 – Configuración básica de un router
10.2 — Configurar interfaces
10.2.4 - Comandos de verificación de configuración
10.2.5 Comprobador de sintaxis: Configurar interfaces

## Slide 27: 10.3 Configuración de la puerta de enlace predeterminada
Notes: 10 – Configuración básica de un router
10.3 Configuración del gateway predeterminado

## Slide 28: Configurar la puerta de enlace predeterminada Puerta de enlace predeterminada en un host
La puerta de enlace predeterminada se usa cuando un host envía un paquete a un dispositivo en otra red.
En general, la dirección de la puerta de enlace predeterminada es la dirección de la interfaz de router conectada a la red local del host.
Para llegar a PC3, PC1 dirige un paquete con la dirección IPv4 de PC3, pero reenvía el paquete a su puerta de enlace predeterminada, la interfaz G0/0/0 de R1.
Nota: La dirección IP del dispositivo host y la dirección de interfaz de router deben estar en la misma red.
Notes: 10 – Configuración básica de un router
10.3 Configuración de la puerta de enlace predeterminada
10.3.1 - Puerta de enlace predeterminada en un host

## Slide 29: Configurar la puerta de enlace predeterminada Puerta de enlace predeterminada en un switch
Un switch debe tener una dirección de puerta de enlace predeterminada configurada para administrar el conmutador de forma remota desde otra red.
Para configurar una puerta de enlace predeterminada IPv4 en un switch, use el comando de configuración global ip default-gateway ip-address.
MEDIA ESTÁ TRABAJANDO EN UNA VERSIÓN CORREGIDA DEL GRÁFICO DE 10.3.2.
ESTÁ MAL EN AR, Y EN LA LISTA GLOBAL DE ERRORES
ALTO
Notes: 10 – Configuración básica de un router
10.3 Configuración de la puerta de enlace predeterminada
10.3.2 - Puerta de enlace predeterminada en un switch
10.3.3 — Comprobador de sintaxis — Configurar la puerta de enlace predeterminada

## Slide 30: Configure los ajustes iniciales del router Packet Tracer - Conecte un router a una LAN
En este Packet Tracer, hará lo siguiente:
Mostrar la información del router
Configurar interfaces de routers
Verificar la configuración
Notes: 10 – Configuración básica de un router
10.3— Configurar la puerta de enlace predeterminada
10.3.4 Packet Tracer: Conexión de un router a una LAN

## Slide 31: Configure los ajustes iiciales del router Packet Tracer — Solucionar problemas de la puerta de enlace predeterminada
En este Packet Tracer, hará lo siguiente:
Verifique el registro de la red y usar pruebas para aislar problemas.
Determine una solución apropiada para un problema determinado.
Implemente la solución.
Realice pruebas para verificar que se haya solucionado el problema.
Registre la solución.
Notes: 10 – Configuración básica de un router
10.3— Configurar la puerta de enlace predeterminada
10.3.5 – Packet Tracer: Solución de problemas del gateway predeterminado

## Slide 32: 10.4 - Módulo de práctica y cuestionario
Notes: 10 – Configuración básica de un router
10.4 - Módulo de práctica y cuestionario

## Slide 33: Módulo de práctica y cuestionario Vídeo — Diferencias de dispositivos de red: Parte 1
Este vídeo cubrirá las diferentes características físicas de lo siguiente:
    Routers Cisco de la serie 4000
    Routers Cisco de la serie 2900
    Routers Cisco de la serie 1900
Notes: 10 – Configuración básica de un router
10.4 – Práctica del módulo y cuestionario
10.4.1 — Vídeo — Diferencias de dispositivos de red: Parte 1

## Slide 34: Módulo de práctica y cuestionario Vídeo — Diferencias de dispositivos de red: Parte 2
Este vídeo cubrirá las diferentes configuraciones de las siguientes:
    Routers Cisco de la serie 4000
    Routers Cisco de la serie 2900
    Routers Cisco de la serie 1900
Notes: 10 – Configuración básica de un router
10.4 – Práctica del módulo y cuestionario
10.4.2 — Vídeo — Diferencias de dispositivos de red: Parte 2

## Slide 35: Configure los ajustes iniciales del router Packet Tracer - Configuración básica del dispositivo
En este Packet Tracer, hará lo siguiente:
Complete la documentación de la red.
Realice configuraciones básicas de dispositivo en un router y un switch.
Verifique la conectividad y solucione cualquier problema.
Notes: 10 – Configuración básica de un router
10.4— Configurar la puerta de enlace predeterminada
10.4.3 — Rastreador de paquetes — Configuración básica de dispositivos

## Slide 36: Configurar los ajustes iniciales del router Packet Tracer — Crear una red de switches y routers — Laboratorio de modo físico — Crear una red de switches y routers
En esta actividad de Packet Tracer Modo Físico y en el laboratorio, completará los siguientes objetivos:
Establecer la topología e inicializar los dispositivos
Configurar los dispositivos y verificar la conectividad
Mostrar información del dispositivo
Notes: 10 – Configuración básica de un router
10.4— Configurar la puerta de enlace predeterminada
10.4.4 – PTPM y Laboratorio – Armar una red con un switch y un router.

## Slide 37: Módulo de práctica y cuestionario ¿Qué aprendí en este módulo?
Las siguientes tareas deben completarse al configurar la configuración inicial en un router.
  Configure el nombre del dispositivo.
  Proteja el modo EXEC con privilegios.
  Proteger el modo EXEC de usuario
  Proteger el acceso remoto por Telnet y SSH
  Proteja todas las contraseñas del archivo de configuración.
  Proporcione una notificación legal.
  Guarde la configuración.
Para que se pueda llegar a los routers, se debe configurar la interfaz de router.
  El comando no shutdown activa la interfaz. La interfaz también debe estar conectada a otro dispositivo , como un switch o un router, para que la capa física se active. Hay varios comandos que se pueden utilizar para verificar la configuración de la interfaz, incluyendo show ip interface brief y show ipv6 interface brief , show ip route y show ipv6 route , así como show interfaces , show ip interface y show ipv6 interface.
Notes: 10 – Configuración básica de un router
10.4 – Práctica del módulo y cuestionario
10.4.5 - ¿Qué aprendí en este módulo?

## Slide 38: Módulo de práctica y cuestionario ¿Qué aprendí en este módulo(Cont.)?
Para que un dispositivo final llegue a otras redes, se debe configurar una puerta de enlace predeterminada.
  La dirección IP del dispositivo host y la dirección de interfaz de router deben estar en la misma red.
Un switch debe tener una dirección de puerta de enlace predeterminada configurada para administrar el conmutador de forma remota desde otra red.
  Para configurar una puerta de enlace predeterminada IPv4 en un switch, use el comando de configuración global ip default-gateway ip-address.
Notes: 10 – Configuración básica de un router
10.4 – Práctica del módulo y cuestionario
10.4.5 - ¿Qué aprendí en este módulo?

## Slide 39: Módulo 10: Configuración básica de un router Nuevos términos y comandos
show ip interface brief show ipv6 interface brief show ip route show ipv6 route show interfaces show ip interface show ipv6 interface default-gateway ip