## Slide 1: TC 2006B Interconexión de dispositivos
Modelo OSI
ITESM Campus Querétaro

## Slide 2
Conocer el modelo abierto de interconexión de redes, analizar los beneficios de definir un modelo de interconexión y comprender las funciones de las capas del modelo OSI
Objetivos de esta sesión

## Slide 3
El modelo OSI, surge como una respuesta a la necesidad de interconexión de equipos de informática de diferentes fabricantes para comunicarse entre sí con éxito en una red.
Open System Interconnection (OSI)
La solución: El modelo OSI
La Organización Internacional para la Normalización (ISO) creó en 1984 el modelo de referencia OSI (Open System Interconnected)
El Modelo OSI

## Slide 4
Open System Interconnection (OSI)
El modelo OSI, es un marco de referencia de estándares, definido en siete capas. Cada uno de los niveles o capas, define un conjunto de reglas y funciones para facilitar la comunicación.
El Modelo OSI

## Slide 5
El objetivo es que dos computadoras se puedan comunicar aunque están basadas en distintas plataformas de hardware y software.
El Modelo OSI

## Slide 6
El modelo OSI es el principal modelo de redes de comunicaciones.
El modelo OSI representa:
  Procesos de comunicación
  Como los datos fluyen de una computadora a otra a través de la red.
El Modelo OSI

## Slide 7
¿Qué es un protocolo?
Es un conjunto de reglas y procedimientos que definen como interactúan las entidades de comunicación.
Por ejemplo: Si se considera el ejemplo de navegar en la Web, el protocolo HTTP especifica cómo interactúan el cliente y el servidor Web.
El Modelo OSI

## Slide 8
Protocolos
El fin último de todo protocolo es proporcionar un servicio:
  HTTP posibilita la descarga de páginas Web
  FTP permite la transferencia de archivos
  SMTP para la transferencia de correo
  IP para la transferencia de paquetes
  DNS para la búsqueda de direcciones IP
El Modelo OSI

## Slide 9
Los protocolos son un conjunto de reglas que:
  Definen el formato de los datos y cómo serán transmitidos a
  través de la red.
  Hacen la comunicación sobre la red más eficiente
  Es muy importante que todos los dispositivos en una red hablen el mismo protocolo.
El Modelo OSI

## Slide 10
Aplicación
Por ejemplo: WWW, el navegador utiliza el protocolo HTTP, perteneciente a la capa de aplicación, para acceder a un documento WWW.
Capas del Modelo OSI
Proporciona servicios de red a las aplicaciones de los usuarios (Correo electrónico, transferencia de archivos, acceso desde terminales a computadoras remotas, servicio de nombres)

## Slide 11
Los protocolos de la capa de Aplicación proporcionan las reglas de comunicación entre las aplicaciones. Hay tantos protocolos como aplicaciones distintas.
Entre los protocolos más conocidos destacan:
HTTP
FTP
SMTP
Telnet / SSH
DNS
Capas del Modelo OSI

## Slide 12
Sirve para realizar accesos remotos en modo terminal, es decir, sin gráficos.
Es una herramienta muy útil para arreglar fallos a distancia, sin necesidad de estar físicamente en el mismo sitio que la máquina.
Su mayor problema es de seguridad, ya que todos los nombres de usuario y contraseñas necesarias para entrar en las máquinas viajan por la red como texto plano. Esto facilita que cualquiera que espíe el tráfico de la red pueda obtener los nombres de usuario y contraseñas, y así acceder también a esas máquinas. Telnet, no cifra ninguno de los datos enviados sobre la conexión.
Telnet vs SSH
Telnet

## Slide 13
Es el nombre de un protocolo y del programa que lo implementa, y sirve para acceder a máquinas remotas a través de una red.
Telnet vs SSH
SSH
Trabaja de forma similar a como se hace con telnet. La diferencia principal es que SSH usa técnicas de cifrado que hacen que la información que viaja por el medio de comunicación vaya de manera no legible y ninguna tercera persona pueda descubrir el usuario y contraseña de la conexión ni lo que se escribe durante toda la sesión.
Puede describirse como una versión cifrada de telnet.

## Slide 14
Capas del Modelo OSI
Informa a la capa de aplicación el formato correcto de los datos.
Por ejemplo, un mensaje puede representar:
  Texto (Los códigos de caracteres cambian según el idioma)
  Imagen (GIF, JPG, PNG)
  Sonido (WAV, MP3, ACC)
  Video (DivX, Xvid, OGG, MP4, FLV)
Presentación

## Slide 15
Representación común de los datos. Garantiza que los datos sean legibles por el sistema receptor.
Define el formato de los datos que se van a intercambiar entre las aplicaciones y ofrece a las aplicaciones un conjunto de servicios de transformación de datos como la compresión y el cifrado o encriptación de los datos.
Define la sintaxis utilizada por las aplicaciones y proporciona los medios para seleccionar y modificar la representación utilizada.
Capas del Modelo OSI
Presentación

## Slide 16
Operaciones básicas:
Formateo de datos: Opera como traductor entre los tipos diferentes de códigos (EBCDIC, UNICODE y ASCII).
Cifrado de datos: Protege la información durante la transmisión. Aplica a los datos procesos criptográficos.
Compresión de datos: Usa algoritmos para reducir el tamaño de los archivos.
Define la estructura de datos a transmitir.
Capas del Modelo OSI
Presentación

## Slide 17
Esta capa establece, administra y termina el diálogo entre las aplicaciones de los dispositivos terminales (extremo a extremo).
La capa de sesión maneja el intercambio de información ya que se encarga de iniciar el diálogo, mantenerlo activo y restablecer las sesiones que se hayan interrumpido.
Capas del Modelo OSI
Sesión

## Slide 18
Establece conexiones confiables entre dispositivos terminales (de extremo a extremo), sin importar a través cuantos dispositivos intermedios tengan que viajar los datos.
Capas del Modelo OSI
Transporte

## Slide 19
Capa encargada de efectuar el transporte de los datos del dispositivo origen al destino.
Su función básica es aceptar los datos provenientes de la capa de sesión, dividirlos en unidades más pequeñas (segmentos), transferirlos a la capa de red y asegurarse de que todas las piezas lleguen correctamente al otro extremo.
Segmenta y re-ensambla los datos dentro de una sucesión de información.
Funciones:
Conexión de extremo a extremo (origen - destino)
Detección y corrección de errores
Control de flujo y secuenciación (origen – destino)
(calidad del servicio, confiabilidad)
Capas del Modelo OSI
Transporte

## Slide 20
La capa de transporte es la responsable del control de flujo y del control de errores.
El control de flujo sirve para determinar la velocidad óptima de transmisión que garantice que un emisor con velocidad de conexión alta no apabulle a un receptor cuya conexión sea lenta.
La capa de transporte realiza un control de errores en el extremo receptor consistente en asegurarse de que todos los datos recibidos estén completos, y solicitará el reenvío en caso de que no.
Capas del Modelo OSI
Transporte

## Slide 21
La capa de transporte utiliza dos protocolos:
Capas del Modelo OSI
TCP (Protocolo de Control de Transmisión/Transmission Control Protocol)
  Servicio orientado a conexión
  Asegura que los datos se entreguen libres de
  errores, en orden y sin pérdidas ni duplicaciones.
  Servicio de red de entrega ordenada y confiable
UDP (Protocolo de Datagrama de Usuario/User Datagram Protocol)
  Servicio no orientado a conexión, sin confirmación
  No garantiza el orden de entrega
  Servicio de red no confiable

## Slide 22
Capas del Modelo OSI
Red
Establece un esquema de direccionamiento global (lógico) entre redes para determinar el mejor camino (ruta) por el cual los mensajes puedan llegar a su destino final.

## Slide 23
Esta capa determina el mejor camino para mover los datos de un lugar a otro.
Esta capa usa el esquema de direccionamiento IP (Internet Protocol).
Funciones:
Selección de ruta
Direccionamiento lógico
Capas del Modelo OSI
Red

## Slide 24
Dispositivo que opera en esta capa: Router (ruteador)
Capas del Modelo OSI
Red

## Slide 25
Coordina el acceso al medio entre dispositivos directamente conectados utilizando un direccionamiento local o físico*.
Proporciona métodos para intercambiar datos entre dispositivos en un medio común.
Capas del Modelo OSI
Enlace de datos
* Direccionamiento Físico: Embebido de fábrica en el hardware y no cambia aunque el dispositivo cambie de red.

## Slide 26
Esta capa se encarga del direccionamiento físico, la topología de red, el acceso a la red, la detección y control de errores, la entrega ordenada de tramas y el control de flujo. El emisor segmenta la información en tramas de datos y las transmite.
Capas del Modelo OSI
Enlace de datos

## Slide 27
Esta capa usa un direccionamiento físico: MAC (Media Access Control). Dispositivos que operan en esta capa: Bridges (Puentes), Switches, NIC y Access-Points.
Capas del Modelo OSI
Enlace de datos
Switch / Bridge
Wireless Access-Point

## Slide 28
Convierte la información digital (bits) en señales eléctricas, ondas de radio, o luz para que puedan transmitirse por un medio.
Capas del Modelo OSI
Física
Se encarga de codificar los datos de la trama de enlace de datos en un patrón de unos y ceros (bits) para su transmisión a través del medio.

## Slide 29
Describe los medios mecánicos, eléctricos, funcionales y procedimentales para transmitir bits a través de conexiones físicas.
Capas del Modelo OSI
Física
Propiedades Físicas
Mecánicas (Materiales y Dimensiones).
Eléctricas.
Ópticas.
Electromagnéticas.
Conectores e Interfaces.

## Slide 30
Esta capa utiliza medios físicos como el par trenzado, la fibra óptica y el cable coaxial. Dispositivos que operan en esta capa: Amplificadores, repetidores, hubs y Cables.
Capas del Modelo OSI
Física
Amplificador
Repetidor
Hub

## Slide 31
Simplifica la enseñanza y el aprendizaje
  Proporciona un lenguaje común para describir las funciones y capacidades de una red.
Asegura la interoperabilidad de tecnologías
Permite a los distintos tipos de hardware y software de red comunicarse entre sí.
Reduce la complejidad
Separa el proceso de comunicación en pasos simples. Agrupa / divide actividades en módulos.
Facilita la evolución
  Evita que los cambios de tecnología en una capa afecten las otras capas.
¿Por qué un modelo de capas?
Comunicación solo entre capas adyacentes
  Estandariza la interacción entre capas.
Cada capa tiene funciones y protocolos claramente definidos
No se traslapan o repiten entre capas.

## Slide 32
Aplicación: Proporciona servicios de red a las aplicaciones de los usuarios (Correo electrónico, transferencia de archivos, acceso a computadoras remotas, servicio de nombres, etc.)
Presentación: Representación común de los datos. Define el formato de los datos que se van a intercambiar entre las aplicaciones y ofrece a las aplicaciones servicios de transformación de datos como: compresión y encriptación
Sesión: Proporciona servicios a la capa de presentación para organizar el diálogo y administrar el intercambio de datos. Establece, mantiene y administra las sesiones entre las aplicaciones.
Transporte: Define los servicios para segmentar, transferir y rearmar los datos. Acepta los datos provenientes de la capa de sesión, los divide en unidades más pequeñas, pasa éstas a la capa de red y se asegura de que todas las piezas lleguen correctamente al otro extremo.
Red: Proporciona servicios para intercambiar datos en la red entre terminales identificadas. Determina el mejor camino para mover los datos de un lugar a otro. Usa el esquema de direccionamiento IP (Internet Protocol).
Enlace de datos: Proporcionan métodos para intercambiar frames/tramas entre dispositivos en un medio común. Maneja la detección y control de errores, la topología de la red y el control de flujo. Usa un direccionamiento físico: MAC (Media Access Control).
Físico: Describe los medios mecánicos, eléctricos, funcionales y procedimentales para transmitir bits a través de conexiones físicas.
El Modelo OSI
El subsistema completo de comunicaciones ha sido dividido en 7 niveles, cada uno de los cuales realiza una función muy bien definidas: