## Slide 1: TC 2006B Interconexión de dispositivos
Introducción a las redes
Tecnológico de Monterrey

## Slide 2
Son dos o más dispositivos de red conectados juntos por un medio de comunicación.
El medio de comunicación puede ser un cable coaxial, fibra óptica, par trenzado, microondas, ondas satelitales y los dispositivos de red pueden ser computadoras personales, tablets, dispositivos inalámbricos, impresoras, etc.
¿ Qué es una red ?

## Slide 3
Medios de comunicación que utilizan líneas físicas (guiados)
Par trenzado ( UTP / STP)
Cable coaxial
Fibra óptica
Medios de comunicación inalámbricos (no guiados)
Microondas
Satélite
Rayos infrarrojos y láser
Medios de comunicación

## Slide 4
Cables UTP, coaxial y fibra óptica
Medios de comunicación que utilizan líneas físicas

## Slide 5
Par trenzado no blindado (UTP - Unshielded Twisted Pair)
Consiste de dos alambres de cobre aislados con un recubrimiento plástico, que se entrelazan en forma helicoidal.
Ha sido usado por años en las líneas telefónicas.
La U de UTP significa 'sin blindaje‘, por lo que no incorpora ninguna malla metálica que lo rodee.
Ventajas: El cable es más económico, flexible, delgado y fácil de instalar.
Es el más popular para la implementación de redes.
Desventajas: Presenta menor protección frente a interferencias electromagnéticas
Se limita a un tendido recomendado de 100 metros.
Medios de comunicación que utilizan líneas físicas

## Slide 6
Los cables de par trenzado están divididos en categorías, y estas representan las características del cable y el ancho de banda que pueden llegar a alcanzar.
El ancho de banda es la longitud, medida en Hz, del rango de frecuencias en el que se concentra la mayor parte de la potencia de la señal.
Par trenzado no blindado (UTP - Unshielded Twisted Pair)
Los cables Ethernet, son UTP principalmente categoría 5 o 6.
Tipo | Uso y velocidad | Ancho de banda
Categoría 1 | Voz solamente (cable telefónico) | -
Categoría 2 | Datos hasta 4 Mbps | -
Categoría 3 | Datos hasta 10 Mbps (Ethernet) | 16 Mhz
Categoría 4 | Datos hasta 20 Mbps | 20 Mhz
Categoría 5 | Datos hasta 100 Mbps (FastEthernet) | 100 Mhz
Categoría 5e | Datos hasta 1000 Mbps (GigabitEthernet) | 100 Mhz
Categoría 6 | Datos hasta 1000 Mbps (GigabitEthernet) | 250 Mhz
Categoría 6a | Datos hasta 10 Gbps | 500 Mhz
Categoría 7 | Datos hasta 10 Gbps | 600 Mhz
Categoría 7a | Datos hasta 10 Gbps | 1000 Mhz
Categoría 8 | Datos hasta 40 Gbps | 2000 Mhz

## Slide 7
Son cables de cobre aislados dentro de una cubierta protectora, lo que permite la inmunidad al ruido al contrario que UTP que no dispone de dicho aislamiento.
Par trenzado blindado (STP - Shielded Twisted Pair)
Ventajas: Se utilizan para conexiones de alta velocidad.
.
Desventajas: Es mas caro, mas pesado y su flexibilidad es mas reducida que el UTP.
La longitud máxima de los cables de par trenzado están limitados a 90 metros.
Medios de comunicación que utilizan líneas físicas

## Slide 8
Consta de un alambre de cobre duro en su parte central rodeado por un material aislante. Este material aislante está rodeado por una malla metálica que a su vez está cubierta por una capa de plástico protectora.
Cable coaxial
Es más caro que el par trenzado, pero puede transmitir una gran cantidad de datos más rápido que el par trenzado y no sufre interferencias eléctricas.
Es un cable muy popular en la industria de la televisión por cable.
La primera generación de redes utilizaban cable coaxial y se sigue usando para tendidos mayores de 100 metros.
Medios de comunicación que utilizan líneas físicas

## Slide 9
Están formadas de cientos a miles de hebras de fibras de vidrio que son tan delgadas como un cabello humano.
Fibra óptica
Como las transmisiones de fibra óptica usan luz, y no voltaje eléctrico, no es sujeto a interferencia eléctrica.
Son recomendables para transmitir grandes cantidades de datos a más velocidad.
La desventaja es que es mucho más costoso y más difícil de instalar.
Los datos son transformados en pulsos de luz emitidos por un dispositivo láser y transmitidos a alta velocidad.
Medios de comunicación que utilizan líneas físicas

## Slide 10
Radio frecuencia
El término radiofrecuencia, se aplica a la porción menos energética del espectro electromagnético, situada entre unos 3 Hz y unos 300 GHz.
Las ondas electromagnéticas de esta región del espectro se pueden transmitir aplicando la corriente alterna originada en un generador a una antena.
Medios de comunicación inalámbricos

## Slide 11
Microondas
La radiocomunicación por microondas se refiere a la transmisión de datos o energía a través de radiofrecuencias. Se denomina microondas a las ondas electromagnéticas; generalmente de entre 300 MHz y 300 GHz.
Su desventaja es que viajan en línea directa y no curva (sobre la tierra), por tanto, necesitan estar relativamente cerca una estación de otra. (máximo de 40 a 48 kilómetros de distancia) y se deben encontrar en lugares altos para asegurar las transmisión sin obstrucción.
Medios de comunicación inalámbricos

## Slide 12
Switches
Ruteadores
Access Point
Hardware de comunicaciones
Las redes se comunican gracias al hardware de comunicaciones:

## Slide 13
Switches
Hardware de comunicaciones
Es un dispositivo de interconexión utilizado para conectar equipos en red formando lo que se conoce como una red de área local (LAN).
Su función básica consiste en trasferir datos entre los diferentes dispositivos de la red.
Diferencia los equipos conectados a el por su “MAC address”. Los datos enviados por una computadora llegan solamente a la computadora a la que se ha enviado, creando una especie de canal de comunicación exclusiva entre el origen y el destino.

## Slide 14
Hardware de comunicaciones
Ruteadores
  Su función principal consiste en enviar paquetes de datos de una red a otra, es decir, interconectar subredes.
  Un router es un tipo especializado de computadora utilizado para dirigir el tráfico a través de Internet.

## Slide 15
Access Point (Punto de acceso inalámbrico (WAP-Wireless Access Point) o AP-Access Point)
Hardware de comunicaciones
Internet
Son dispositivos que permiten la conexión inalámbrica de un dispositivo móvil de cómputo (computadora, tablet, smartphone) con una red.
Normalmente, puede conectarse a una red cableada, y puede transmitir datos entre los dispositivos conectados a la red cableada y los dispositivos inalámbricos.

## Slide 16
Router vs Access point
Un access point interconecta dispositivos de comunicación inalámbrica para formar una red inalámbrica. Reciben la información, la almacenan la trasmiten entre la red inalámbrica y la red cableada.
Un router conecta varias redes, por lo que permite la conexión a Internet.

## Slide 17
Un Access Point conecta a clientes inalámbricos a una red cableada. Tiene un conector RJ-45 en el que se conecta "la red cableada" y los clientes (laptops, pdas, pcs, etc) se conectan a la red por medio del access point.
Un Router inalámbrico es un dispositivo que salió de la mezcla de un Access Point y un Switch, diseñado para compartir una conexión hacia Internet. Tiene conectores RJ-45 para la "LAN", 1 conector RJ-45 para "el enlace a Internet" o red WAN e incluye antenas para permitir la conexión de clientes inalámbricos.
Router inalámbrico vs Access point
Un ruteador puede transferir datos de forma inalámbrica o por cable. Un ruteador puede ser un access Point, pero un access Point no puede ser un ruteador.

## Slide 18
PAN (Personal Area Network o Red de Área Personal)
LAN (Local Area Network o Red de Área Local)
MAN (Metropolitan Area Network o Red de Área Metropolitana)
WAN (Wide Area Network o Red de Área Amplia)
GAN (Global Area Network o Red de Área Global)
Clasificación de las redes
Las redes pueden clasificarse como:

## Slide 19
1. PAN
(Personal Area Network o Red de Área Personal)
Se utiliza para conectar entre sí dispositivos personales, como computadoras, teléfonos celulares, tablets, puntos de acceso a Internet, impresoras, auriculares, asistentes digitales personales (PDA), dispositivos de audio, etc.
Tienen un alcance máximo de 10 metros. Espacio personal (oficina).
Puede ser alámbrica o inalámbrica (Bluetooth, Wi-Fi o Rayos infrarojos).
Permite al usuario establecer una comunicación con sus dispositivos de forma sencilla, práctica y veloz.

## Slide 20
Es una especificación industrial para Redes Inalámbricas de Área Personal (WPANs) que posibilita la transmisión de voz y y datos entre diferentes dispositivos mediante un enlace por radiofrecuencia en la banda de los 2.4 GHz.
Es un protocolo de comunicaciones diseñado especialmente para dispositivos de bajo consumo como teléfonos móviles, computadoras portátiles o cámaras digitales.
Bluetooth
1. PAN

## Slide 21
Facilita las comunicaciones entre equipos móviles y fijos.
Ofrece la posibilidad de crear pequeñas redes inalámbricas y facilitar la sincronización de datos entre equipos personales.
Bluetooth
1. PAN

## Slide 22
2. LAN
(Local Area Network o Red de Área Local)
Son redes privadas pertenecientes a una empresa u organización.
Las LAN conectan computadoras que están relativamente cerca conectadas por un cable o un pequeño radiotransmisor.
Es aquella que está en un mismo edificio o bien una serie de edificios dentro de una misma corporación.
Posee sus propias líneas dedicadas, existen bajo un cierto límite o distancia, es decir, es una colección de dispositivos de red conectados dentro de un área geográfica restringida.
Utilizan una alta velocidad de transmisión.
Su extensión va desde 10 metros hasta 1 kilómetro.

## Slide 23
Son las que usan las empresas u organizaciones para conectar sus equipos entre sí y compartir hardware, software e información.
2. LAN
(Local Area Network o Red de Área Local)

## Slide 24
Conecta varias LAN cercanas geográficamente (en una misma ciudad pero a una gran distancia) entre sí a alta velocidad.
3. MAN
(Metropolitan Area Network o Red de Área Metropolitana)
  Ejemplo: El politécnico, tiene varios campus regados por toda la ciudad.

## Slide 25
3. MAN
(Metropolitan Area Network o Red de Área Metropolitana)
La conexión puede hacerse por:
  Teléfono
  Microondas
  Enlaces dedicados digitales, como la fibra óptica
  Internet
Cubre áreas de alrededor de cincuenta kilómetros.

## Slide 26
La conexión se hace por medio de microondas, enlaces dedicados digitales, como fibra óptica, o por Internet.
4. WAN
(Wide Area Network, o Red de Área Amplia)
Enlazan dos o más redes LAN en diferentes lugares geográficos.

## Slide 27
4. WAN
(Wide Area Network, o Red de Área Amplia)
Es una red que existe en un área geográfica de gran escala. Cubren una región, país o continente. Su tamaño puede oscilar entre 100 y 1000 kilómetros.
Conecta diferentes redes más pequeñas, incluidas las redes de área local (LAN) y las redes de área metropolitana (MAN).
Suelen pertenecer a una organización. Son similares a un sistema bancario, donde cientos de sucursales en diferentes ciudades están conectadas entre sí para compartir sus datos oficiales.
  Utilizan una velocidad de transmisión más baja que las redes de área local.

## Slide 28
Es la interconexión mundial de todas las redes, compuesto por varias WANs
5. GAN
(Global Area Network o Red de Área Global)
Es una red compuesta por diferentes redes interconectadas que cubren un área geográfica ilimitada. Una red global como Internet recibe el nombre de GAN.
Apoya comunicaciones móviles a través de redes LAN inalámbricas y las áreas de cobertura del satélite. Un ejemplo es el sistema de posicionamiento global o GPS que nos permite por medio de señal satélite ubicar nuestra posición en la tierra y es inalámbrico.

## Slide 29
Clasificación de las redes

## Slide 30
  Redes inalámbricas
  Redes cliente – servidor
  Redes peer to peer (igual a igual)
Otros tipos de redes

## Slide 31
Access Wave
Point
La conexión se realiza por medio de las tarjetas de red inalámbricas, así como unos equipos llamados Access Wave Point, los cuales dan cobertura a las áreas deseadas, retransmitiendo la información a la red cableada.
Usan transmisiones por Radio Frecuencia y un receptor para cada computadora en lugar de cable.
Cada computadora transmite y recibe datos a través del aire.
Utilizan un concepto parecido al de la telefonía celular.
1. Redes inalámbricas

## Slide 32
LAN inalámbrica

## Slide 33
El servidor procesa la búsqueda y regresa al cliente sólo la información requerida
2. Redes cliente - servidor

## Slide 34
En estas redes cada persona puede comunicarse con una o más personas; no hay una división fija de clientes y servidores.
Ejemplo Napster :Los miembros registraban la música que tenían en sus discos duros. Si alguien buscaba una canción, verificaba la base de datos e iba a obtenerla.
3. Redes peer to peer
(Redes de igual a igual)

## Slide 35
Es un protocolo que sustenta el intercambio de archivos peer-to-peer y se utiliza para la distribución de archivos de gran tamaño a través de Internet.
Se utiliza para reducir el impacto en el servidor y la red de distribución de archivos grandes. En lugar de descargar un archivo desde un servidor de origen único, el protocolo permite unirse a un "enjambre" de usuarios para descargar y cargar el uno del otro al mismo tiempo.
BitTorrent:
3. Redes peer to peer
(Redes de igual a igual)
En cualquier instante de tiempo BitTorrent tiene, en promedio, más usuarios activos que YouTube y Facebook juntos. El protocolo BitTorrent mueve hasta el 40% del tráfico mundial de Internet diariamente.

## Slide 36
Cliente Servidor vs Peer to Peer
(Diferencias)