## Slide 1: TC 2022 Interconexión de redes
Listas de control de acceso
Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro

## Slide 2
Objetivos de esta sesión
Estudiar el conjunto de protocolos TCP/IP y diseñar listas de control de acceso (ACL’s) en los ruteadores CISCO.

## Slide 3: Protocolo TCP/IP
Protocolo TCP/IP

## Slide 4: Protocolo TCP/IP
Protocolo TCP/IP

## Slide 5
Servicios orientados a conexión:
  En este tipo de servicios existe un circuito lógico entre el emisor y el receptor que proporciona gran calidad en la entrega de datos, confiable y libre de errores.
Servicios orientados a no conexión:
  En este tipo de servicios los paquetes (capa 3) insertados siguen distintas rutas, no es confiable. La red se encarga de entregar los datos y no son entregados en orden.
Servicios del protocolo TCP/IP

## Slide 6
Los programas de aplicación que utilizan los servicios del protocolo TCP/IP necesitan de una identificación lógica para poder comunicarse entre si.
20, 21 FTP
22 SSH
23 Telnet
53 DNS
69 TFTP
80 HTTP
161 SNMP
443 HTTPS
Puertos del protocolo TCP/IP

## Slide 7
Una lista de acceso es un conjunto de acciones le indican al ruteador la acción que debe tomar para cada paquete que entra al ruteador : permitir o negar el flujo del tráfico.
La acción que el ruteador toma sobre cada paquete puede estar basada en la dirección IP del origen, la dirección IP del destino, el protocolo o el puerto utilizado.
Las listas de control de acceso permiten establecer un nivel de seguridad básico dentro del ruteador.
Listas de control de acceso

## Slide 8
Las Listas de Control de Acceso se utilizan para:
Limitar el tráfico de la red e incrementar su desempeño.
Suministrar mecanismos de control de flujo.
Establecer controles básicos de seguridad.
Bloquear algún tipo de tráfico.
Listas de control de acceso

## Slide 9
Cuando un ruteador cuenta con listas de control de acceso todo el tráfico que pasa por el ruteador es analizado antes de continuar su camino.
test
G0/0
S0/0/1
G1/1
¿Cómo trabajan las Listas de control de acceso?
G0/1

## Slide 10
Ver con atención el siguiente video (14 minutos):
https://www.youtube.com/watch?v=4PPUvRj2PvM
Listas de control de acceso

## Slide 11
Para el protocolo TCP/IP existen dos tipos :
Lista estándar:
Bloquea o permite el tráfico con base en la dirección fuente.
Bloquea o permite todo un protocolo de comunicaciones.
Se identifican por un número entero en el intervalo [1..99]
Lista extendida:
Bloquea o permite el tráfico con base a la dirección fuente, dirección destino, tipo de protocolo y un puerto en particular.
Bloquea o permite un subconjunto de un protocolo de comunicaciones.
Se identifican por un número entero en el intervalo [100..199]
Listas de control de acceso

## Slide 12
0 : Verifica el valor del bit correspondiente.
1 : Ignora el significado del bit.
any : Es una wildcard cuyo significado toma efecto para cualquier IP.
  0.0.0.0 255.255.255.255
  dirección wildcard mask
  El 1 en el wildcard mask ignora el significado del bit, por lo tanto esta máscara comodín permite cualquier IP.
host : Es una wildcard cuyo significado toma efecto sobre una única IP.
  A.B.C.D 0.0.0.0
  dirección wildcard mask
  El 0 en el wildcard mask verifica el significado del bit, por lo tanto, esta máscara comodín, hace un match exacto con la dirección IP.
Wildcard de IP para listas de acceso

## Slide 13
Creación de estatutos de listas de control de acceso
estándar:
access-list número_lista {permit | deny} IP_Origen wildcard
interface int_número
ip access-group número_lista {in | out}
Asignación de la lista de control de acceso a una interfaz del ruteador:
Comandos para crear listas de control de acceso estándar

## Slide 14
1. Identificar la fuente/origen (tráfico fuente)
2. Trazar el trayecto del tráfico NO permitido.
3. Trazar el trayecto del tráfico permitido.
4. Identificar el router donde se instalará la lista de control de acceso.
5. Identificar la interfaz donde se va a asociar la lista de control de acceso.
6. Escribir la ACL, instalarla y probarla.
NOTA: Realizar pruebas de conectividad antes y después de instalar una ACL
REGLA: LAS LISTAS DE CONTROL DE ACCESO ESTÁNDAR SE DEBEN INSTALAR LO MAS CERCA DEL DESTINO.
Mejores prácticas para el diseño de listas de control de acceso “Estándar”

## Slide 15
Creación de estatutos de listas de control de acceso
extendidas:
access-list número_lista {permit | deny} protocolo ip_origen wildcard_origen ip_destino wildcard_destino operando número_puerto
Asignación de la lista de control de acceso a una interfaz del ruteador:
interface int_número
ip access-group número_lista {in | out}
Comandos para crear listas de control de acceso extendidas

## Slide 16
1. Identificar la fuente/origen (tráfico fuente) y el destino.
2. Trazar el trayecto del tráfico NO permitido.
3. Trazar el trayecto del tráfico permitido.
4. Identificar el router donde se instalará la lista de control de acceso.
5. Identificar la interfaz donde se va a asociar la lista de control de acceso.
6. Escribir la ACL, instalarla y probarla.
NOTA: Realizar pruebas de conectividad antes y después de instalar una ACL
REGLA: LAS LISTAS DE CONTROL DE ACCESO EXTENDIDAS SE DEBEN INSTALAR LO MAS CERCA DEL ORIGEN, PARA EVITAR QUE EL TRÁFICO LLEGUE A LUGARES DONDE NO SE NECESITE LLEGAR.
Mejores prácticas para el diseño de listas de control de acceso “Extendidas”