## Slide 1: TC 200B Interconexión de dispositivos
Capa física
ITESM Campus Querétaro

## Slide 2
Agenda de esta sesión
Funciones de la capa física.
Tipos de conexión.
Medios de comunicación.
Tipos de señales.
Tipos de conectores.
Tipos de puertos.
Ancho de banda.
Rendimiento.

## Slide 3
Requisitos y características que deben de cumplir:
Propiedades mecánicas de los componentes: materiales, dimensiones, longitudes, mapa de pines y otros.
Propiedades físicas y eléctricas de los medios.
Tipo de señales para representar los bits.
Organizaciones que los definen: IEEE, ANSI, ITU, EIA, TIA, FCC, ISO y otros.
Estándares de medios y hardware

## Slide 4: Organizaciones de estándares de comunicaciones y electrónica
Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE): dedicado a avanzar en innovación tecnológica y a elaborar estándares en una amplia gama de sectores, que incluyen redes.
Asociación de Industrias Electrónicas (EIA): estándares relacionados con el cableado eléctrico, los conectores y los racks de red.
Asociación de las Industrias de las Telecomunicaciones (TIA): estándares para equipos de radio, torres de telefonía móvil, dispositivos de voz sobre IP (VoIP) y comunicaciones satelitales.
Sector de Normalización de las Telecomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU-T): estándares para la compresión de videos, televisión de protocolo de Internet (IPTV) y comunicaciones de banda ancha.
Notes: 3.2 – Protocolos y estándares de red
3.2.3 – Organizaciones de estándares
3.2.3.3 – Organizaciones de estándares de comunicaciones y electrónica

## Slide 5
Aplicación
Presentación
Sesión
Transporte
Red
Enlace de datos
Física
Establece el medio a utilizar:
Define el tipo de señal:
Define el tipo de conector a utilizar:
Define el tipo de puertos:
Guiado (UTP, STP, Coaxial, Fibra óptica)
No guiado (Ondas de radio, microondas)
Analógica
Digital
RJ45 (Par trenzado)
BNC, F (Coaxial)
ST, SC, LC (Fibra óptica)
Ethernet
Serial
USB
Capa física
La capa física es responsable de preparar los frames para ser trasmitidos a través de un medio físico.
Establece el tipo de conexión a utilizar:
Conexión física
Conexión inalámbrica
Notes: Unshielded Twisted Pair (UTP) – Par trenzado sin blindaje

## Slide 6
La capa física establece el tipo de conexión a utilizar:
Antes de que se produzcan las comunicaciones de red, se debe establecer una conexión a una red local.
Conexión por cable
Conexión inalámbrica
Ondas de radio
Tipos de conexiones
Conexión física

## Slide 7
Tarjetas de interfaz de red
Conectan un dispositivo a la red.
Se utilizan para conexiones por cable.
Tarjetas NIC de red de área local inalámbrica (WLAN)
Se utilizan para conexiones inalámbricas.
Tipos de conexiones
Tarjetas de interfaz de red (NIC)

## Slide 8
La capa física establece el medio a utilizar:
Medios de comunicación que utilizan líneas físicas (guiados)
Par trenzado ( UTP /STP)
Cable coaxial
Fibra óptica
Medios de comunicación inalámbricos (no guiados)
Ondas de radio
Microondas
Satélite
Medios de comunicación

## Slide 9
La capa física define el tipo de señal a utilizar para transmitir los datos a través de un medio de transmisión físico o inalámbrico:
1
1
1
1
1
0 0 0 0
Señales Analógicas
Señales Digitales
Toma la forma de pulsos eléctricos (on-off) separados creando cuadrados y no ondas.
Un pulso transmitido equivale a 1.
Ausencia de pulso equivale a 0.
Toma la forma de onda continua dentro de un cierto rango de frecuencia.
Teléfono, TV, radio fueron diseñados para usar este tipo de señales.
Tipos de señales

## Slide 10
Líneas de Teléfono
Cable Coaxial
Microondas
Analógicas
Computadora
Digitales
MODEM
Convierte
señales
Tipos de señales

## Slide 11
La capa física define el tipo de conector a utilizar:
RJ45
Es una interfaz física usada para conectar redes de cableado estructurado, (categorías 5, 6, 7 y 8).
Posee ocho "pines“ o conexiones eléctricas, que normalmente se usan como extremos de cables de par trenzado (cables de red Ethernet) de 8 pines (4 pares).
Tipos de conectores

## Slide 12
RJ11
Es el conector más difundido globalmente para la conexión de aparatos telefónicos convencionales, donde se suelen utilizar generalmente sólo los dos pines centrales.
Es de medidas reducidas y tiene seis contactos como para soportar cables de hasta esa cantidad de hilos.
Tipos de conectores

## Slide 13
La capa física define los tipos de puertos:
Puerto Ethernet
Ethernet es el nombre de una tecnología de redes LAN basada en tramas de datos (frames).
Ethernet define:
Las características de cableado
y señalización de nivel físico
Los formatos de trama (frame)
del nivel de enlace de datos del
modelo OSI.
Tipos de puertos

## Slide 14
Puerto Serial
Es una interfaz de comunicaciones entre computadoras y periféricos en donde la información es transmitida bit a bit enviando o recibiendo un solo bit a la vez.
En muchos periféricos la interfaz USB ha reemplazado al puerto serial. Sin embargo, los puertos seriales todavía pueden encontrarse en:
Sistemas de automatización industrial
Dispositivos de redes (routers y switches)
Tipos de puertos

## Slide 15
Mide la cantidad de datos que pueden fluir desde un lugar hacia otro en un período de tiempo determinado.
Ancho de banda
Bandwidth
Ancho de banda vs. Velocidad
El ancho de banda es la cantidad de información que recibes cada segundo, mientras que la velocidad es cuán rápido esa información se recibe o descarga.

## Slide 16
Mide la cantidad de datos movidos satisfactoriamente de un lugar a otro en un período de tiempo determinado.
Rendimiento
Throughput
En general, no coincide con el ancho de banda debido a diversos factores:
Cantidad de tráfico.
Tipo de tráfico.
Latencia (demora) creada por los dispositivos de red encontrados entre origen y destino.
Por ejemplo: Su ISP afirma que su conexión de ancho de banda ofrece 50 Mbps pero en realidad obtiene 20 Mbps. Aquí el rendimiento es de 20 Mbps, mientras que el ancho de banda es de 50 Mbps (el rendimiento máximo).

## Slide 17
Se refiere a que la cantidad de datos que se reciben cada segundo está siendo reducido por algún factor como el tipo de red que otorga el proveedor o por una saturación de la red.
Ancho de banda limitado

## Slide 18
El test de velocidad utiliza un algoritmo único que permite medir con precisión la velocidad de subida y de bajada y la latencia (ping) de tu conexión a Internet.
Test de velocidad de conexión a Internet
Velocidad de descarga: Es el tiempo que tarda un archivo en ser descargado desde un servidor externo al dispositivo que se está utilizando. Se mide la cantidad de megas que se consiguen descargar en un segundo.
Velocidad de subida: Es el tiempo que tarda un archivo en ser subido a un servidor externo. Se mide la cantidad de megas que la conexión a Internet puede subir en un segundo al servidor.
Latencia y ping: Es el tiempo exacto que tarda un paquete de datos en transmitirse dentro de una red (del dispositivo al servidor o viceversa en este caso). La latencia se mide en pings. Es el tiempo que transcurre desde que tu navegador realiza una solicitud de información y el tiempo que demora en llegar la respuesta solicitada. Mientras menor sea la latencia, mejor será la conexión a internet.
Ping: Son los milisegundos que tardan en comunicarse entre sí el servidor y el dispositivo. Cuanto menor sea la latencia/ping mejor, ya que menos tardará en conectarse servidor y dispositivo.

## Slide 19
El test de velocidad utiliza un algoritmo único que permite medir con precisión la velocidad de subida y de bajada y la latencia (ping) de tu conexión a Internet.
Test de velocidad
Velocidad de descarga: Es el tiempo que tarda un archivo en ser descargado desde un servidor externo al dispositivo que se está utilizando. Se mide la cantidad de megas que se consiguen descargar en un segundo.
Velocidad de subida: Es el tiempo que tarda un archivo en ser subido a un servidor externo. Se mide la cantidad de megas que la conexión a Internet puede subir en un segundo al servidor.
Latencia y ping: Es el tiempo exacto que tarda un paquete de datos en transmitirse dentro de una red (del dispositivo al servidor o viceversa en este caso). La latencia se mide en pings. Es el tiempo que transcurre desde que tu navegador realiza una solicitud de información y el tiempo que demora en llegar la respuesta solicitada. Mientras menor sea la latencia, mejor será la conexión a internet.
Ping: Son los milisegundos que tardan en comunicarse entre sí el servidor y el dispositivo. Cuanto menor sea la latencia/ping mejor, ya que menos tardará en conectarse servidor y dispositivo.