## Slide 1: TC 2006B Interconexión de dispositivos
Redes inalámbricas
ITESM Campus Querétaro

## Slide 2
Redes LAN inalámbricas.
Tipos de medios inalámbricos.
Definición de WiFi.
Problemas de la WiFi.
Definición de Bluetooth.
Diferencias WiFi y Bluetooth.
Definición de Wi-Max.
Ventajas del Wi-Max.
Agenda de esta sesión

## Slide 3
Redes LAN inalámbricas
Dispositivos
Punto de acceso inalámbrico (AP):
Concentra las señales inalámbricas de los usuarios y se conecta a la infraestructura de red cableada.
Adaptadores NIC inalámbricos:
Proporcionan capacidad de comunicación inalámbrica a cada dispositivo de red.
  Los routers inalámbricos domésticos y de pequeñas empresas integran las funciones de un router, un switch y un punto de acceso en un solo dispositivo.

## Slide 4
WiFi: Estándar IEEE 802.11
Bluetooth: Estándar IEEE 802.15
Wi-Max: Estándar IEEE 802.16
Medios inalámbricos
Tipos de medios inalámbricos

## Slide 5
La palabra WiFi viene de Wireless Fidelity.
Se trata de un protocolo de transmisión de datos de forma inalámbrica, que se utiliza principalmente para:
  Conectar dispositivos a Internet.
  Intercambiar datos entre dispositivos que están conectados en una misma red.
Un estándar WiFi es una serie de normas que definen las características de una red de área local inalámbrica (WLAN).
¿Qué es un estándar WIFI?

## Slide 6
La palabra WiFi viene de Wireless Fidelity. Se trata de un protocolo de transmisión de datos de forma inalámbrica, que se utiliza principalmente para conectar dispositivos a Internet, aunque también puede ayudar al intercambio de datos entre dispositivos que están conectados en una misma red.
Un estándar WiFi es una serie de normas que definen las características de una red de área local inalámbrica (WLAN).
Una red WiFi es una red que cumple con el estándar 802.11.
¿Qué es un estándar WIFI?

## Slide 7
Estándar WIFI
Hay dos maneras en las que el router permite que tus dispositivos se conecten a la red.
Conexión directa, haciendo que tu dispositivo se conecte físicamente al router mediante un cable Ethernet.
Por la conexión inalámbrica WiFi que tu router genera. Cuando tu router recibe Internet a través de un cable (fibra óptica), una de sus funciones es la de crear una o dos redes inalámbricas de 2.4GHz y 5GHz. Los dispositivos de tu casa se conectarán a esta red WiFi y a través de ella podrán conectarse a Internet.
Notes: 4.1 – Protocolos de la capa física
4.1.1 – Conexiones de la capa física
4.1.1.1 – Tipos de conexiones

## Slide 8
Tipos de señales WiFi
Hay dos tipos de señal Wi-Fi, basada en las frecuencias que usa:
2.4GHz
Cobertura muy extensa.
Tiene un alto poder de penetración (Puede pasar a través de muros y ventanas).
Compatibilidad con todos los dispositivos.
Su velocidad baja (Muchos dispositivos la utilizan, por lo que las señales llegan a ser más concurridas e interferir unas con otras).
Está muy saturada.
5GHz
Cobertura baja.
Poder de penetración bajo (No puede pasar a través de muros y ventanas).
Compatibilidad con la mayoría de los dispositivos.
Su velocidad es muy alta (Esta frecuencia es menos concurrida).
Se usa en menos dispositivos.
Notes: 4.1 – Protocolos de la capa física
4.1.1 – Conexiones de la capa física
4.1.1.1 – Tipos de conexiones

## Slide 9
Tipos de señales WiFi
Hay dos tipos de señal Wi-Fi, basada en las frecuencias que usa:
2.4 GHz
Cobertura muy extensa.
Tiene un alto poder de penetración (Puede pasar a través de muros y ventanas).
Compatibilidad con todos los dispositivos.
Su velocidad baja (Muchos dispositivos la utilizan, por lo que las señales llegan a ser más concurridas e interferir unas con otras).
Está muy saturada.
Más interferencias.
5 GHz
Cobertura baja.
Poder de penetración bajo (No puede pasar a través de muros y ventanas).
Compatibilidad con la mayoría de los dispositivos.
Su velocidad es muy alta (Esta frecuencia es menos concurrida).
Se usa en menos dispositivos.
Menos interferencias.
Notes: 4.1 – Protocolos de la capa física
4.1.1 – Conexiones de la capa física
4.1.1.1 – Tipos de conexiones

## Slide 10
Protocolo WiFi
Versiones
Banda de frecuencias de 6GHz
Wi-Fi 6 no es la utilización de la banda de 6 GHz, si no la utilización de la banda de 2.4 GHz y la banda de 5 GHz para poder aprovechar las ventajas de ambas, la banda de 2.4 GHz tiene una mayor cobertura, y la banda de 5 GHz tiene una mayor velocidad.

## Slide 11
Problemas de la WiFi
No es tan rápida como la conexión por Ethernet, ya que depende de la distancia al router a la que se encuentre tu dispositivo.
Interferencias
Atenuación
Notes: 4.1 – Protocolos de la capa física
4.1.1 – Conexiones de la capa física
4.1.1.1 – Tipos de conexiones

## Slide 12
Problemas de la WiFi
Interferencias
Debido a que las redes inalámbricas operan en un espectro de frecuencias utilizado por otras tecnologías, pueden existir interferencias que pueden afectar negativamente al rendimiento.
Tecnologías que pueden producir interferencias:
  Bluetooth
  Hornos Microondas
  Teléfonos inalámbricos
  Otras redes WLAN
Notes: 4.1 – Protocolos de la capa física
4.1.1 – Conexiones de la capa física
4.1.1.1 – Tipos de conexiones

## Slide 13
Problemas de la WiFi
Atenuación
Las señales de radio frecuencia pueden desvanecerse o bloquearse por materiales medioambientales.
Original
Punto 1
Medio de transmisión
Punto 2
Atenuado
Notes: 4.1 – Protocolos de la capa física
4.1.1 – Conexiones de la capa física
4.1.1.1 – Tipos de conexiones

## Slide 14
Problemas de la WiFi
Atenuación
La siguiente tabla muestra cómo afectan estos materiales a las señales inalámbricas:
Material | Ejemplo | Interferencia
Madera | Tablas | Baja
Vidrio | Ventanas | Baja
Amianto | Techo | Baja
Yeso | Paredes interiores | Baja
Ladrillo | Paredes interiores/exteriores | Media
Hojas | Árboles y plantas | Media
Agua | Lluvia / Niebla | Alta
Cerámica | Tejas | Alta
Papel | Rollo de papel | Alta
Vidrio con alto contenido de plomo | Ventanas | Alta
Metales | Vigas / Armarios | Muy Alta
Notes: 4.1 – Protocolos de la capa física
4.1.1 – Conexiones de la capa física
4.1.1.1 – Tipos de conexiones

## Slide 15
Es una especificación industrial para Redes Inalámbricas de Área Personal (WPANs) que posibilita la transmisión de voz y y datos entre diferentes dispositivos mediante un enlace por radiofrecuencia en la banda de los 2.4 GHz.
Es un protocolo de comunicaciones diseñado especialmente para dispositivos de bajo consumo como teléfonos móviles, computadoras portátiles o cámaras digitales.
¿Qué es el Bluetooth?

## Slide 16
Facilita las comunicaciones entre equipos móviles y fijos.
Ofrece la posibilidad de crear pequeñas redes inalámbricas y facilitar la sincronización de datos entre equipos personales.
Bluetooth
1. PAN

## Slide 17
El Bluetooth es un protocolo de comunicación inalámbrica entre dispositivos. Su objetivo es permitir que diferentes dispositivos establezcan una conexión permanente entre ambos mediante un sistema de radiofrecuencia segura.
Con el Bluetooth vas a poder conectar uno o más dispositivos entre sí, y en cada conexión que se realiza, se pueden transmitir voz y datos entre ellos sin necesitar conectarlos por cable.
Este protocolo tiene muchos usos, como:
  Conectar periféricos como teclados y ratones a tu computadora o móvil para poder utilizarlos.
  Compartir todo tipo de archivos entre dispositivos.
Un mismo dispositivo puede tener conectados varios dispositivos y periféricos.
¿Qué es el Bluetooth?
Teniendo en cuenta su alcance podemos distinguir tres clases de bluetooth:
Clase 1 | 100 metros
Clase 2 | 20 metros
Clase 3 | 1 metro

## Slide 18
La velocidad del Bluetooth va de alrededor de 721 kbps con la versión de Bluetooth 1.1 hasta 50 Mb/s con la versión de Bluetooth 5.0.
¿Qué es el Bluetooth?

## Slide 19
Diferencias entre WiFi y Bluetooth
El WiFi se utiliza más para poder conectar dispositivos a Internet y entre sí.
El Bluetooth se utiliza para conectar dispositivos entre sí.
El Bluetooth sustituye a los cables con los que conectas un teclado o ratón a la computadora para utilizarlos, mientras que el WiFi hace que esta computadora se conecte a la red.

## Slide 20
Es una norma de transmisión de datos que utiliza las ondas de radio en las frecuencias de 2.3 a 5.8 GHz y puede tener una cobertura de hasta 70 km.
“Worldwide Interoperability for Microwave Access” o Interoperabilidad mundial de acceso por microondas. Permite la recepción de datos por microondas y retransmisión por ondas de radio.
Estandar IEEE 802.16
Creado por un consorcio de empresas
(actualmente mas de 100)
¿Qué es el Wi-Max?

## Slide 21
Cobertura a un área muy extensa
Adecuado para ciudades enteras, pudiendo formar una MAN, en lugar de una red de área local como puede proporcionar Wifi.
Puede producir transmisiones de hasta 70 Mbps.
Puede ser simétrico lo cual significa que puede proporcionar un flujo de datos similar tanto de subida como de bajada.
Las antenas de WiMAX operan a una frecuencia de hasta 60 Mhz. Las antenas no tienen que estar directamente alineadas con sus clientes.
Ventajas del Wi-Max