## Slide 1: TC 2022 Interconexión de redes
Esquemas de direccionamiento
Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro

## Slide 2
Estudiar y entender los esquemas de direccionamiento IPv4, crear esquemas de direccionamiento y reconocer esquemas con base de una dirección IP y su máscara.
Objetivos de esta sesión

## Slide 3
Diseñado al inicio de 1980
Se usan 4 bytes para identificar de manera
única cada dispositivo de red.
Notación Punto Decimal
A . B . C . D 132 . 163 . 128 . 17
¿Cómo reconocer que parte pertenece a la red y que parte a un host?
Direccionamiento IPv4

## Slide 4
continuación
Cinco clases diseñadas : A, B, C, D, E
Multicast
Investigación
Clase | Bytes reservados por la clase | Bytes para identificar Hosts | Máscara de subred
A | 1 | 3 | 255.0.0.0
B | 2 | 2 | 255.255.0.0
C | 3 | 1 | 255.255.255.0
D | 0 | 4 | No tiene
E | 0 | 4 | No tiene
Direccionamiento IPv4

## Slide 5
IP v4 (Direccionamiento lógico)
Una dirección IP puede escribirse de tres formas distintas:
Direccionamiento IP

## Slide 6
Direccionamiento IPv4
Bytes para Network
Rango de cada clase en binario
A | 00000000 | 01111111
B | 10000000 | 10111111
C | 11000000 | 11011111
D | 11100000 | 11101111
E | 11110000 | 11111111

## Slide 7
IP v4 (Direccionamiento lógico)
Direccionamiento IP

## Slide 8
Direccionamiento IP v4
Clase D
Estas direcciones IP están reservadas para multicast (multidifusión). Los datos de la multidifusión no están destinados para un host en particular.
Los primeros cuatro bits del primer octeto se establecen en 1110, dando una serie de:
El resto de los bits se utilizan para identificar el grupo de computadoras al que el mensaje del multicast está dirigido. El rango de direcciones IP va de 224.0.0.0 a 239.255.255.255 y no tienen máscara de subred.
Estas direcciones IP están reservada para fines experimentales.
Los primeros cuatro bits del primer octeto se establecen en 1111, por lo que las direcciones IP van de 240.0.0.0 a 255.255.255.254 y tampoco tienen máscara de subred.
Clase E

## Slide 9
IP (Direccionamiento lógico)
Direccionamiento IP
0 - 127

## Slide 10
¿A qué clase pertenecen las siguientes direcciones de red?
Dirección IPv4 | Clase
127. 0. 0. 0 | 
65. 0. 0. 0 | 
192. 0. 0. 0 | 
172. 16. 0. 0 | 
225. 255. 254. 245 | 
Ejercicio de clase
El primer byte nos dice la clase a la que pertenece.

## Slide 11
Está reservada para loopback.
Se utiliza en tareas de diagnóstico de conectividad y validez del protocolo de comunicación. Se utiliza para checar que la tarjeta de red esté funcionando. Ping 127.0.0.1. Todas las tarjetas se conectan a esta dirección.
El dispositivo de red loopback es un interfaz de red virtual que siempre representa al propio dispositivo independientemente de la dirección IP que se le haya asignado.
La interface loopback no está asociada con ningún tipo de hardware y no está físicamente conectada a la red.
Dirección IP 127.0.0.1

## Slide 12
Son direcciones de cada clase que no están asignadas.
Clase A | 10.X.X.X | 10.0.0.0 a 10.255.255.255
Clase B | 172.16.X.X – 172.31.X.X | 172.16.0.0 a 172.31.255.255
Clase C | 192.168.X.X | 192.168.0.0 a 192.168.255.255
Las direcciones privadas pueden ser utilizadas por:
Los hosts que usan traducción de dirección de red (NAT) para conectarse a una red pública.
Los hosts que no se conectan a Internet.
En una misma red no pueden existir dos direcciones iguales, pero sí se pueden repetir en dos redes privadas que no tengan conexión entre sí o que se conecten mediante el protocolo NAT (Network Address Translation - Traducción de Dirección de Red).
Las direcciones privadas son:
Direcciones privadas

## Slide 13
Las direcciones privadas se pueden utilizar junto con un servidor de traducción de direcciones de red (NAT) para suministrar conectividad a todos los hosts de una red que tiene relativamente pocas direcciones públicas disponibles.
Su uso más común es permitir utilizar direcciones privadas para acceder a Internet.
NAT
(Network Address Translation)

## Slide 14
Si el número de direcciones privadas es muy grande puede usarse solo una parte de direcciones públicas para salir a Internet desde la red privada. De esta manera simultáneamente sólo pueden salir a Internet con una dirección IP tantos equipos como direcciones públicas se hayan contratado.
NAT
(Network Address Translation)

## Slide 15
IP Address
Subnetting
La longitud de los campos varia dependiendo de la clase de la dirección IP.
IP Address with subnetting
Algunos bits son prestados del campo Host Id.

## Slide 16
Subnetting
El número máximos de bits que pueden ser prestados es la longitud del Host Id – 2.
27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20
128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1

## Slide 17: Dirección IP y prefijo de red
En esquemas de subneteo el prefijo de red es un número entero (cuando mucho igual a 30) que da información valiosa del esquema utilizado
10. 25. 96. 2 / 22
El prefijo indica la posición del Byte Crítico (BC). Este Byte nos da información para calcular el desplazamiento entre subredes, nos permite construir máscaras de subneto y nos da información del número de bits que se han utilizado para crear subredes y, por consecuencia, el número de bits de la sección de hosts.

## Slide 18: Subredes y máscaras de subred
¿Qué tendrías que hacer para encontrar la máscara de subred en notación punto decimal?
10. 25. 96. 2 / 22
¿Qué tendrías que hacer para encontrar la dirección de red y la dirección de broadcast?

## Slide 19
Método base 10 para crear subredes y máscaras de red.
1. Las direcciones IPv4 están compuestas de 32 bits.
2. El prefijo de red es la suma de los bits de Reserva de la clase y los bits utilizados para crear subredes (R+s).
R=8
s=13
Prefijo = /21
Subnetting

## Slide 20
3. Los bits de host son la resta de 32 y el valor del prefijo.
4. El Byte Crítico (BC) es aquel en donde está ubicado el último bit de subneteo.
R=8
s=13 h=11
BC
Subnetting
Prefijo = /21

## Slide 21
3. Para calcular la máscara, recuerda que los bits de red y subred se rellenan con unos y luego se convierte a decimal. Un tip importante es que los bytes que se encuentran a la izquierda del Byte Crítico les corresponde un valor de 255 y los que se encuentran a la derecha un valor de 0.
4. Para calcular el desplazamiento en el Byte Crítico, al valor de 256 le restas el valor de la máscara en el Byte Critico (decimal) y este es el valor del desplazamiento de cada subred.
256 – 248 = 8 El desplazamiento es de 8 en el Byte crítico.
R=8
s=13 h=11
Subnetting
11111111 . 11111111 . 11111000 . 00000000
255 . 255 . 248 . 0
Byte Crítico

## Slide 22
En el Byte crítico, los bits que faltan para completar el byte o llegar a la siguiente frontera se denomina por la literal k.
Elevar 2k representa el desplazamiento entre subredes.
Creación de máscaras
Método base 10
k=3
23 = 8

## Slide 23
El valor en la posición del Byte Crítico resulta al restar al valor 256 el valor del desplazamiento.
255 . 255 . 248 . 0
Los bytes que se encuentran a la izquierda del Byte Crítico les corresponde un valor de 255 y los que se encuentran a la derecha un valor de 0.
Creación de máscaras
Método base 10

## Slide 24
Con base en la información de la IP y el prefijo de red, determina la máscara de subred.
Dir IP / prefijo red | Máscara de subred
135. 21. 0. 0 / 19 | 
1. 0. 0. 0 / 26 | 
145. 0. 0. 0 / 22 | 
10. 0. 0. 0 / 13 | 
Ejercicio de creación de máscaras
Método de CISCO

## Slide 25
A la izquierda del byte crítico corresponde el valor de 255.
A la derecha del byte crítico corresponde el valor de 0.
Dir IP / prefijo red | Pos BC | k | Máscara de subred
135. 21. 0. 0 / 19 |  |  | 
1. 0. 0. 0 / 26 |  |  | 
145. 0. 0. 0 / 22 |  |  | 
10. 0. 0. 0 / 13 |  |  | 
Ejercicio de creación de máscaras
Método base 10
Con base en la información de la IP y el prefijo de red, determina: (a) la posición del BC, (b) el valor de k y (c) la máscara de subred.

## Slide 26: Direcciones de broadcast
La dirección broadcast de una dirección IPv4 se forma al copiar, dependiendo la clase a la que pertenece la dirección IP, los valores de los Bytes de reserva y asignar el valor de 255 a los Bytes que se encuentran a la derecha de los de reserva.
Dirección IP Red | Dirección de broadcast
129. 10. 0. 0 | 
68. 0. 0. 0 | 
195. 79. 1. 0 | 
130. 0. 0. 0 | 
221. 0. 0. 0 | 
NOTA: Identificar el valor de la red o clase (los bits de reserva se copian)

## Slide 27
continuación
Para crear subredes se toman bits prestados de la porción Host de la dirección IP de la red o clase (izquierda a derecha).
Los bits restantes son utilizados para numerar cada host dentro de cada subred.
Direccionamiento IPv4
Creación de subredes

## Slide 28
Desarrolla el esquema de direccionamiento apropiado utilizando la dirección 112.0.0.0 y 13 bits prestados para crear subredes.
1) Identificar la clase, los bytes reservados por clase y la porción original de bits para hosts
Reservados
por clase
Bytes para hosts
Creación de subredes
Ejemplo
2) Identificar los bits para subredes y los bits para hosts
Reservados
por clase
bits para hosts
bits para subredes

## Slide 29
Desarrolla el esquema de direccionamiento apropiado utilizando la dirección 112.0.0.0 y 13 bits prestados para crear subredes.
3) Identificar el Byte Crítico.
Creación de subredes
Ejemplo
R=8
s=13 h=11
11111111 . 11111111 . 11111000 . 00000000
Byte Crítico

## Slide 30
Desarrolla el esquema de direccionamiento apropiado utilizando la dirección 112.0.0.0 y 13 bits prestados para crear subredes.
Creación de subredes
Ejemplo
4) Calcular la máscara en decimal: 255.255.248.0
5) Calcular el valor del desplazamiento en el Byte crítico. Al valor de 256 le restas el valor de la máscara en el Byte Critico (decimal) y este es el valor del desplazamiento de cada subred.
256 – 248 = 8 El desplazamiento es de 8 en el byte crítico
R=8
s=13 h=11
11111111 . 11111111 . 11111000 . 00000000
255 . 255 . 248 . 0
Byte Crítico

## Slide 31
6) Utilizar el desplazamiento calculado en el paso 4 y crear la información de las primeras cuatro subredes. Recuerda que el desplazamiento se da en el Byte Crítico. Dirección de red: 112.0.0.0 y máscara de subred: 255.255.248.0
Creación de subredes
Ejemplo
# Subred | Dirección de subred | Primera IP válida | Última IP válida | Dirección de broadcast
0 |  |  |  | 
1 |  |  |  | 
2 |  |  |  | 
3 |  |  |  | 
. |  |  |  | 
Dirección de broadcast: Los valores a la izquierda del byte crítico no cambian, lo que cambia es el byte crítico y lo que se encuentra a la derecha. Todo lo que se encuentre a la derecha del byte crítico le corresponde el valor numérico de 255. Al byte crítico le corresponde el valor inicial del byte crítico + desplazamiento – 1.

## Slide 32
Utilizando los siguientes datos IP 19.0.0.0 / 28 responde a las preguntas:.
¿Cuál será el valor de la máscara en notación punto decimal para este esquema de direccionamiento?_______________
¿Cuál es la posición del Byte Crítico? ____________
¿Cuál es el valor del desplazamiento en el Byte Crítico? ______
¿Cuál es la dirección de broadcast? _______________
Llena la siguiente tabla con los valores de las subredes que se muestran:
¿Cómo podemos calcular cualquier subred dada la IP y el prefijo?
Subred | Dir. IP de la subred
3 | 
211 | 
296 | 
970 | 
1913 | 

## Slide 33
Utilizando los siguientes datos IP 19.0.0.0 / 28 responde a las preguntas:.
Identificar los bits de reserva de clase: 19. 0. 0. 0
Identificar los bits de subnetting: 11111111. 11111111. 11111111. 11110000
¿Cómo podemos calcular cualquier subred dada la IP y el prefijo con el método binario?
Subred | Transformar el #subred en binario utilizando los bits de subnetting | Dirección IP de la subred en decimal
3 | 19. 00000000. 00000000. 00110000 | 19.0.0.48
211 | 19. 00000000. 00001101. 00110000 | 19.0.13.48
296 | 19. 00000000. 00010010. 10000000 | 19.0.18.128
970 | 19. 00000000. 0011 1100. 10100000 | 19.0.60.160
1913 | 19. 00000000. 01110111. 10010000 | 19.0.119.144

## Slide 34
Identificar la posición del Byte Crítico
Calcular el desplazamiento en el Byte Crítico
Multiplicar #Subred * Desplazamiento
Dividir de forma entera entre 256
El valor del residuo se escribe en la posición de Byte Crítico.
El valor del cociente se escribe a la izquierda del Byte Crítico.
Si el cociente > 255  Volver a dividir entre 256
¿Pasos para determinar una subred dado la IP y la Máscara con el método base 10?

## Slide 35
Utilizando los siguientes datos IP 19.0.0.0 / 28 llena la tabla:
Identificar la posición del BC ___________
Desplazamiento en el Byte Crítico __ ______
Multiplicar #Subred * Desplazamiento
Dividir de forma entera entre 256
El valor del residuo se escribe en la posición de Byte Crítico.
El valor del cociente se escribe a la izquierda del Byte Crítico.
Si el cociente > 255  Volver a dividir entre 256
¿Pasos para determinar una subred dado la IP y la Máscara con el método base 10?
Subred | Dir. IP de la subred | #subred * desplazamiento | Dividir entre 256 | Cociente | Residuo
3 | 19. 0 .0 .48 | 3*16=48 | 0 256 /48 48 | 0 | 48
211 | 19. 0. 13.48 |  |  |  | 
296 | 19. 0. 18.128 |  |  |  | 
970 | 19. 0. 60.160 |  |  |  | 
1913 | 19. 0. 119.144 |  |  |  |