## Slide 1: TC 2018 Fundamentos de redes
Capa física
ITESM Campus Querétaro

## Slide 2
Agenda de esta sesión
Funciones de la capa física.
Señalización y codificación.
Tipos de medios físicos.

## Slide 3
Preparar los Frames para ser trasmitidos a través de un medio físico.
Funciones de la capa física
  Estandarizar las tecnologías de transmisión.
    Definir las características del hardware y los medios de transmisión.
  Estandarizar las técnicas de codificación y señalización.
    Convertir bits en patrones de señales y viceversa.

## Slide 4
Requisitos y características que deben de cumplir:
Propiedades mecánicas de los componentes: materiales, dimensiones, longitudes, mapa de pines y otros.
Propiedades físicas y eléctricas de los medios.
Tipo de señales para representar los bits.
Organizaciones que los definen: IEEE, ANSI, ITU, EIA, TIA, FCC, ISO y otros.
Estándares de medios y hardware

## Slide 5: Organizaciones de estándares de comunicaciones y electrónica
Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE): dedicado a avanzar en innovación tecnológica y a elaborar estándares en una amplia gama de sectores, que incluyen redes.
Asociación de Industrias Electrónicas (EIA): estándares relacionados con el cableado eléctrico, los conectores y los racks de red.
Asociación de las Industrias de las Telecomunicaciones (TIA): estándares para equipos de radio, torres de telefonía móvil, dispositivos de voz sobre IP (VoIP) y comunicaciones satelitales.
Sector de Normalización de las Telecomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU-T): estándares para la compresión de videos, televisión de protocolo de Internet (IPTV) y comunicaciones de banda ancha.
Notes: 3.2 – Protocolos y estándares de red
3.2.3 – Organizaciones de estándares
3.2.3.3 – Organizaciones de estándares de comunicaciones y electrónica

## Slide 6
Aplicación
Presentación
Sesión
Transporte
Red
Enlace de datos
Física
La capa física es responsable de establecer, mantener y terminar los enlaces físicos.
Establece el medio a utilizar:
Define el tipo de señal:
Define el tipo de conector a utilizar:
Define el tipo de puertos:
Guiado (UTP, STP, Coaxial, Fibra óptica)
No guiado (Inalámbrica, microondas)
Analógica
Digital
RJ45
RJ11
Ethernet
Serial
USB
Capa física
Notes: Unshielded Twisted Pair (UTP) – Par trenzado sin blindaje

## Slide 7
La capa física establece el medio a utilizar:
Medios de comunicación que utilizan líneas físicas (guiados)
Par trenzado ( UTP /STP)
Cable coaxial
Fibra óptica
Medios de comunicación inalámbricos (no guiados)
Ondas de radio
Microondas
Satélite
Rayos infrarrojos y láser
Capa física

## Slide 8
Tipos de medios físicos
Capa física
MEDIO | TIPOS
COBRE Señales Eléctricas. | Coaxial Twin-ax UTP STP
FIBRA ÓPTICA Impulsos de luz. | Multimodal Monomodo
INALÁMBRICO Ondas de radio. Microondas. | WLAN – Wi-Fi WPAN – Bluetooth WWAN – Satélites, WiMax

## Slide 9
Consta de un alambre de cobre duro en su parte central rodeado por un material aislante. Este material aislante está rodeado por una malla metálica que a su vez está cubierta por una capa de plástico protectora.
Cable coaxial
Es más caro que el par trenzado, pero puede transmitir una gran cantidad de datos más rápido que el par trenzado y no sufre interferencias eléctricas.
Es un cable muy popular en la industria de la televisión por cable.
La primera generación de redes utilizaban cable coaxial y se sigue usando para tendidos mayores de 100 metros.
Medios de cobre

## Slide 10
Twin-ax Cable
Medios de cobre
Cable coaxial

## Slide 11
Par trenzado no blindado (UTP - Unshielded Twisted Pair)
Consiste de dos alambres de cobre aislados con un recubrimiento plástico, que se entrelazan en forma helicoidal.
Ha sido usado por años en las líneas telefónicas.
La U de UTP significa 'sin blindaje‘, por lo que no incorpora ninguna malla metálica que lo rodee.
Ventajas: El cable es más económico, flexible, delgado y fácil de instalar.
Es el más popular para la implementación de redes.
Desventajas: Presenta menor protección frente a interferencias electromagnéticas
Se limita a un tendido recomendado de 100 metros.
Medios de cobre

## Slide 12
Unshielded Twisted Pair (UTP)
Par trenzado no blindado (UTP - Unshielded Twisted Pair)
Medios de cobre

## Slide 13
Los cables de par trenzado están divididos en categorías, y estas representan las características del cable y el ancho de banda que pueden llegar a alcanzar.
El ancho de banda es la longitud, medida en Hz, del rango de frecuencias en el que se concentra la mayor parte de la potencia de la señal.
Los cables Ethernet, son UTP principalmente categoría 5 o 6.
Tipo | Uso y velocidad | Ancho de banda
Categoría 1 | Voz solamente (cable telefónico) | -
Categoría 2 | Datos hasta 4 Mbps | -
Categoría 3 | Datos hasta 10 Mbps (Ethernet) | 16 Mhz
Categoría 4 | Datos hasta 20 Mbps | 20 Mhz
Categoría 5 | Datos hasta 100 Mbps (FastEthernet) | 100 Mhz
Categoría 5e | Datos hasta 1000 Mbps (GigabitEthernet) | 100 Mhz
Categoría 6 | Datos hasta 1000 Mbps (GigabitEthernet) | 250 Mhz
Categoría 6a | Datos hasta 10 Gbps | 500 Mhz
Categoría 7 | Datos hasta 10 Gbps | 600 Mhz
Categoría 7a | Datos hasta 10 Gbps | 1000 Mhz
Categoría 8 | Datos hasta 40 Gbps | 2000 Mhz
Par trenzado no blindado (UTP - Unshielded Twisted Pair)
Medios de cobre

## Slide 14
Evolución cable UTP
Medios de cobre

## Slide 15
Son cables de cobre aislados dentro de una cubierta protectora, lo que permite la inmunidad al ruido al contrario que UTP que no dispone de dicho aislamiento.
Par trenzado blindado (STP - Shielded Twisted Pair)
Ventajas: Se utilizan para conexiones de alta velocidad.
.
Desventajas: Es mas caro, mas pesado y su flexibilidad es mas reducida que el UTP.
La longitud máxima de los cables de par trenzado están limitados a 90 metros.
Medios de cobre

## Slide 16
Shielded Twisted Pair (UTP)
Par trenzado blindado (STP - Shielded Twisted Pair)
Medios de cobre

## Slide 17
Conectores
Medios de cobre
RJ45
Es una interfaz física usada para conectar redes de cableado estructurado, (categorías 5, 6, 7 y 8).
Posee ocho "pines“ o conexiones eléctricas, que normalmente se usan como extremos de cables de par trenzado (cables de red Ethernet) de 8 pines (4 pares).

## Slide 18
Están formadas de cientos a miles de hebras de fibras de vidrio que son tan delgadas como un cabello humano.
Como las transmisiones de fibra óptica usan luz, y no voltaje eléctrico, no es sujeto a interferencia eléctrica.
Son recomendables para transmitir grandes cantidades de datos a más velocidad.
La desventaja es que es mucho más costoso y más difícil de instalar.
Los datos son transformados en pulsos de luz emitidos por un dispositivo láser y transmitidos a alta velocidad.
Fibra óptica
Medios ópticos

## Slide 19
Fibra Multimodo (MMF)
Núcleo de 50 o 62.5 micras.
Para distancias cortas (<Km).
Fibra Monomodo (SMF)
Núcleo de 9 micras.
Para distancias largas (>Km).
Fibra óptica
Medios ópticos
Múltiples rutas o caminos para la luz
Núcleo de vidrio = 50/62.5 micras
Revestimiento de vidrio de 125 micras de diámetro
Revestimiento
Núcleo de vidrio = 9 micras
Revestimiento de vidrio de 125 micras de diámetro
Revestimiento polimérico
Un solo camino recto para la luz

## Slide 20
Fibra óptica - Conectores
Medios ópticos

## Slide 21
Amplitud (Intensidad).
Frecuencia (Hz).
Longitud de Onda (mts).
Fase.
Energía.
Polarización.
Propiedades de las Ondas Electromagnéticas
Medios inalámbricos

## Slide 22
La modulación es una técnica para representar datos digitales en señales analógicas.
Datos digitales – Señales analógicas
Medios inalámbricos

## Slide 23
La señal portadora es una señal periódica que se encarga de “transportar” la información a transmitir.
La amplitud de la señal
La frecuencia de la señal
La fase de la señal
La información se consigue modificando algún parámetro propio de la portadora como:
Portadora
Señal portadora
Medios inalámbricos

## Slide 24
El proceso de alteración de la señal portadora se conoce como modulación.
La señal que representa la información y que modifica parámetros de la portadora se denomina señal modulada.
Portadora
Señal modulada
Modulación
Medios inalámbricos

## Slide 25
La modulación implica la modificación de uno o varios de los tres parámetros fundamentales que caracterizan a la señal portadora: la amplitud, la frecuencia o la fase.
Hay tres técnicas básicas de modulación que transforman los datos digitales en señales analógicas:
ASK (Amplitud Shift Keying – Modulación por desplazamiento de amplitud)
FSK (Frecuency Shift Keying – Modulación por desplazamiento de frecuencia)
PSK (Phase Shift Keying – Modulación por desplazamiento de fase)
Modulación
Medios inalámbricos

## Slide 26
ASK (Modulación por desplazamiento de amplitud)
Es una forma de modulación en la cual se representan los datos digitales como variaciones de amplitud de la señal portadora.
La amplitud de una señal portadora análoga varía conforme a la corriente de bit (modulando la señal), manteniendo la frecuencia y la fase constante. El nivel de amplitud puede ser usado para representar los valores binarios 0s y 1s.
Modulación

## Slide 27
Radio comercial AM (Amplitud modulada).
Desventaja:
Aplicaciones:
Muy sensible a las interferencias.
Para transmitir datos digitales sobre fibra óptica, donde una onda luminosa de amplitud alta representa el valor binario 1 y un nivel bajo representa el valor 0.
Para la transmisión de código Morse por radiofrecuencia (La forma más simple y común de ASK funciona como un interruptor que apaga/enciende la portadora, de tal forma que la presencia de portadora indica un 1 binario y su ausencia un 0).
ASK (Modulación por desplazamiento de amplitud)
Modulación

## Slide 28
Es una modulación en la cual se representan los datos digitales como variaciones de frecuencia de la portadora.
La frecuencia de la señal varía, manteniendo la amplitud y la fase constantes.
FSK (Modulación por desplazamiento de frecuencia)
Modulación

## Slide 29
Las radiodifusión musical eligió la frecuencia modulada (FM) para emitir su programas desde a mediados de los sesentas, ya que la calidad de sonido es mayor cuando modulamos en frecuencia.
Requieren sincronización precisa.
Desventajas:
Aplicaciones:
Requieren más ancho de banda.
Ventajas:
Inmunidad al ruido.
Los equipos consumen menos potencia.
FSK (Modulación por desplazamiento de frecuencia)
Modulación

## Slide 30
PSK (Modulación por desplazamiento de fase)
Es una forma de modulación angular consistente en hacer variar la fase de la portadora. La fase de la señal portadora se desplaza para representar los datos digitales.
La fase de la señal varía, manteniendo la amplitud y la frecuencia constantes.
Modulación

## Slide 31
El estándar de red LAN inalámbrica, IEEE 802.11b (WiFI), usa una variedad de diferentes modulaciones PSK, dependiendo de la velocidad de transmisión.
Sirve para la transmisión de señales de televisión de alta definición (HD-TV)
Aplicaciones:
Desventajas:
Se requiere de equipos de recepción más complejos que en FSK y ASK.
Ventajas:
Es el método más eficiente para transmitir datos binarios en presencia de ruido.
A mayor número de fases, mayor es la cantidad de información que se puede transmitir, utilizando el mismo ancho de banda.
QPSK es usada por empresas de televisión satelital para enviar a las casas de los suscriptores señales de video HD.
PSK (Modulación por desplazamiento de fase)
Modulación

## Slide 32
El término radiofrecuencia, se aplica a la porción menos energética del espectro electromagnético, situada entre unos 3 Hz y unos 300 GHz.
Las ondas electromagnéticas de esta región del espectro se pueden transmitir aplicando la corriente alterna originada en un generador a una antena.
Radiofrecuencia
Medios inalámbricos

## Slide 33
Conjunto de todas las frecuencias de las ondas electromagnéticas (EM).
Se divide en Bandas.
  Rangos de frecuencias con características en común.
  Rangos de frecuencias designadas para un uso particular.
Los gobiernos regulan su aprovechamiento > Licenciamiento.
El espectro electromagnético
Medios inalámbricos

## Slide 34
El espectro electromagnético
Medios inalámbricos

## Slide 35
Microondas
Medios inalámbricos
La radiocomunicación por microondas se refiere a la transmisión de datos o energía a través de radiofrecuencias. Se denomina microondas a las ondas electromagnéticas; generalmente de entre 300 MHz y 300 GHz.
Su desventaja es que viajan en línea directa y no curva (sobre la tierra), por tanto, necesitan estar relativamente cerca una estación de otra. (máximo de 40 a 48 kilómetros de distancia) y se deben encontrar en lugares altos para asegurar las transmisión sin obstrucción.

## Slide 36
Las bandas ISM y UNII generalmente se pueden usar sin tener que pagar una
licencia mientras el alcance (potencia) de la señal sea limitada.
Las WLANs usan las bandas de 2.4GHz y 5GHz.
Bandas de frecuencia
Medios inalámbricos

## Slide 37
Bandas de frecuencia
Medios inalámbricos
Los dispositivos inalámbricos tienen circuitos transmisores y receptores de ondas electromagnéticas, a estos circuitos se les conoce como Radios.
  Antenas.
Cada radio está diseñado/optimizado para operar en una banda en particular

## Slide 38: Medios inalámbricos – Bandas de frecuencia. [2]
Los dispositivos inalámbricos tienen circuitos transmisores y receptores de
ondas electromagnéticas, a estos circuitos se les conoce como Radios.
  Antenas.
Cada Radio está diseñado/optimizado para operar en una banda en particular.
Algunos dispositivos cuentan con más de un radio.
  Single-Band.
  Dual-Band.

## Slide 39: Atenuación, Distancia y Frecuencia.
Atenuación VS Distancia
0%
50%
75%
88%
94%
97%
1m 10m 100m
1Km 10Km
Atenuación VS Frecuencia
0%
50%
75%
88%
94%
97%
Fc
Fmin
Fmax

## Slide 40
La capa física define el tipo de señal a utilizar para transmitir los datos a través de un medio de transmisión físico o inalámbrico:
1
1
1
1
1
0 0 0 0
Señales Analógicas
Señales Digitales
Toma la forma de pulsos eléctricos (on-off) separados creando cuadrados y no ondas.
Un pulso transmitido equivale a 1.
Ausencia de pulso equivale a 0.
Toma la forma de onda continua dentro de un cierto rango de frecuencia.
Teléfono, TV, radio fueron diseñados para usar este tipo de señales.
Capa física

## Slide 41
Líneas de Teléfono
Cable Coaxial
Microondas
Analógicas
Computadora
Digitales
MODEM
Convierte
señales
Capa física

## Slide 42
La capa física define el tipo de conector a utilizar:
RJ45
Es una interfaz física usada para conectar redes de cableado estructurado, (categorías 5, 6, 7 y 8).
Posee ocho "pines“ o conexiones eléctricas, que normalmente se usan como extremos de cables de par trenzado (cables de red Ethernet) de 8 pines (4 pares).
Capa física

## Slide 43
RJ11
Es el conector más difundido globalmente para la conexión de aparatos telefónicos convencionales, donde se suelen utilizar generalmente sólo los dos pines centrales.
Es de medidas reducidas y tiene seis contactos como para soportar cables de hasta esa cantidad de hilos.
Capa física

## Slide 44
La capa física define los tipos de puertos:
Puerto Ethernet
Ethernet es el nombre de una tecnología de redes LAN basada en tramas de datos (frames).
Ethernet define:
Las características de cableado
y señalización de nivel físico
Los formatos de trama (frame)
del nivel de enlace de datos del
modelo OSI.
Capa física

## Slide 45
Tecnologías Ethernet
Las tecnologías Ethernet que existen se diferencian en estos conceptos:
Velocidad de transmisión Velocidad a la que transmite la tecnología.
Tipo de cable Tecnología del nivel físico que usa la tecnología.
Longitud máxima Distancia máxima que puede haber entre dos nodos adyacentes (sin repetidores)
Topología Determina la forma de actuar de los puntos de enlace centrales. Éstos pueden ser
Conectores T, hubs o switches.
Capa física

## Slide 46
Puerto Serial
Es una interfaz de comunicaciones entre computadoras y periféricos en donde la información es transmitida bit a bit enviando o recibiendo un solo bit a la vez.
En muchos periféricos la interfaz USB ha reemplazado al puerto serial. Sin embargo, los puertos seriales todavía pueden encontrarse en:
Sistemas de automatización industrial
Dispositivos de redes (routers y switches)
Capa física

## Slide 47
Puerto Serial
El término "puerto serial" normalmente identifica el hardware conforme al estándar RS-232.
El RS-232 consiste de un conector tipo DB-9 (9 pines).
Estándar RS-232
1. DCD (Detecta la portadora)
2.- RxD (Recibe datos)
3.- TxD (Transmite datos)
4.- DTR (Terminal de datos listo)
5.- SG (Tierra)
6.- DSR (Equipo de datos listo)
7.- RTS (Solicita enviar)
8.- CTS (Disponible para enviar)
9.- RI (Indica llamada)

## Slide 48: Señalización.
Es la variación de una característica o propiedad de un fenómeno físico que se
induce con el fin de transmitir bits.
  Amplitud, Frecuencia, Fase u otro.
Técnicas de señalización.
  Digital a Digital.
  Digital a Analógico.
  Analógico a Digital.
  Analógico a Analógico.

## Slide 49: Codificación.
Son los métodos para convertir un grupo de bits en un patrón predecible que
permita al receptor distinguir los datos del ruido o la interferencia.
Permite agregar patrones de control y a mantener la sincronización entre
transmisor y receptor.
Tipos de Símbolos:
  Datos.
  Control. (Ej: Inicio/Fin de Trama, inactivo).
  Inválidos.

## Slide 50: Tipos de medios físicos.
MEDIO | TIPOS | SEÑALIZACIÓN | CODIFICACIÓN
COBRE Señales Eléctricas. | Coaxial. Twin-ax. UTP. STP. | Manchester. Non-Return to Zero. Multi-Level Transition - Level 3. | • 4B/5B. • 8B/10B.
FIBRA ÓPTICA Impulsos de luz. | Multimodal. OM1, OM2, OM3, OM4. Monomodo. OS1, OS2. | Binary (Unipolar NRZ). | • 4B/5B.
INALÁMBRICO Ondas de radio. Microondas. | WLAN – Wi-Fi, HyperLAN… WPAN – Bluetooth, ZigBee… WWAN – Satélites, WiMax… | DBPSK. DQPSK. • 16-QAM. • 64-QAM. • 256-QAM. | FHSS. DSSS. OFDM. MIMO. | 1/11 (Barker) • 4/8 (CCK) • 1/2 • 2/3 • 3/4 • 5/6

## Slide 51: Medios de Cobre – Coaxial.
Coaxial Cable
Twin-ax Cable

## Slide 52: Medios de Cobre – UTP.
Unshielded Twisted Pair (UTP)

## Slide 53: Medios de Cobre – STP.
Shielded Twisted Pair (UTP)

## Slide 54: Evolución del cable UTP.

## Slide 55: Medios ópticos.
Fibra Multimodo (MMF)
Núcleo de 62.5m o 50m.
Mayor dispersión.
Para distancias cortas (<Km).
Para uso con transceivers de bajo costo.
Fibra Monomodo (SMF)
Núcleo de 9m.
Menor dispersión.
Para distancias largas (>Km)
Requiere transceivers de alto costo.

## Slide 56: Medios ópticos – Total Internal Reflection.
LED
Láser

## Slide 57: Medios ópticos – Conectores.

## Slide 58: Medios inalámbricos.
Los
bits transmiten señalizando ondas electromagnéticas,
generalmente
dentro del rango de frecuencias de radio y microondas.
Toda Q tiene un EF asociado.
Al mover Q  el EF varía.
Un EF cambiante produce un MF y viceversa (Maxwell, 1860's).
Si Q oscila  EF oscila  MF oscila  Ondas EM (Hertz, 1880‘s).
  Las oscilaciones en el EMF se despenden de la Q y se alejan – radiación.
  Las ondas EM propagan energía sin requerir un medio físico.

## Slide 59: Medios inalámbricos – Propiedades de las Ondas EM.
Amplitud (Intensidad).
Frecuencia (Hz).
Longitud de Onda (mts).
Fase.
Energía.
Polarización.

## Slide 60: Medios inalámbricos – El espectro Electromagnético.
Conjunto de todas las frecuencias de las ondas EM.
Se divide en Bandas.
  Rangos de frecuencias con características en común.
  Rangos de frecuencias designadas para un uso particular.
Los gobiernos regulan su aprovechamiento  Licenciamiento.

## Slide 61
https://xkcd.com/273

## Slide 62: Medios inalámbricos – Bandas de frecuencia.
Las bandas ISM y UNII generalmente se pueden usar sin tener que pagar una
licencia mientras el alcance (potencia) de la señal sea limitada.
Las WLANs usan las bandas de 2.4GHz y 5GHz.

## Slide 63: Medios inalámbricos – Bandas de frecuencia. [2]
Los dispositivos inalámbricos tienen circuitos transmisores y receptores de
ondas electromagnéticas, a estos circuitos se les conoce como Radios.
  Antenas.
Cada Radio está diseñado/optimizado para operar en una banda en particular.
Algunos dispositivos cuentan con más de un radio.
  Single-Band.
  Dual-Band.

## Slide 64: Atenuación, Distancia y Frecuencia.
Atenuación VS Distancia
0%
50%
75%
88%
94%
97%
1m 10m 100m
1Km 10Km
Atenuación VS Frecuencia
0%
50%
75%
88%
94%
97%
Fc
Fmin
Fmax

## Slide 65: Medios de Cobre – Interfaces WAN (seriales).
Data Circuit-Terminal Equipment (DTE) – Extremo del Cliente.
Data Communications Equipment (DCE) – Extremo del Proveedor (Señal de Reloj).
Channel Service Unit/Data Service Unit (CSU/DSU) – Convierte de un tipo de señal digital a otra.
  Permite conectar el router a una línea digital o circuito del proveedor.
  Canalizador / Multiplexor.
Red del Proveedor
Red del Cliente
Red del Cliente
CSU/DSU
DTE
DCE
DCE
DTE


CSU/DSU

## Slide 66
Aplicación
Presentación
Sesión
Transporte
Red
Enlace de datos
Física
La capa física es responsable de establecer, mantener y terminar los enlaces físicos.
Establece el medio a utilizar:
Define el tipo de señal:
Define el tipo de conector a utilizar:
Define el tipo de puertos:
Guiado (UTP, STP, Coaxial, Fibra óptica)
No guiado (Inalámbrica, microondas)
Analógica
Digital
RJ45
RJ11
Ethernet
Serial
USB
Capa física
Notes: Unshielded Twisted Pair (UTP) – Par trenzado sin blindaje

## Slide 67
Aplicación
Presentación
Sesión
Transporte
Red
Enlace de datos
Física
La capa física es responsable de establecer, mantener y terminar los enlaces físicos.
Establece el medio a utilizar:
Define el tipo de señal:
Define el tipo de conector a utilizar:
Define el tipo de puertos:
Guiado (UTP, STP, Coaxial, Fibra óptica)
No guiado (Inalámbrica, microondas)
Analógica
Digital
RJ45
RJ11
Ethernet
Serial
USB
Capa física
Notes: Unshielded Twisted Pair (UTP) – Par trenzado sin blindaje

## Slide 68
La capa física establece el medio a utilizar:
Medios de comunicación que utilizan líneas físicas (guiados)
Par trenzado ( UTP /STP)
Cable coaxial
Fibra óptica
Medios de comunicación inalámbricos (no guiados)
Microondas
Satélite
Rayos infrarrojos y láser
Capa física

## Slide 69
Par trenzado no blindado (UTP - Unshielded Twisted Pair)
Consiste de dos alambres de cobre aislados con un recubrimiento plástico, que se entrelazan en forma helicoidal.
Ha sido usado por años en las líneas telefónicas.
La U de UTP significa 'sin blindaje‘, por lo que no incorpora ninguna malla metálica que lo rodee.
Ventajas: El cable es más económico, flexible, delgado y fácil de instalar.
Es el más popular para la implementación de redes.
Desventajas: Presenta menor protección frente a interferencias electromagnéticas
Se limita a un tendido recomendado de 100 metros.
Capa física

## Slide 70
Los cables de par trenzado están divididos en categorías, y estas representan las características del cable y el ancho de banda que pueden llegar a alcanzar.
El ancho de banda es la longitud, medida en Hz, del rango de frecuencias en el que se concentra la mayor parte de la potencia de la señal.
Par trenzado no blindado (UTP - Unshielded Twisted Pair)
Capa física
Los cables Ethernet, son UTP principalmente categoría 5 o 6.
Tipo | Uso y velocidad | Ancho de banda
Categoría 1 | Voz solamente (cable telefónico) | -
Categoría 2 | Datos hasta 4 Mbps | -
Categoría 3 | Datos hasta 10 Mbps (Ethernet) | 16 Mhz
Categoría 4 | Datos hasta 20 Mbps | 20 Mhz
Categoría 5 | Datos hasta 100 Mbps (FastEthernet) | 100 Mhz
Categoría 5e | Datos hasta 1000 Mbps (GigabitEthernet) | 100 Mhz
Categoría 6 | Datos hasta 1000 Mbps (GigabitEthernet) | 250 Mhz
Categoría 6a | Datos hasta 10 Gbps | 500 Mhz
Categoría 7 | Datos hasta 10 Gbps | 600 Mhz
Categoría 7a | Datos hasta 10 Gbps | 1000 Mhz
Categoría 8 | Datos hasta 40 Gbps | 2000 Mhz

## Slide 71
Son cables de cobre aislados dentro de una cubierta protectora, lo que permite la inmunidad al ruido al contrario que UTP que no dispone de dicho aislamiento.
Par trenzado blindado (STP - Shielded Twisted Pair)
Ventajas: Se utilizan para conexiones de alta velocidad.
.
Desventajas: Es mas caro, mas pesado y su flexibilidad es mas reducida que el UTP.
La longitud máxima de los cables de par trenzado están limitados a 90 metros.
Capa física

## Slide 72
Consta de un alambre de cobre duro en su parte central rodeado por un material aislante. Este material aislante está rodeado por una malla metálica que a su vez está cubierta por una capa de plástico protectora.
Cable coaxial
Es más caro que el par trenzado, pero puede transmitir una gran cantidad de datos más rápido que el par trenzado y no sufre interferencias eléctricas.
Es un cable muy popular en la industria de la televisión por cable.
La primera generación de redes utilizaban cable coaxial y se sigue usando para tendidos mayores de 100 metros.
Capa física

## Slide 73
Están formadas de cientos a miles de hebras de fibras de vidrio que son tan delgadas como un cabello humano.
Fibra óptica
Como las transmisiones de fibra óptica usan luz, y no voltaje eléctrico, no es sujeto a interferencia eléctrica.
Son recomendables para transmitir grandes cantidades de datos a más velocidad.
La desventaja es que es mucho más costoso y más difícil de instalar.
Los datos son transformados en pulsos de luz emitidos por un dispositivo láser y transmitidos a alta velocidad.
Capa física

## Slide 74
La capa física define el tipo de señal a utilizar para transmitir los datos a través de un medio de transmisión físico o inalámbrico:
1
1
1
1
1
0 0 0 0
Señales Analógicas
Señales Digitales
Toma la forma de pulsos eléctricos (on-off) separados creando cuadrados y no ondas.
Un pulso transmitido equivale a 1.
Ausencia de pulso equivale a 0.
Toma la forma de onda continua dentro de un cierto rango de frecuencia.
Teléfono, TV, radio fueron diseñados para usar este tipo de señales.
Capa física

## Slide 75
Líneas de Teléfono
Cable Coaxial
Microondas
Analógicas
Computadora
Digitales
MODEM
Convierte
señales
Capa física

## Slide 76
La capa física define el tipo de conector a utilizar:
RJ45
Es una interfaz física usada para conectar redes de cableado estructurado, (categorías 5, 6, 7 y 8).
Posee ocho "pines“ o conexiones eléctricas, que normalmente se usan como extremos de cables de par trenzado (cables de red Ethernet) de 8 pines (4 pares).
Capa física

## Slide 77
RJ11
Es el conector más difundido globalmente para la conexión de aparatos telefónicos convencionales, donde se suelen utilizar generalmente sólo los dos pines centrales.
Es de medidas reducidas y tiene seis contactos como para soportar cables de hasta esa cantidad de hilos.
Capa física

## Slide 78
La capa física define los tipos de puertos:
Puerto Ethernet
Ethernet es el nombre de una tecnología de redes LAN basada en tramas de datos (frames).
Ethernet define:
Las características de cableado
y señalización de nivel físico
Los formatos de trama (frame)
del nivel de enlace de datos del
modelo OSI.
Capa física

## Slide 79
Tecnologías Ethernet
Las tecnologías Ethernet que existen se diferencian en estos conceptos:
Velocidad de transmisión Velocidad a la que transmite la tecnología.
Tipo de cable Tecnología del nivel físico que usa la tecnología.
Longitud máxima Distancia máxima que puede haber entre dos nodos adyacentes (sin repetidores)
Topología Determina la forma de actuar de los puntos de enlace centrales. Éstos pueden ser
Conectores T, hubs o switches.
Capa física

## Slide 80
Puerto Serial
Es una interfaz de comunicaciones entre computadoras y periféricos en donde la información es transmitida bit a bit enviando o recibiendo un solo bit a la vez.
En muchos periféricos la interfaz USB ha reemplazado al puerto serial. Sin embargo, los puertos seriales todavía pueden encontrarse en:
Sistemas de automatización industrial
Dispositivos de redes (routers y switches)
Capa física

## Slide 81
Puerto Serial
El término "puerto serial" normalmente identifica el hardware conforme al estándar RS-232.
El RS-232 consiste de un conector tipo DB-9 (9 pines).
Estándar RS-232
1. DCD (Detecta la portadora)
2.- RxD (Recibe datos)
3.- TxD (Transmite datos)
4.- DTR (Terminal de datos listo)
5.- SG (Tierra)
6.- DSR (Equipo de datos listo)
7.- RTS (Solicita enviar)
8.- CTS (Disponible para enviar)
9.- RI (Indica llamada)