## Slide 1: TC 2006B Interconexión de dispositivos
Tipos de señales
ITESM Campus Querétaro

## Slide 2
Tipos de señales
Datos analógicos y digitales
Señales analógicas y digitales
Modulación
Codificación
Agenda de esta sesión

## Slide 3
Tipos de señales
Analógicas
Digitales

## Slide 4
Los términos análogo y digital corresponden a los conceptos continuos y discreto respectivamente.
Señal continua
Señal discreta
Tipos de señales

## Slide 5
Los términos análogo y digital son frecuentemente usados en la comunicación de datos en por lo menos dos contextos:
Datos
Señales
Tipos de señales

## Slide 6
Adquieren valores continuos en un cierto intervalo
Datos analógicos
Por ejemplo:
La voz y el vídeo están variando continuamente su factor de intensidad.
La mayoría de los datos recolectados por sensores, tales como temperatura y presión son valores continuos.
Datos analógicos y digitales

## Slide 7
Adquieren valores discretos. Datos expresados con dígitos binarios o bits de unos y ceros que la máquina puede interpretar.
Datos digitales
Por ejemplo:
Los números enteros
Los caracteres
Datos analógicos y digitales

## Slide 8
En un sistema de comunicación, los datos se propagan de un punto a otro por medio de señales eléctricas.
Señal analógica
Es una onda electromagnética continua y variable que puede ser transmitida a través de varios medios.
Tipos de señales

## Slide 9
Señal digital
Es una secuencia de pulsos de voltaje.
Un nivel de voltaje positivo representa un 1 binario
Un nivel de voltaje negativo representar un 0 binario
Tipos de señales

## Slide 10
Las 3 características más importantes de una señal periódica son:
  Amplitud ( A )
  Frecuencia ( f )
  Fase ( P o Ø )
Amplitud (A) Voltios
0
- A
A
Tiempo
Periodo (T) = 1/f
P+
P-
Señales analógicas

## Slide 11
Amplitud ( A )
Es el valor instantáneo de una señal en cualquier momento.
La amplitud de pico es el valor máximo de la señal en el tiempo.
Está medida en voltios.
Amplitud (A) Voltios
0
- A
A
Tiempo
Periodo (T) = 1/f
Señales analógicas

## Slide 12
Periodo ( T )
Definido como la cantidad de tiempo transcurrido entre dos repeticiones consecutivas de la señal.
Es el inverso de la frecuencia T = 1/f
Amplitud (A) Voltios
0
- A
A
Tiempo
Periodo (T) = 1/f
P+
P-
Señales analógicas

## Slide 13
Frecuencia ( f )
Es el inverso del periodo (1/T)
Representa el número de repeticiones de un periodo por segundo.
Expresado en ciclos por segundo, o hertz (Hz).
Amplitud (A) Voltios
0
- A
A
Tiempo
Periodo (T) = 1/f
P+
P-
Por ejemplo: 120 Hz. (hertz) tendrá 120 periodos por segundo, es decir, 120 cambios completos de 240 fases (P).
Señales analógicas

## Slide 14
Fase ( P o ø )
Es una medida de la posición relativa en el tiempo del periodo de una señal.
Amplitud (A) Voltios
0
- A
A
Tiempo
Periodo (T) = 1/f
P+
P-
Fase (Phase P)
Positiva
Negativa
En un periodo hay dos fases
Señales analógicas

## Slide 15
Amplitud (Intensidad).
Frecuencia (Hz).
Longitud de Onda (mts).
Fase.
Energía.
Polarización.
Propiedades de las Ondas Electromagnéticas
Medios inalámbricos

## Slide 16
La modulación es una técnica para representar datos digitales en señales analógicas.
Datos digitales – Señales analógicas
Modulación

## Slide 17
La señal portadora es una señal periódica que se encarga de “transportar” la información a transmitir.
La amplitud de la señal
La frecuencia de la señal
La fase de la señal
La información se consigue modificando algún parámetro propio de la portadora como:
Portadora
Datos digitales – Señales analógicas
Modulación

## Slide 18
El proceso de alteración de la señal portadora se conoce como modulación.
La señal que representa la información y que modifica parámetros de la portadora se denomina señal modulada.
Portadora
Señal modulada
Datos digitales – Señales analógicas
Modulación

## Slide 19
La modulación implica la modificación de uno o varios de los tres parámetros fundamentales que caracterizan a la señal portadora: la amplitud, la frecuencia o la fase.
Hay tres técnicas básicas de modulación que transforman los datos digitales en señales analógicas:
ASK (Amplitud Shift Keying – Modulación por desplazamiento de amplitud)
FSK (Frecuency Shift Keying – Modulación por desplazamiento de frecuencia)
PSK (Phase Shift Keying – Modulación por desplazamiento de fase)
Datos digitales – Señales analógicas
Modulación

## Slide 20
Es una forma de modulación en la cual se representan los datos digitales como variaciones de amplitud de la señal portadora.
La amplitud de una señal portadora análoga varía conforme a la corriente de bit (modulando la señal), manteniendo la frecuencia y la fase constante. El nivel de amplitud puede ser usado para representar los valores binarios 0s y 1s.
Datos digitales – Señales analógicas
Modulación

## Slide 21
Radio comercial AM (Amplitud modulada).
Desventaja:
Aplicaciones:
Muy sensible a las interferencias.
Para transmitir datos digitales sobre fibra óptica, donde una onda luminosa de amplitud alta representa el valor binario 1 y un nivel bajo representa el valor 0.
Para la transmisión de código Morse por radiofrecuencia (La forma más simple y común de ASK funciona como un interruptor que apaga/enciende la portadora, de tal forma que la presencia de portadora indica un 1 binario y su ausencia un 0).
ASK (Modulación por desplazamiento de amplitud)
Modulación

## Slide 22
Es una modulación en la cual se representan los datos digitales como variaciones de frecuencia de la portadora.
La frecuencia de la señal varía, manteniendo la amplitud y la fase constantes.
FSK (Modulación por desplazamiento de frecuencia)
Modulación

## Slide 23
Las radiodifusión musical eligió la frecuencia modulada (FM) para emitir su programas desde a mediados de los sesentas, ya que la calidad de sonido es mayor cuando modulamos en frecuencia.
Aplicaciones:
Ventajas:
Inmunidad al ruido.
Los equipos consumen menos potencia.
FSK (Modulación por desplazamiento de frecuencia)
Modulación

## Slide 24
PSK (Modulación por desplazamiento de fase)
Es una forma de modulación angular consistente en hacer variar la fase de la portadora. La fase de la señal portadora se desplaza para representar los datos digitales.
La fase de la señal varía, manteniendo la amplitud y la frecuencia constantes.
Modulación

## Slide 25
El estándar de red LAN inalámbrica, IEEE 802.11b (WiFI), usa una variedad de diferentes modulaciones PSK, dependiendo de la velocidad de transmisión.
Sirve para la transmisión de señales de televisión de alta definición (HD-TV)
Aplicaciones:
QPSK es usada por empresas de televisión satelital para enviar a las casas de los suscriptores señales de video HD.
PSK (Modulación por desplazamiento de fase)
Modulación

## Slide 26
Señal digital: Secuencia de pulsos de tensión discretos y discontinuos
011010001
Datos digitales
Señales digitales
  Cada pulso es un elemento de señal
  Los datos binarios se transmiten codificando cada bit en los elementos de señal
Datos digitales – Señales digitales
Codificación

## Slide 27
La codificación (conversión digital a digital) es la representación de la información digital mediante una señal digital.
Ejemplo: Transmisión de datos de una computadora a una impresora
En este tipo de codificación, los unos y ceros binarios generado por una computadora se traducen a una secuencia de pulsos de voltaje que se pueden propagar por un cable.
011010001
Datos digitales
Señales digitales
Codificación digital / digital
Datos digitales – Señales digitales
Codificación

## Slide 28
La codificación unipolar usa únicamente una polaridad.
Ejemplo:
0 : Valor de cero
1 : Valor positivo (+)
0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1
Amplitud
Tiempo
+ v
- v
0
Unipolar
Codificación

## Slide 29
NRZ-L (No retorno a nivel Cero)
NRZ-I (No retorno a nivel Cero Invertida)
NRZ (Non Return to Zero)
Codificación

## Slide 30
0 1 0 0 1 1 1 0
Amplitud
Tiempo
+ v
- v
0
RZ (Return to Zero / Retorno a Cero)
Codificación

## Slide 31
Uno es:
Cero es:
0 1 0 0 1 1 1 0
Amplitud
Tiempo
+ v
- v
0
Ethernet utiliza esta tecnología para la representación de datos digitales en señales digitales.
Manchester
Codificación

## Slide 32
0 1 0 0 1 1 1 0
Amplitud
Tiempo
La presencia de una transición al principio del bit cero
+ v
- v
0
Se usa en transmisión en redes LAN en anillo, en las que se usa par trenzado blindado.
Usos:
Manchester diferencial
Codificación

## Slide 33
0 1 0 0 1 1 1 0
Amplitud
Tiempo
0: Transición al final del periodo si el próximo bit es 0
+ v
- v
0
0: Ausencia de transición si el próximo bit es 1
1: Transición a la mitad del periodo de un bit en cualquier dirección
  Se emplea especialmente en transmisiones donde se utiliza cable de cobre.
Usos:
Miller
Codificación

## Slide 34
La codificación bipolar usa tres niveles de voltaje:
  Positivo
  Negativo
  Cero
0 1 0 0 1 1 1 0
Amplitud
Tiempo
+ v
- v
0
  Se usa en sistemas de transmisión T1 (1.544 Mbps)
  Se utiliza en la red digital de servicios integrados (ISDN).
Usos:
Bipolar
Codificación

## Slide 35
El término radiofrecuencia, se aplica a la porción menos energética del espectro electromagnético, situada entre unos 3 Hz y unos 300 GHz.
Las ondas electromagnéticas de esta región del espectro se pueden transmitir aplicando la corriente alterna originada en un generador a una antena.
Radiofrecuencia
Medios inalámbricos

## Slide 36
Conjunto de todas las frecuencias de las ondas electromagnéticas (EM).
Se divide en Bandas.
  Rangos de frecuencias con características en común.
  Rangos de frecuencias designadas para un uso particular.
Los gobiernos regulan su aprovechamiento > Licenciamiento.
El espectro electromagnético
Medios inalámbricos

## Slide 37
Las bandas ISM y UNII generalmente se pueden usar sin tener que pagar una
licencia mientras el alcance (potencia) de la señal sea limitada.
Las WLANs usan las bandas de 2.4GHz y 5GHz.
Bandas de frecuencia
Medios inalámbricos

## Slide 38
Bandas de frecuencia
Medios inalámbricos
Los dispositivos inalámbricos tienen circuitos transmisores y receptores de ondas electromagnéticas, a estos circuitos se les conoce como Radios.
  Antenas.
Cada radio está diseñado/optimizado para operar en una banda en particular