## Slide 1: Módulo 1: Redes hoy
Materiales del instructor
Introducción a Redes v7.0 (ITN)
Notes: Programa de la Academia de Redes de Cisco
Introducción a Redes v7.0 (ITN)
Módulo 1: Redes hoy

## Slide 2: Materiales del instructor – Módulo 1: Guía de planificación.
Esta presentación en PowerPoint se divide en dos partes:
Guía de planificación para el instructor
  Información para ayudarlo a familiarizarse con el módulo.
  Ayuda didáctica
Presentación de la clase del instructor
  Diapositivas opcionales que puede utilizar en el aula
  Comienza en la diapositiva n.º 14
  Nota: Elimine la Guía de planificación de esta presentación antes de compartirla con otras personas.
Para obtener ayuda adicional y recursos, diríjase a la página principal del Instructor y a los Recursos del curso. También puede visitar el sitio de desarrollo profesional en netacad.com, la página oficial de Facebook de Cisco Networking Academy o el grupo de Facebook exclusivo para instructores.
Notes: 2

## Slide 3: ¿Qué esperar en este módulo?
Para facilitar el aprendizaje, las siguientes características dentro de la GUI pueden ser incluidas en este módulo:
Característica | Descripción
Animaciones | Exponer a los alumnos a nuevas habilidades y conceptos.
Videos | Exponer a los alumnos a nuevas habilidades y conceptos.
Verifique su comprensión | Cuestionario por tema en línea para ayudar a los aprendices a medir la comprensión del contenido.
Actividades interactivas | Una variedad de formatos para ayudar a los aprendices a medir la comprensión del contenido.
Verificador de sintaxis | Pequeñas simulaciones que exponen a los estudiantes a la línea de comandos de Cisco para practicar habilidades de configuración.
Actividad de Packet Tracer | Actividades de simulación y modelado diseñadas para explorar, adquirir, reforzar y ampliar habilidades.

## Slide 4: ¿Qué esperar en este módulo? (cont.)
Para facilitar el aprendizaje, se van a incluir en este módulo las siguientes características:
Característica | Descripción
Actividad de Packet Tracer de Modo Físico | Estas actividades se completan mediante el Packet Tracer de Modo Físico.
Laboratorios prácticos | Laboratorios diseñados para trabajar con equipos físicos.
Actividades de clase | Estos se encuentran en la página Recursos del instructor. Las actividades de clase están diseñadas para facilitar el aprendizaje, la discusión en clase y la colaboración.
Cuestionarios del Módulo | Auto-evaluaciones que integran conceptos y habilidades aprendidas a lo largo de los temas presentados en el módulo.
Descripción del módulo | Resumen breve del contenido del módulo.

## Slide 5: Verifique su Conocimiento
Las actividades de "Verifique su conocimiento" están diseñadas para permitir que los estudiantes determinen si están entendiendo el contenido y puedan continuar, o si es necesario un repaso personal.
Las actividades de "Verifique su Conocimiento" no afectan las calificaciones de los alumnos.
No hay diapositivas separadas para estas actividades en el PPT. Se enumeran en el área de notas de la diapositiva que aparece antes de estas actividades.
Notes: 5

## Slide 6: Actividades de Packet Tracer de Modo Físico
Estas actividades se completan mediante el Packet Tracer de Modo Físico.
Están diseñados para emular los laboratorios correspondientes.
Pueden utilizarse en lugar del laboratorio cuando el acceso a equipos físicos no es posible.
Estas actividades a menudo no tienen el nivel de estructura que está presente en las actividades de PT que preceden inmediatamente a estas actividades.
Notes: 6

## Slide 7: Módulo 1: Actividades
¿Qué actividades﻿ están asociadas con este módulo?
N.° de página | Tipo de actividad | Nombre de la actividad | ¿Opcional?
1.0.3 | Video | Descargar e instalar Packet Tracer | Recomendado
1.0.4 | Video | Empezando en Cisco Packet Tracer | Recomendado
1.0.5 | Packet Tracer Modo Físico | Exploración de Modo Lógico y Físico | Recomendado
1.1.2 | Video | La experiencia de aprendizaje en Cisco Networking Academy | Recomendado
1.2.6 | Verifique su comprensión | Componentes de la red | Recomendado
1.3.3 | Verifique su comprensión | Topologías y representaciones de red | Recomendado
1.4.5 | Verifique su comprensión | Tipos comunes de redes | Recomendado
1.5.5 | Video | Descargar e instalar Packet Tracer | Recomendado
1.5.6 | Video | Empezando en Cisco Packet Tracer | Recomendado
1.5.7 | Packet Tracer | Representación de la red | Recomendado
Notes: 7

## Slide 8: Módulo 1: Actividades (continuación)
¿Qué actividades﻿ están asociadas con este módulo?
N.° de página | Tipo de actividad | Nombre de la actividad | ¿Opcional?
1.6.6 | Verifique su comprensión | Redes confiables | Recomendado
1.7.5 | Video | Cisco Webex para Reuniones | Recomendado
1.7.10 | Verifique su comprensión | Tendencias de red | Recomendado
1.8.3 | Verifique su comprensión | Seguridad de la red | Recomendado
1.9.3 | creación de prototipos | Investigue las oportunidades de trabajo en TI y redes | Recomendado
1.10.2 | Preguntas del módulo | Prueba del módulo - Redes en la actualidad | Recomendado
Notes: 8

## Slide 9: Módulo 1: Mejores prácticas
Antes de enseñar el Módulo #1, el instructor debe:
Revisar las actividades y evaluaciones de este módulo.
Tratar de incluir la mayor cantidad de preguntas que sean posibles, con el fin de mantener a los estudiantes concentrados durante la presentación.
Tema 1.1
  Pregunte a la clase:
    ¿Qué nos faltaría si no tuviéramos Internet?
    ¿Qué será posible en el futuro cuando se utilice la red como plataforma?
Notes: 9

## Slide 10: Módulo 1: Buenas prácticas (Continuación)
Tema 1.2
  Pregunte a los estudiantes qué piensan cuando alguien usa el término «host». ¿Qué es un «host»?
  Analice la diferencia entre una red cliente - servidor versus una red punto a punto (P2P). Pregunte a los estudiantes qué tipo de problemas podemos tener con un P2P.
  En un P2P, un usuario puede compartir información con alguien que realmente no debería tener este derecho. Recuerde que este es un modelo descentralizado que los administradores no pueden ejercer mucho control.
  También cuando una persona que es el servidor no está disponible (fue a comer, de vacaciones, etc.) sus recursos no estarán disponibles para el cliente. Es importante que esto se use mejor en redes extremadamente pequeñas.
Notes: 10

## Slide 11: Módulo 1: Buenas prácticas (Continuación)
Tema 1.3
  Cree una demostración en Packet Tracer y refiérase a ella a lo largo del módulo cuando conceptos de referencia sean introducidos al módulo (routers, switches, interfaces, puertos, conexión de medios de red)
    Mostrar una topología básica y algunos de los iconos clave.
    Reforzar las diferencias entre las topologías físicas y lógicas.
    Las analogías también pueden ser buenas, cuando se piensa en un plano de calles, un mapa que muestre la topología física mostraría dónde están las calles; mientras que un mapa lógico podría mostrar qué direcciones fluye el tráfico en las calles, como calles unidireccionales o calles en ambas direcciones, etc. físico y lógico, así como es importante saber no sólo dónde están las calles, sino también de qué manera se permite que el tráfico fluya sobre ellas.
Tema 1.4
  Pregunte a los estudiantes qué tipos de equipos tienen en sus redes domésticas. Tenga en cuenta que todos estos elementos están en las redes más grandes. La diferencia está en la capacidad, cantidad y costo del equipo de una empresa.
Notes: 11

## Slide 12: Módulo 1: Buenas prácticas (Continuación)
Tema 1.5
  Preguntar a los estudiantes de la clase cómo se conectan a Internet en sus casas.
  ¿Alguien recuerda haberse conectado alguna vez mediante un módem de acceso telefónico?
  Pregunte a la clase si alguno utiliza un servicio telefónico VoIP incluido desde su ISP. Este sería un ejemplo de red convergente doméstica.
Tema 1.6
  QoS es la capacidad de dar una ventaja a ciertos tipos de tráfico.
    Pregunte a la clase cuando nos gusta dar ventaja a algo o a alguien, pero a todos. Si no pueden pensar en nada, pregunten si tenemos una emergencia ¿queríamos que la ambulancia, camión de bomberos, etc. sea tratado como cualquier otra pieza de tráfico en la carretera?
    Analizar brevemente algunos ejemplos de cómo se implementan la Confidencialidad, la Integridad y la Disponibilidad.
      Confidencialidad: cifrado
      Integridad: checksums o hash
      Disponibilidad: asegurada con hardware redundante, conexiones, copias de respaldo, recuperación tras un desastre
Notes: 12

## Slide 13: Módulo 1: Buenas prácticas (Continuación)
Tema 1.7
  Solicitar a los estudiantes que analicen qué dispositivos BYOD y dónde.
  Preguntar a los estudiantes si utilizan la computación en la nube y para qué.
  1.7.6 – Realice una investigación con anticipación para ayudar a describir lo que es una nube personalizada.
  1.7.7 – Solicite a los estudiantes que analicen si alguno de ellos usa actualmente la tecnología del hogar inteligente.
    ¿Cuáles son algunas otras posibilidades además de lo que se menciona en el currículo?
Tema 1.8
  Pregunte a la clase qué tipo de amenazas internas podrían ver como administradores de red.
  Pregunte por qué los ataques internos son tan importantes para abordar como los ataques externos obvios.
Tema 1.9
  Analizar los beneficios de obtener una certificación CCNA.
  Solicitar a los estudiantes que investiguen ofertas de empleo de redes actuales que requieren una certificación CCNA u otra certificación de Cisco.
Notes: 13

## Slide 14: Módulo 1: Redes hoy
Introducción a Redes v7.0 (ITN)
Notes: Programa de la Academia de Redes de Cisco
Introducción a Redes v7.0 (ITN)
Módulo 1: Redes hoy

## Slide 15: Objetivos del módulo
Título del módulo: Redes hoy
Objetivo del Módulo: Explicar los avances en las tecnologías modernas.
Título del tema | Objetivo del tema
Las redes afectan nuestras vidas | Explique la forma en que las redes afectan nuestra vida diaria.
Componentes de la red | Explique la forma en que se utilizan los dispositivos host y de red.
Topologías y representaciones de red | Explique las representaciones de red y cómo se utilizan en las topologías de red.
Tipos comunes de redes | Compare las características de los tipos comunes de redes.
Conexiones a Internet | Explique la forma en que las LAN y las WAN se interconectan a Internet.
Redes confiables | Describa los cuatro requisitos básicos de una red confiable.
Tendencias de red | Explique la forma en que las tendencias, como BYOD, la colaboración en línea, la comunicación de video y la computación en la nube, están cambiando el modo en que interactuamos.
Seguridad de redes: | Identificar algunas amenazas y soluciones de seguridad básicas para todas las redes.
El profesional de TI | Explique las oportunidades de empleo en el campo de las redes.
Notes: 15
1 – Redes hoy
1.0.2 – ¿Qué aprenderé a hacer en este módulo?

## Slide 16: 1.1 Las redes afectan nuestras vidas
Notes: 1 – Redes hoy
1.1 – Las redes afectan nuestras vidas

## Slide 17
La comunicación es casi tan importante para nosotros como el aire, el agua, los alimentos y un lugar para vivir. En el mundo actual, estamos conectados como nunca antes gracias al uso de redes.
Redes Hoy Redes Conéctenos
Notes: 1 – Redes hoy
1.1 – Las redes afectan nuestras vidas
1.1.1 — Las redes nos conectan

## Slide 18: Video: la experiencia de aprendizaje de Cisco Networking Academy
Redes Hoy
Cisco Networking Academy: aprenda cómo usamos la tecnología para hacer del mundo un lugar mejor.
Notes: 1 – Redes hoy
1.1 – Las redes afectan nuestras vidas
1.1.2 – Video: la experiencia de aprendizaje de Cisco Networking Academy

## Slide 19: Redes hoy Sin límites
Mundo sin fronteras
Comunidades globales
Red humana
Notes: 1 – Redes hoy
1.1 – Las redes afectan nuestras vidas
1.1.3 Sin límites

## Slide 20: 1.2 Componentes de red
Notes: 1 – Redes hoy
1.2 – Componentes de red

## Slide 21: Componentes de Red Roles de Host
Cada computadora en una red se llama host o dispositivo final.
Los servidores son computadoras que proporcionan información a dispositivos finales:
  Servidores de correo electrónico.
  Servidores web.
  Servidores de archivos.
Los clientes son equipos que envían solicitudes a los servidores para recuperar información:
  Página web desde un servidor web.
  correo electrónico desde un servidor de correo electrónico
Tipo de servidor | Descripción
Correo electrónico | El servidor de correo electrónico ejecuta un software de servidor de correo electrónico. Los clientes utilizan software cliente para acceder al correo electrónico.
Web | El servidor web ejecuta software de servidor web. Los clientes utilizan el software del navegador para acceder a las páginas web.
Archivo | El servidor de archivos almacena archivos corporativos y de usuario. Los dispositivos cliente acceden a estos archivos.
Notes: 1 – Redes hoy
1.2 – Componentes de red
1.2.1— Roles de host

## Slide 22: Componentes de red Punto a Punto
Es posible que un dispositivo sea un cliente y un servidor en una red Punto a Punto. Este tipo de diseño de red solo se recomienda para redes muy pequeñas.
Ventajas | Desventajas
Fácil de configurar | La administración no está centralizada
Menos complejo | No son tan seguras
Reduce los costos | No son escalables
Se utiliza para tareas simples: transferir archivos y compartir impresoras | Rendimiento más lento
Notes: 1 – Redes hoy
1.2 – Componentes de red
1.2.2 – Punto a Punto

## Slide 23: Componentes de red Dispositivos finales
  Un dispositivo final es el punto donde un mensaje se origina o se recibe. Los datos se originan con un dispositivo final, fluyen por la red y llegan a un dispositivo final.
Notes: 1 – Redes hoy
1.2 – Componentes de red
1.2.3 – Dispositivos finales

## Slide 24: Componentes de red Dispositivos de red intermedios
Un dispositivo intermediario interconecta dispositivos finales. Los ejemplos incluyen switches, puntos de acceso inalámbrico, routers y firewalls.
La gestión de los datos a medida que fluyen a través de una red también es la función de un dispositivo intermediario, que incluye:
  Volver a generar y transmitir las señales de datos.
  Mantener información sobre qué vías existen en la red.
  Notificar a otros dispositivos los errores y las fallas de comunicación.
Notes: 1 – Redes hoy
1.2 – Componentes de red
1.2.4 – Dispositivos de red intermedios

## Slide 25: Componentes de red Medios de red
La comunicación a través de una red se efectúa a través de un medio que permite que un mensaje viaje desde el origen hacia el destino.
Tipos de medios | Descripción
Alambres de metal dentro de cables | Utiliza impulsos eléctricos.
Fibras de vidrio o plástico dentro de los cables (cable de fibra óptica) | Utiliza pulsos de luz.
Transmisión inalámbrica | Utiliza modulación de frecuencias específicas de ondas electromagnéticas.
Notes: 1 – Redes hoy
1.2 – Componentes de red
1.2.5 – Medios de red
1.2.6 – Verifique su comprensión - Componentes de red

## Slide 26: 1.3 Representaciones de red y topologías
Notes: 1 – Redes hoy
1.3 – Representaciones de red y topologías

## Slide 27: Representaciones de red y topologías Representaciones de red
Los diagramas de red, con frecuencia, denominados diagramas de topología, utilizan símbolos para representar los dispositivos dentro de la red.
Los términos importantes a conocer incluyen:
    Tarjeta de interfaz de red (NIC)
    Puerto físico
    Interfaz
    Nota: A menudo, los términos puerto e interfaz se usan indistintamente
Notes: 1 – Redes hoy
1.3 – Representaciones de red y topologías
1.3.1 – Representaciones de red

## Slide 28: Representaciones de red y topologías Diagramas de topología
Los diagramas de topología física ilustran la ubicación física de los dispositivos intermedios y la instalación de cables.
Los diagramas de topología lógica ilustran dispositivos, puertos y el esquema de direccionamiento de la red.
Notes: 1 – Redes hoy
1.3 – Representaciones de red y topologías
1.3.2 – Diagramas de topología
1.3.3 — Compruebe su comprensión — Representación de redes y topologías

## Slide 29: 1.4 Tipos comunes de redes
Notes: 1 – Redes hoy
1.4 – Tipos comunes de redes

## Slide 30: Tipos comunes de redes Redes de muchos tamaños
Las redes domésticas pequeñas conectan algunas computadoras entre sí y con Internet.
Las oficinas pequeñas y las oficinas en el hogar permiten que una computadora dentro de una oficina en el hogar o una oficina remota se conecte a una red corporativa.
Las redes medianas a grandes incluyen muchos lugares con cientos o miles de computadoras interconectadas.
Redes mundiales: conecta cientos de millones de computadoras en todo el mundo, como Internet
Casa pequeña SOHO
Mediana/Grande
Notes: 1 – Redes hoy
1.4 – Tipos comunes de redes
1.4.1 – Redes de muchos tamaños

## Slide 31: Tipos comunes de redes LANs y WANs
Las infraestructuras de red pueden variar en gran medida en términos de:
  El tamaño del área que abarcan.
  La cantidad de usuarios conectados.
  La cantidad y los tipos de servicios disponibles.
  El área de responsabilidad
Los dos tipos de redes más comunes son los siguientes:
  Red de área local (LAN)
  Red de área amplia (WAN).
Notes: 1 – Redes hoy
1.4 – Tipos comunes de redes
1.4.2 – LANs y WANs

## Slide 32: Tipos comunes de redes LAN y WAN (continuación)
Una LAN es una infraestructura de la red que abarca un área geográfica pequeña.
Una WAN es una infraestructura de la red que abarca un área geográfica extensa.
LAN | WAN
Interconectar dispositivos finales en un área limitada. | Interconectar LAN en amplias áreas geográficas.
Administrado por una sola organización o individuo. | Generalmente administrado por uno o más proveedores de servicios.
Proporcionar ancho de banda de alta velocidad a dispositivos internos. | Por lo general, proporciona enlaces de menor velocidad entre las LAN.
Notes: 1 – Redes hoy
1.4 – Tipos comunes de redes
1.4.2 — LAN y WAN (continuación)

## Slide 33: Tipos comunes de redes Internet
Internet es una colección mundial de LAN y WAN interconectadas.
Las redes LAN se conectan entre sí mediante redes WAN.
Las WAN pueden usar cables de cobre, cables de fibra óptica y transmisiones inalámbricas.
Internet no pertenece a una persona o un grupo. Los siguientes grupos se desarrollaron para ayudar a mantener la estructura en Internet:
  IETF
  ICANN
  IAB
Notes: 1 – Redes hoy
1.4 – Tipos comunes de redes
1.4.3 — Internet

## Slide 34: Tipos comunes de redes Intranets y Extranets
Una intranet es una colección privada de LAN y WAN internas de una organización que debe ser accesible solo para los miembros de la organización u otros con autorización.
Una organización puede utilizar una red extranet para proporcionar un acceso seguro a su red por parte de personas que trabajan para otra organización y que necesitan tener acceso a sus datos en su red.
Notes: 1 – Redes hoy
1.4 – Tipos comunes de redes
1.4.4 – Intranets y Extranets
1.4.5 – Verifique su comprensión - Tipos comunes de redes

## Slide 35: 1.5 Conexiones de internet
Notes: 1 – Redes hoy
1.5 – Conexiones de internet

## Slide 36: Conexiones a Internet Tecnologías de acceso a Internet
Hay muchas formas de conectar usuarios y organizaciones a Internet:
  Los servicios más utilizados para los usuarios domésticos y las oficinas pequeñas incluyen banda ancha por cable, banda ancha por línea de suscriptor digital (DSL), redes WAN inalámbricas y servicios móviles.
  Las organizaciones necesitan conexiones más rápidas para admitir los teléfonos IP, las videoconferencias y el almacenamiento del centro de datos.
  Por lo general, los proveedores de servicios (SP) son quienes proporcionan interconexiones de nivel empresarial y pueden incluir DSL empresarial, líneas arrendadas y red Metro Ethernet.
Notes: 1 – Redes hoy
1.5 – Conexiones de internet
1.5.1 – Tecnologías de acceso a Internet

## Slide 37: Conexiones de Internet Home and Small Office Conexiones de Internet
Conexión | Descripción
Cable | Internet de alto ancho de banda, siempre encendido, ofrecido por los proveedores de servicios de televisión por cable.
DSL | Ancho de banda alto, siempre conectado, conexión a Internet que se ejecuta a través de una línea telefónica.
Red celular | utiliza una red de telefonía celular para conectarse a internet.
Satélite | gran beneficio para las zonas rurales sin proveedores de servicios de Internet.
Teléfono de marcación | Una opción económica de bajo ancho de banda que utiliza un módem.
Notes: 1 – Redes hoy
1.5 – Conexiones de internet
1.5.2 – Conexiones a Internet para oficinas pequeñas y oficinas en el hogar

## Slide 38: Conexiones de Internet Negocios Conexiones de Internet
Las conexiones empresariales corporativas pueden requerir:
  Mayor ancho de banda
  Conexiones dedicadas
  Servicios gestionados
Tipo de conexión | Descripción
Línea dedicada arrendada | Estos son circuitos reservados dentro de la red del proveedor de servicios que conectan oficinas distantes con redes privadas de voz y / o datos.
WAN Ethernet | Esto extiende la tecnología de acceso LAN a la WAN.
DSL | Business DSL está disponible en varios formatos, incluidas las líneas de suscriptor digital simétrico (SDSL).
Satélite | Esto puede proporcionar una conexión cuando una solución cableada no está disponible.
Notes: 1 – Redes hoy
1.5 – Conexiones de internet
1.5.3 – Conexiones a Internet empresariales

## Slide 39: Conexiones a Internet La red convergente
Antes de las redes convergentes, una organización habría sido cableada por separado para el teléfono, el vídeo y los datos. Cada una de estas redes usaría diferentes tecnologías para transportar la señal.
Cada una de estas tecnologías utilizaría un conjunto diferente de reglas y estándares.
Notes: 1 – Redes hoy
1.5 – Conexiones de internet
1.5.5 – La red convergente

## Slide 40: Conexiones a Internet La red convergente (cont.)
Las redes de datos convergentes transportan múltiples servicios en un enlace que incluyen:
  Datos
  Voz
  Video
Las redes convergentes pueden entregar datos, voz y video a través de la misma infraestructura de red. La infraestructura de la red utiliza el mismo conjunto de reglas y normas.
Notes: 1 – Redes hoy
1.5 – Conexiones de internet
1.5.5 — La red convergente (Cont.)

## Slide 41: Conexiones a Internet Video - Descargue e instale Packet Tracer
Este vídeo mostrará el proceso de descarga e instalación de Packet Tracer.
Notes: 1 – Redes hoy
1.5 – Conexiones de internet
1.5.5 – Video - Descargue e instale Packet Tracer

## Slide 42: Conexiones a Internet Video - Introducción a Cisco Packet Tracer
Este video cubrirá lo siguiente:
Navegar por la interfaz Packet Tracer
Personalizar la interfaz de trazador de paquetes
Notes: 1 – Redes hoy
1.5 – Conexiones de internet
1.5.6 — Vídeo — Introducción a Cisco Packet Tracer

## Slide 43: Conexiones de internet Packet Tracer – Representación de red
En este trazador de paquetes hará lo siguiente:
  El modelo de red en esta actividad incluye muchas de las tecnologías que llegará a dominar en sus estudios en CCNA
Nota: No es importante que comprenda todo lo que vea y haga en esta actividad.
Notes: 1 – Redes hoy
1.5 – Conexiones de internet
1.5.7 – Packet Tracer – Representación de red

## Slide 44: 1.6 Redes confiables
Notes: 1 – Redes hoy
1.6 – Redes confiables

## Slide 45: Red confiable Arquitectura de red
La arquitectura de red se refiere a las tecnologías que admiten la infraestructura que mueve los datos a través de la red.
Existen cuatro características básicas que las arquitecturas subyacentes deben abordar para cumplir con las expectativas del usuario:
  Tolerancia a fallas
  Escalabilidad
  Calidad de servicio (QoS)
  Seguridad
Notes: 1 – Redes hoy
1.6 – Redes confiables
1.6.1 – Red de arquitectura

## Slide 46: Red confiable Tolerancia de fallas
Una red con tolerancia a fallas disminuye el impacto de una falla al limitar la cantidad de dispositivos afectados. Para la tolerancia a fallas, se necesitan varias rutas.
Las redes confiables proporcionan redundancia al implementar una red de paquetes conmutados:
  La conmutación por paquetes divide el tráfico en paquetes que se enrutan a través de una red.
  En teoría, cada paquete puede tomar una ruta diferente hacia el destino.
Esto no es posible con las redes conmutadas por circuitos que establecen circuitos dedicados.
Notes: 1 – Redes hoy
1.6 – Redes confiables
1.6.2 – Tolerancia a fallos

## Slide 47: Red confiable Escalabilidad
Una red escalable puede expandirse fácil y rápidamente para admitir nuevos usuarios y nuevas aplicaciones sin afectar el rendimiento de los servicios de los usuarios actuales.
Los diseñadores de redes siguen normas y protocolos aceptados para hacer que las redes sean escalables.
Notes: 1 – Redes hoy
1.6 – Redes confiables
1.6.3 – Escalabilidad

## Slide 48: Red confiable Calidad de servicio
Las transmisiones de voz y vídeo en vivo requieren mayores expectativas para los servicios que se proporcionan.
¿Alguna vez miró un vídeo en vivo con interrupciones y pausas constantes? Esto sucede cuando existe una mayor demanda de ancho de banda que la que hay disponible y la QoS no está configurada.
La calidad de servicio (QoS) es el principal mecanismo que se utiliza para garantizar la entrega confiable de contenido a todos los usuarios.
Con la implementación de una política de QoS, el router puede administrar más fácilmente el flujo del tráfico de voz y de datos.
Notes: 1 – Redes hoy
1.6 – Redes confiables
1.6.4 – Calidad de servicio

## Slide 49: Red confiable Seguridad de la red
Existen dos tipos principales de seguridad de la red que se deben abordar:
  Seguridad de la infraestructura de la red
    Seguridad física de los dispositivos de red
    Prevenir el acceso no autorizado a los dispositivos
  Seguridad de la información
    Protección de la información o de los datos transmitidos a través de la red
Tres objetivos de seguridad de la red:
  Confidencialidad: solo los destinatarios deseados pueden leer los datos
  Integridad: garantía de que los datos no se alteraron durante la transmisión
  Disponibilidad: garantía del acceso confiable y oportuno a los datos por parte de los usuarios autorizados
Notes: 1 – Redes hoy
1.6 – Redes confiables
1.6.5 — Seguridad de la red
1.6.6 — Compruebe su comprensión — Redes fiables

## Slide 50: 1.7 Tendencias de red
Notes: 1 – Redes hoy
1.7 – Tendencias de red

## Slide 51: Tendencias de red Tendencias recientes
La función de la red se debe ajustar y transformar continuamente para poder mantenerse al día con las nuevas tecnologías y los nuevos dispositivos para usuarios finales, ya que se lanzan al mercado de manera constante.
Muchas nuevas tendencias de red que afectarán a organizaciones y consumidores:
  Traiga su propio dispositivo (BYOD)
  Colaboración en línea
  Comunicaciones de video
  Computación en la nube
Notes: 1 – Redes hoy
1.7 – Tendencias de red
1.7.1 — Tendenciasrecientes

## Slide 52: Tendencias de red Trae tu propio dispositivo
Trae tu propio dispositivo (BYOD) permite a los usuarios usar sus propios dispositivos, dándoles más oportunidades y una mayor flexibilidad.
BYOD permite a los usuarios finales tener la libertad de utilizar herramientas personales para comunicarse y acceder a información mediante los siguientes dispositivos:
  Computadoras portátiles
  Netbooks
  Tablets
  Smartphones
  Lectores de libros electrónicos
BYOD significa que se puede usar cualquier dispositivo, de cualquier persona, en cualquier lugar.
Notes: 1 – Redes hoy
1.7 – Tendencias de red
1.7.2 – Bring Your Own Device (BYOD)

## Slide 53: Tendencias de red Colaboración en línea
Colaborar y trabajar con otros a través de la red en proyectos conjuntos.
Las herramientas de colaboración, incluido Cisco WebEx (que se muestra en la figura), brindan a los usuarios una forma de conectarse e interactuar instantáneamente.
La colaboración es una prioridad muy alta para las empresas y en la educación.
Cisco Webex Teams es una herramienta de colaboración multifuncional.
  Enviar mensajes instantáneos
  Publicar imágenes
  Publicar vídeos y enlaces
Notes: 1 – Redes hoy
1.7 – Tendencias de red
1.7.3 – Colaboración en línea

## Slide 54: Tendencias de red Comunicación por video
Las videollamadas se realizan a cualquier persona, independientemente de dónde se encuentren.
La videoconferencia es una herramienta poderosa para comunicarse con otros.
El vídeo se está convirtiendo en un requisito crítico para una colaboración eficaz.
Los poderes de Cisco TelePresence son una forma de trabajar donde todos, en todas partes.
Notes: 1 – Redes hoy
1.7 – Tendencias de red
1.7.4 – Comunicación por video

## Slide 55: Vídeo de Tendencias de Red — Cisco WebEx para Reuniones
Notes: 1 – Redes hoy
1.7 – Tendencias de red
1.7.5 — Vídeo — Cisco WebEx para Reuniones

## Slide 56: Tendencias de red Computación en la nube
La computación en la nube nos permite almacenar archivos personales o respaldar nuestros datos en servidores a través de Internet.
  También se puede acceder a las aplicaciones mediante la nube.
  Permite a las empresas entregar a cualquier dispositivo en cualquier parte del mundo.
La computación en la nube es posible gracias a los centros de datos.
  Las empresas más pequeñas que no pueden costear sus propios centros de datos, arriendan servicios de servidores y almacenamiento de organizaciones con centro de datos más grandes en la nube.
Notes: 1 – Redes hoy
1.7 – Tendencias de red
1.7.6 – Computación en la nube

## Slide 57: Tendencias de red Computación en la nube (Cont.)
Cuatro tipos de nubes:
  Nubes públicas
    Disponible para el público en general a través de un modelo de pago por uso o de forma gratuita.
  Nubes privadas
    Destinado a una organización o entidad específica como el gobierno.
  Nubes híbridas
    Están compuestas por dos o más tipos de nubes; por ejemplo, mitad personalizada y mitad pública.
    Cada parte sigue siendo un objeto distinto, pero ambas están conectadas con la misma arquitectura.
  Nubes personalizadas
    Creado para satisfacer las necesidades de una industria específica, como la atención médica o los medios de comunicación.
    Puede ser privado o público.
Notes: 1 – Redes hoy
1.7 – Tendencias de red
1.7.6 — Computación en la nube (cont.)

## Slide 58: Tendencias de red Tendencias tecnológicas en el hogar
  La tecnología del hogar inteligente es una tendencia en alza que permite que la tecnología se integre a los dispositivos que se utilizan a diario, lo que permite que se interconecten con otros dispositivos.
  Los hornos podrían reconocer cuándo cocinar una comida para usted mediante la comunicación con su calendario para saber la hora en la que tiene programado regresar a casa.
  La tecnología de hogar inteligente se está desarrollando actualmente para todas las habitaciones dentro de una casa.
Notes: 1 – Redes hoy
1.7 – Tendencias de red
1.7.7 – Tecnología Tendencias en el hogar

## Slide 59: Tendencias de red Redes de línea eléctrica
  Las redes por línea eléctrica pueden permitir que los dispositivos se conecten a una red LAN donde los cables de la red de datos o las comunicaciones inalámbricas no son una opción viable.
  Con un adaptador estándar de línea eléctrica, los dispositivos pueden conectarse a la red LAN donde haya un tomacorriente mediante el envío de datos en determinadas frecuencias.
  La red Powerline es especialmente útil cuando los puntos de acceso inalámbrico no pueden llegar a todos los dispositivos en el hogar.
Notes: 1 – Redes hoy
1.7 – Tendencias de red
1.7.8 – Redes por línea eléctrica

## Slide 60: Tendencias de red Banda ancha inalámbrica
  Además de DSL y cable, la conexión inalámbrica es otra opción utilizada para conectar hogares y pequeñas empresas a Internet.
    El proveedor de servicios de Internet inalámbrico (WISP), que se encuentra con mayor frecuencia en entornos rurales, es un ISP que conecta a los suscriptores a zonas activas o puntos de acceso designados.
    La banda ancha inalámbrica es otra solución para el hogar y las pequeñas empresas.
      Utiliza la misma tecnología de red celular que utiliza un Smartphone.
      Se instala una antena fuera del hogar, que proporciona conectividad inalámbrica o por cable a los dispositivos en el hogar.
Notes: 1 – Redes hoy
1.7 – Tendencias de red
1.7.9 – Banda ancha inalámbrica
1.7.10 – Verifique su comprensión - Tendencias de red

## Slide 61: 1.8 Seguridad de la red
Notes: 1 – Redes hoy
1.8 — Seguridad de la red

## Slide 62: Seguridad de la red Amenazas de seguridad
  La seguridad de la red es una parte fundamental de la red sin importar su tamaño.
  La seguridad de la red que se implementa debe tener en cuenta el entorno y proteger los datos, pero, a su vez, debe permitir la calidad de servicio que se espera de la red.
  La protección de la red incluye muchos protocolos, tecnologías, dispositivos, herramientas y técnicas para proteger los datos y mitigar amenazas.
  Los vectores de amenazas pueden ser externos o internos.
Notes: 1 – Redes hoy
1.8 — Seguridad de la red
1.8.1 – Amenazas de seguridad

## Slide 63: Seguridad de la red Amenazas de seguridad (Cont.)
  Amenazas externas:
    Virus, gusanos y caballos de Troya
    Spyware y adware
    Ataques de día cero
    Ataques de actores de amenazas
    Ataques por denegación de servicio
    Intercepción y robo de datos
    Robo de identidad
  Amenazas internas:
    dispositivos perdidos o robados
    uso indebido accidental por parte de los empleados
    empleados malintencionados
Notes: 1 – Redes hoy
1.8 — Seguridad de la red
1.8.1 – Amenazas de seguridad (Cont.)

## Slide 64: Seguridad de la red Soluciones de seguridad
La seguridad debe implementarse en varias capas y debe utilizarse más de una solución de seguridad.
Componentes de seguridad de la red para la red de oficinas en el hogar o de pequeñas oficinas:
    Se debe instalar un software antivirus y antispyware en los dispositivos finales.
    El filtrado de firewall se utiliza para bloquear accesos no autorizados a la red.
Notes: 1 – Redes hoy
1.8 — Seguridad de la red
1.8.2 – Soluciones de seguridad

## Slide 65: Seguridad de la red Soluciones de seguridad (Cont.)
  Las redes más grandes tienen requisitos de seguridad adicionales:
    Sistema de firewall dedicado
    Listas de control de acceso (ACL)
    Sistemas de prevención de intrusiones (IPS)
    Redes privadas virtuales (VPN)
  El estudio de la seguridad de la red comienza con una comprensión clara de la infraestructura subyacente de conmutación y enrutamiento.
Notes: 1 – Redes hoy
1.8 — Seguridad de la red
1.8.2 — Soluciones de seguridad (cont.)
1.8.3 – Verifique su comprensión - Seguridad de red

## Slide 66: 1.9 El profesional de TI
Notes: 1 – Redes hoy
1.9 — El profesional de TI

## Slide 67: El profesional de TI CCNA
  La certificación Cisco Certified Network Associate (CCNA):
    demuestra que usted tiene un conocimiento de las tecnologías fundamentales
    le asegura mantenerse relevante con las habilidades necesarias para la adopción de tecnologías de próxima generación.
  El nuevo enfoque del CCNA:
    Temas de seguridad y fundamentos de IP
    Inalámbrica, virtualización, automatización y programabilidad de red.
  Nuevas certificaciones de DevNet en los niveles asociado, especialista y profesional para validar sus habilidades de desarrollo de software.
  La certificación especializada valida sus habilidades de acuerdo con su rol laboral y sus intereses.
Notes: 1 – Redes hoy
1.9 — El profesional de TI
1.9.1 — CCNA
Diagrama de https://newsroom.cisco.com/press-release-content?type=webcontent&articleId=1993077

## Slide 68: El profesional de TI Puestos de Trabajo de Redes
En www.netacad.com puede hacer clic en el menú Carreras y, a continuación, seleccionar Oportunidades de empleo.
  Encuentre oportunidades de empleo utilizando el Talent Bridge Matching Engine.
  Busque trabajos con Cisco, socios y distribuidores de Cisco que buscan alumnos y ex alumnos de Cisco Networking Academy.
Notes: 1 – Redes hoy
1.9 — El profesional de TI
1.9.2 — Trabajos de creación de redes

## Slide 69: El profesional de TIl Lab – Investigación de oportunidades de trabajo en redes y TI
En esta práctica de laboratorio se cumplirán los siguientes objetivos:
  Buscar oportunidades laborales
  Reflexionar sobre la investigación
Notes: 1 – Redes hoy
1.9 — El profesional de TI
1.9.3 – Lab – Investigación de oportunidades de trabajo en redes y TI

## Slide 70: 1.10 - Módulo de práctica y cuestionario
Notes: 1 – Redes hoy
1.10 – Módulo de Práctica y Prueba

## Slide 71: Práctica del módulo y cuestionario ¿Qué aprendí en este módulo?
    A través del uso de redes, estamos conectados como nunca antes.
    Todas las computadoras que están conectadas a una red y participan directamente en la comunicación de la red se clasifican como hosts.
    Los diagramas de redes a menudo usan símbolos para representar los diferentes dispositivos y conexiones que forman una red.
    Un diagrama proporciona una manera fácil de comprender cómo se conectan los dispositivos en una red grande.
    Los dos tipos de infraestructuras de red son las redes de área local (LAN) y las redes de área amplia (WAN).
    Las conexiones a Internet de SOHO incluyen cable, DSL, celular, satélite y telefonía por Dial-up.
    Las conexiones a Internet de negocios incluyen Línea dedicada arrendada, Metro Ethernet, Business DSL y Satélite.
Notes: 1 – Redes hoy
1.10 – Módulo de Práctica y Prueba
1.10.1 – ¿Qué aprendí en este módulo?

## Slide 72: Módulo de Práctica y Prueba ¿Qué aprendió en este módulo? (Cont.)
    La arquitectura de red se refiere a las tecnologías que soportan la infraestructura y los servicios y reglas programadas, o protocolos, que mueven datos a través de la red.
    Hay cuatro características básicas de la arquitectura de red: tolerancia a fallos, escalabilidad, calidad de servicio (QoS) y seguridad.
    Tendencias recientes de redes que afectan a organizaciones y consumidores: Traiga su propio dispositivo (BYOD), colaboración en línea, videocomunicaciones y computación en la nube.
    Existen varias amenazas externas e internas comunes a las redes.
    Las redes más grandes y las redes corporativas utilizan antivirus, antispyware y filtrado de firewall, pero también tienen otros requisitos de seguridad: sistemas de firewall dedicados, listas de control de acceso (ACL), sistemas de prevención de intrusiones (IPS) y redes privadas virtuales (VPN).
    La certificación Cisco Certified Network Associate (CCNA) demuestra su conocimiento de las tecnologías fundamentales.
Notes: 1 – Redes hoy
1.10 – Módulo de Práctica y Prueba
1.10.1 – ¿Qué aprendí en este módulo? (continuación)
1.10.2 – Prueba de módulo

## Slide 73: Módulo 1 Nuevos términos y comandos
Uso compartido de archivos entre pares Oficinas pequeñas y oficinas en el hogar o SOHO Red mediana a grande Servidor Cliente Redes entre pares Dispositivo final Dispositivo intermediario Medio Tarjeta de interfaz de red (NIC) Puerto físico Interfaz Diagrama topológico físico | Diagrama de topología lógica Red de área local (LAN) Red de área extensa (WAN) Internet Intranet Extranet Proveedor de servicios de Internet (ISP) Redes convergentes Arquitectura de redes Red tolerante a fallas Red conmutada por paquetes Red conmutada por circuitos Red escalable Calidad de servicio (QoS) | Ancho de banda de red Bring Your Own Device (BYOD) Colaboración Computación en la nube Nubes privadas Nubes híbridas Nubes públicas Nubes personalizadas Centro de datos Tecnología del hogar inteligente Redes por línea eléctrica Proveedor de servicios de Internet inalámbricos (WISP) Arquitectura de redes
Notes: 1 – Redes hoy
Nuevos términos y comandos