## Slide 1: TC 2022 Interconexión de redes
Subnetting
Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro

## Slide 2
Direccionamiento IP
Clase | Máscara de subred
A | 255.0.0.0
B | 255.255.0.0
C | 255.255.255.0

## Slide 3
IP (Direccionamiento lógico)
Direccionamiento IP
* La red 127 no se usa está reservada.

## Slide 4
Direccionamiento IP v4
Subnetting
La longitud de los campos varia dependiendo de la clase de la dirección IP.
Direccionamiento IP con subnetting
Algunos bits son prestados del campo Host Id.

## Slide 5
Subnetting
El número máximos de bits que pueden ser prestados es la longitud del Host Id – 2.
27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20
128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1

## Slide 6
continuación
Para crear subredes se toman bits prestados de la porción Host de la dirección IP de la red o clase (izquierda a derecha).
Los bits restantes son utilizados para los hosts dentro de cada subred.
Direccionamiento IPv4
Creación de subredes

## Slide 7
Desarrolla el esquema de direccionamiento apropiado utilizando la dirección 112.0.0.0 y 13 bits prestados para crear subredes.
Creación de subredes
Ejemplo
1) Calcular la máscara en decimal: 255.255.248.0
2) Calcular el valor del desplazamiento en el Byte crítico. Al valor de 256 le restas el valor de la máscara en el Byte Critico (decimal) y este es el valor del desplazamiento de cada subred.
256 – 248 = 8 El desplazamiento es de 8 en el byte crítico
R=8
s=13 h=11
11111111 . 11111111 . 11111000 . 00000000
255 . 255 . 248 . 0
Byte Crítico

## Slide 8
3) Utilizar el desplazamiento calculado en el paso 2 y crear la información de las primeras cuatro subredes. Recuerda que el desplazamiento se da en el Byte Crítico. Dirección de red: 112.0.0.0 y máscara de subred: 255.255.248.0
Creación de subredes
Ejemplo
# Subred | Dirección de subred | Primera IP válida | Última IP válida | Dirección de broadcast
0 | 112.0.0.0 | 112.0.0.1 | 112.0.7.254 | 112.0.0+7.255
1 | 112.0.8.0 | 112.0.8.1 | 112.0.15.254 | 112.0.8+7.255
2 |  |  |  | 
3 |  |  |  | 
. |  |  |  | 
31 | 112.0.248.0 | 112.0.248.1 | 112.0.255.254 | 112.0.255.255
Dirección de broadcast: Los valores a la izquierda del byte crítico no cambian, lo que cambia es el byte crítico y lo que se encuentra a la derecha. Todo lo que se encuentre a la derecha del byte crítico le corresponde el valor numérico de 255. Al byte crítico le corresponde el valor inicial del byte crítico + desplazamiento – 1.

## Slide 9
Creación de subredes
Para el siguiente diseño de red ¿Cuántas subredes se necesitan utilizar?

## Slide 10
Para el siguiente diseño de red ¿Cuántas subredes se necesitan utilizar? 8
Creación de subredes

## Slide 11
Si la dirección IP asignada es 192.168.128.0 ¿Cómo sería el esquema de direccionamiento lógico?
Creación de subredes

## Slide 12
Si la dirección IP asignada es 192.168.128.0 ¿Cómo sería el esquema de direccionamiento lógico?
Creación de subredes