## Slide 1: TC 2022 Interconexión de redes
Esquemas de direccionamiento
Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro

## Slide 2
IP Address
Subnetting
La longitud de los campos varia dependiendo de la clase de la dirección IP.
IP Address with subnetting
Algunos bits son prestados del campo Host Id.

## Slide 3
Subnetting
El número máximos de bits que pueden ser prestados es la longitud del Host Id – 2.
27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20
128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1

## Slide 4: Dirección IP y prefijo de red
En esquemas de subneteo el prefijo de red es un número entero (cuando mucho igual a 30) que da información valiosa del esquema utilizado
10. 25. 96. 0 / 22
El prefijo indica la posición del Byte Crítico (BC). Este Byte nos da información para calcular el desplazamiento entre subredes, nos permite construir máscaras de subneto y nos da información del número de bits que se han utilizado para crear subredes y, por consecuencia, el número de bits de la sección de hosts.

## Slide 5: Subredes y máscaras de subred
¿Qué tendrías que hacer para encontrar la máscara de subred en notación punto decimal?
10. 25. 96. 2 / 22
255.255.11111100.00000000
255.255.252.0
¿Qué tendrías que hacer para encontrar la dirección de red y la dirección de broadcast?
10.25.96.2
01100000.
255.255.11111100.00000000
-----------------------------------------
10.25.0110 0000.0
11.255
10.25.96.0 subred
10.25.99.255 broadcast

## Slide 6
Método base 10 para crear subredes y máscaras de red.
1. Las direcciones IPv4 están compuestas de 32 bits.
2. El prefijo de red es la suma de los bits de Reserva de la clase y los bits utilizados para crear subredes (R+s).
R=8
s=13
Prefijo = /21
Subnetting
10. 25. 96. 2 / 21

## Slide 7
3. Los bits de host son la resta de 32 y el valor del prefijo.
4. El Byte Crítico (BC) es aquel en donde está ubicado el último bit de subneteo.
R=8
s=13 h=11
BC
Subnetting
Prefijo = /21

## Slide 8
3. Para calcular la máscara, recuerda que los bits de red y subred se rellenan con unos y luego se convierte a decimal. Un tip importante es que los bytes que se encuentran a la izquierda del Byte Crítico les corresponde un valor de 255 y los que se encuentran a la derecha un valor de 0.
4. Para calcular el desplazamiento en el Byte Crítico, al valor de 256 le restas el valor de la máscara en el Byte Critico (decimal) y este es el valor del desplazamiento de cada subred.
256 – 248 = 8 El desplazamiento es de 8 en el Byte crítico.
R=8
s=13 h=11
Subnetting
11111111 . 11111111 . 11111000 . 00000000
255 . 255 . 248 . 0
Byte Crítico

## Slide 9
En el Byte crítico, los bits que faltan para completar el byte o llegar a la siguiente frontera se denomina por la literal k.
Elevar 2k representa el desplazamiento entre subredes.
Creación de máscaras
Método base 10
k=3
23 = 8

## Slide 10
El valor en la posición del Byte Crítico resulta al restar al valor 256 el valor del desplazamiento.
255 . 255 . 248 . 0
Los bytes que se encuentran a la izquierda del Byte Crítico les corresponde un valor de 255 y los que se encuentran a la derecha un valor de 0.
Creación de máscaras
Método base 10

## Slide 11
Con base en la información de la IP y el prefijo de red, determina la máscara de subred.
Dir IP / prefijo red | Máscara de subred
135. 21. 0. 0 / 19 | 255.255.1110 0000 255.255.224.0
1. 0. 0. 0 / 26 | 255.255.255.1100 0000 255.255.255.192
145. 0. 0. 0 / 22 | 255.255.11111100.0 255.255.252.0
10. 0. 0. 0 / 13 | 255.11111000.0.0 255.248.0.0
Ejercicio de creación de máscaras
Método de CISCO

## Slide 12
A la izquierda del byte crítico corresponde el valor de 255.
A la derecha del byte crítico corresponde el valor de 0.
Dir IP / prefijo red | Pos BC | k | Máscara de subred
135. 21. 0. 0 / 19 | 135. 21. 0. 0 3 | 5 | 255.255.256-32.0 255.255.224.0
1. 0. 0. 0 / 26 | 1.0.0.0 4 | 6 | 255.255.255.256-2 a la 6 255.255.255.256-64 255.255.255.192
145. 0. 0. 0 / 22 | 145.0.0.0 3 | 2 | 255.255.256-4.0 255.255.252.0
10. 0. 0. 0 / 13 | 10.0.0.0 2 | 3 | 255.256-8.0.0 255.248.0.0
Ejercicio de creación de máscaras
Método base 10
Con base en la información de la IP y el prefijo de red, determina: (a) la posición del BC, (b) el valor de k y (c) la máscara de subred.

## Slide 13: Direcciones de broadcast
La dirección broadcast de una dirección IPv4 se forma al copiar, dependiendo la clase a la que pertenece la dirección IP, los valores de los Bytes de reserva y asignar el valor de 255 a los Bytes que se encuentran a la derecha de los de reserva.
Dirección IP Red | Dirección de broadcast
129. 10. 0. 0 | 129.10.255.255
68. 0. 0. 0 | 68.255.255.255
195. 79. 1. 0 | 195.79.1.255
130. 0. 0. 0 | 130.0.255.255
221. 0. 0. 0 | 221.0.0.255
NOTA: Identificar el valor de la red o clase (los bits de reserva se copian)

## Slide 14
continuación
Para crear subredes se toman bits prestados de la porción Host de la dirección IP de la red o clase (izquierda a derecha).
Los bits restantes son utilizados para numerar cada host dentro de cada subred.
Direccionamiento IPv4
Creación de subredes

## Slide 15
Desarrolla el esquema de direccionamiento apropiado utilizando la dirección 112.0.0.0 y 13 bits prestados para crear subredes.
1) Identificar la clase, los bytes reservados por clase y la porción original de bits para hosts
Reservados
por clase
Bytes para hosts
Creación de subredes
Ejemplo
2) Identificar los bits para subredes y los bits para hosts
Reservados
por clase
bits para hosts
bits para subredes

## Slide 16
Desarrolla el esquema de direccionamiento apropiado utilizando la dirección 112.0.0.0 y 13 bits prestados para crear subredes.
3) Identificar el Byte Crítico.
Creación de subredes
Ejemplo
R=8
s=13 h=11
11111111 . 11111111 . 11111000 . 00000000
Byte Crítico

## Slide 17
Desarrolla el esquema de direccionamiento apropiado utilizando la dirección 112.0.0.0 y 13 bits prestados para crear subredes.
Creación de subredes
Ejemplo
4) Calcular la máscara en decimal: 255.255.248.0
5) Calcular el valor del desplazamiento en el Byte crítico. Al valor de 256 le restas el valor de la máscara en el Byte Critico (decimal) y este es el valor del desplazamiento de cada subred.
256 – 248 = 8 El desplazamiento es de 8 en el byte crítico
R=8
s=13 h=11
11111111 . 11111111 . 11111000 . 00000000
255 . 255 . 248 . 0
Byte Crítico

## Slide 18
6) Utilizar el desplazamiento calculado en el paso 4 y crear la información de las primeras cuatro subredes. No olvidar que el desplazamiento se da en el Byte Crítico. Máscara 255.255.248.0
Creación de subredes
Ejemplo
# Subred | Dirección de subred | Primera IP válida | Última IP válida | Dirección de broadcast
0 | 112.0.0.0 | 112.0.0.1 | 112.0.7.254 | 112.0.0+7.255
1 | 112.0.8.0 | 112.0.8.1 | 112.0.15.254 | 112.0.8+7.255
2 | 112.0.16.0 | 112.0.16.1 | 112.0.23.254 | 112.0.16+7.255
3 | 112.0.24.0 | 112.0.24.1 | 112.0.31.254 | 112.0.24+7.255
. |  |  |  | 
 | 112.0.240.0 | 112.0.240.1 |  | 112.0.240+7.255
 | 112.0.248.0 | 112.0.248.1 |  | 112.0.248+7.255
 | 112.1.0.0 |  |  | 
 | 112.1.8.0 |  |  | 
Dirección de broadcast: Los valores a la izquierda del byte crítico no cambian, lo que cambia es el byte crítico y lo que se encuentra a la derecha. Todo lo que se encuentre a la derecha del byte crítico le corresponde el valor numérico de 255. Al byte crítico le corresponde el valor inicial del byte crítico + desplazamiento – 1.

## Slide 19
Utilizando la red 19.0.0.0 / 28 responde a las siguientes preguntas:.
¿Cuál será la máscara de subred en notación decimal para este esquema de direccionamiento?_255_.255_._255_. 11110000_240_
¿Cuál es la posición del byte crítico? _____4_______
¿Cuál es el valor del desplazamiento en el byte crítico? 256 – 240 = 16
Identificar la primera y última dirección IP válida y la dirección de broadcast de una subred?
Dirección de subred | Primera IP válida | Última IP válida | Dirección de broadcast
19. 0 .0 .48 | 19. 0 .0 .49 | 19. 0 .0 .62 | 19. 0 .0 .48 + 15 19.0.0.63
19. 0. 13.48 | 19. 0. 13.49 | 19. 0. 13.62 | 19. 0. 13.48+15 19.0.13.63
19. 0. 18.128 | 19. 0. 18.129 | 19. 0. 18.142 | 19. 0. 18.128+15 19.0.18.143
19. 0. 60.160 | 19. 0. 60.161 | 19. 0. 60.194 | 19. 0. 60.160+15 190.0.60.195
19. 0. 119.144 | 19. 0. 119.145 | 19. 0. 119.158 | 19. 0. 119.144+15 19.0.119.159

## Slide 20
Dirección de red: 19.0.0.0 / 28
Máscara de subred: 255.255.255.240
Posición del byte crítico: _4__
Desplazamiento en el byte crítico: 16
Identificar la primera y última dirección IP válida y la dirección de broadcast de una subred?
#Subred | Dirección de subred | Primera IP válida | Última IP válida | Dirección de broadcast
3 | 19. 0 .0 .48 | 19. 0 .0 .49 | 19. 0 .0 .62 | 19. 0 .0 .48 + 15 19.0.0.63
211 | 19. 0. 13.48 | 19. 0. 13.49 | 19. 0. 13.62 | 19. 0. 13.48+15 19.0.13.63
296 | 19. 0. 18.128 | 19. 0. 18.129 | 19. 0. 18.142 | 19. 0. 18.128+15 19.0.18.143
970 | 19. 0. 60.160 | 19. 0. 60.161 | 19. 0. 60.174 | 19. 0. 60.160+15 190.0.60.175
1913 | 19. 0. 119.144 | 19. 0. 119.145 | 19. 0. 119.158 | 19. 0. 119.144+15 19.0.119.159