## Slide 1: TC 2006B Interconexión de dispositivos
Topologías
ITESM Campus Querétaro

## Slide 2
Definición de topología.
Topologías de red.
Topologías físicas.
Topologías lógicas.
Agenda de esta sesión

## Slide 3
Topologías
¿Qué es una topología?
Es el estudio de la forma en que se conectan y comunican los dispositivos de una red.
Existen dos tipos importantes de topologías:
Topología física: Cómo están conectados los dispositivos de la red.
Topología lógica: Cómo viajan los datos.

## Slide 4
Topología física
Topología física
Define la forma en que los dispositivos están interconectados entre si.

## Slide 5
Topologías físicas
Topología bus
Se caracteriza por tener un único canal de comunicaciones (denominado bus, troncal o backbone) al cual se conectan todos los dispositivos.

## Slide 6
Una ventaja de esta topología es que todos los dispositivos están interconectados directamente.
Una desventaja es el cable, ya que si este se rompe, no es posible la comunicación.
Topología física
Topología bus

## Slide 7
Una topología anillo es un anillo simple cerrado consistente de nodos y enlaces, cada nodo esta conectado a dos nodos adyacentes.
Topología anillo
Topología física

## Slide 8
Topología anillo
Topología física
Es muy utilizada en redes MAN, en enlaces de fibra óptica y *FDDI (Fiber Distributed Data Interface).
Los dispositivos de red se conectan uno tras otro sobre el cable en un círculo físico, el acceso a la red es otorgado a un dispositivo en particular por un «token».
* Una red FDDI utiliza dos arquitecturas Token Ring, una de ellas como apoyo en caso de que la principal falle. En cada anillo, el tráfico de datos se produce en dirección opuesta a la del otro.
Notes: Una red FDDI utiliza dos arquitecturas Token Ring, una de ellas como apoyo en caso de que la principal falle. En cada anillo, el tráfico de datos se produce en dirección opuesta a la del otro.1

## Slide 9
Una topología estrella tiene un nodo central en donde todos los enlaces a otros nodos radian desde el.
Esta topología se utiliza en las redes locales.
Topología física
Topología estrella

## Slide 10
Su principal ventaja es que permite que todos los dispositivos se comuniquen entre sí.
Su principal desventaja es que si el punto central falla, la red entera no funciona. Es costosa.
Topología física
Topología estrella

## Slide 11
Los dispositivos se conectan mediante un cable (Par trenzado) a un puerto del dispositivo central (Switch o Hub).
Topología física
Topología estrella
Se utilizan en redes LAN, MAN y WAN, para comunicaciones vía satélite y móvil.

## Slide 12
Una topología estrella extendida, es muy parecida una topología estrella, excepto que cada nodo, es el centro de otra estrella.
Topología física
Topología estrella extendida

## Slide 13
Su principal ventaja es que los cables de interconexión son más cortos que en una topología estrella, además de limitar el número de dispositivos que se necesitan conectar al nodo central.
Topología física
Topología estrella extendida

## Slide 14
Topología física
Topología estrella extendida
Ejemplos:
Redes MAN y la telefonía móvil.

## Slide 15
Topología física
Topología árbol
Es muy similar a una estrella extendida, la principal diferencia es que no usa un nodo central.
En lugar de eso, usa un nodo raíz, del cual se conectan otros nodos.

## Slide 16
En una topología de este tipo, cada nodo esta conectado directamente a los nodos restantes.
Topología física
Topología malla

## Slide 17
Una ventaja que presenta esta topología, es que al estar cada nodo conectado directamente a los nodos restantes, crea una conexión redundante, de modo que, si falla un cable, otro se hará cargo del tráfico.
Topología física
Topología malla
Otra ventaja de esta topología es que permite que la información fluya a través de distintos caminos.

## Slide 18
Su principal desventaja es una solución aceptable solo para un grupo pequeño de conexiones.
La cantidad de medios de transmisión utilizados para interconectar los nodos se vuelve poco manejable con una gran cantidad de nodos.
Topología física
Topología malla

## Slide 19
Otra desventaja es que debido al número de conexiones requeridas, su instalación es cara.
Topología física
Topología malla
Internet usa esta topología para interconectar las diferentes compañías telefónicas y proveedoras de Internet, mediante enlaces de fibra óptica.

## Slide 20
Consiste de áreas circulares o hexagonales, cada una de las cuales tiene un nodo individual en su centro.
No enlaces físicos, sólo ondas electromagnéticas.
Topología física
Topología celular

## Slide 21
Su principal ventaja es que no hay medio de transmisión tangible.
Su principal desventaja es las ondas electromagnéticas que utiliza son susceptibles de interferencia, además de proveer poca seguridad.
Topología física
Topología celular