## Slide 1: TC 2006B Interconexión de dispositivos
DHCP
Tecnológico de Monterrey

## Slide 2
Objetivo de esta sesión
Estudiar e implementar los servicios DHCP en los ruteadores CISCO.

## Slide 3
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
Protocolo que sirve para asignar una dirección IP dinámica a dispositivos en una red.
Existen direcciones:
IP dinámicas
IP fijas
Direccionamiento IP
Con un direccionamiento dinámico, un dispositivo puede obtener diferentes direcciones IP cada vez que se conecta a la red.

## Slide 4
Definir un pool de direcciones dinámicas que serán asignadas cuando sean solicitadas.
  ip dhcp pool NombrePool
  network dirIP_inicial Máscara de subred
Configuración de un DHCP
Especifica la dirección IP del default-router, es decir, la dirección IP de la interface del ruteador que entregará las direcciones IP dinámicas.
  default-router dirIP
  Agregar configuración importante al DHCP
  dns-server dirIP-Server
  lease días horas minutos
    Ejemplo: lease 0 0 20

## Slide 5
Cuando tengamos en una LAN equipos terminales a los que se requiere asignar una dirección IP estática como: servidores, impresoras, cámaras web, dispositivos IoT, etc. es importante excluir esas direcciones del pool para evitar duplicidad de direcciones.
¿Cuándo excluir direcciones del pool DHCP?
También es importante excluir la dirección IP de la puerta de enlace predeterminada o gateway.
Comando a utilizar:
ip dhcp excluded-address Dir_IP_Inicial Dir_IP_Final