## Slide 1: TC 2006B Interconexión de dispositivos
Direccionamiento y subneteo

## Slide 2
¿A qué clase pertenecen las siguientes direcciones de red?
Dirección IPv4 | Clase
127. 0. 0. 0 | A
65. 0. 0. 0 | 
192. 0. 0. 0 | 
172. 16. 0. 0 | 
225. 255. 254. 245 | 
Ejercicio de clase
El primer byte nos dice la clase a la que pertenece.

## Slide 3
Con base en la información de la IP y el prefijo de red, determine la máscara de subred.
Dir IP / prefijo red | Máscara de subred Método de CISCO | Máscara de subred Método base 10
135. 21. 0. 0 / 19 | 255.255.1110 0000.0 255.255.224.0 | 
1. 0. 0. 0 / 26 |  | 
145. 0. 0. 0 / 22 |  | 
10. 0. 0. 0 / 13 |  | 
Ejercicio de creación de máscaras
Método de CISCO
Método base 10:
A la izquierda del byte crítico corresponde el valor de 255
A la derecha del byte crítico corresponde el valor de 0

## Slide 4: Direcciones de broadcast
La dirección broadcast de una dirección IPv4 se forma al copiar, dependiendo la clase a la que pertenece la dirección IP, los valores de los Bytes de reserva y asignar el valor de 255 a los Bytes que se encuentran a la derecha de los de reserva.
NOTA: Identificar el valor de la red o clase (los bits de reserva se copian)
Dirección IP Red | Clase | Máscara de subred | Dirección de broadcast
129. 10. 0. 0 |  |  | 
68. 0. 0. 0 |  |  | 
195. 79. 1. 0 |  |  | 
130. 0. 0. 0 |  |  | 
221. 0. 0. 0 |  |  | 

## Slide 5
6) Utilizar el desplazamiento calculado en el paso 2 y crear la información de las primeras cuatro subredes. Recuerda que el desplazamiento se da en el Byte Crítico. Dirección de red: 112.0.0.0 y máscara de subred: 255.255.248.0
Creación de subredes
Ejemplo
# Subred | Dirección de subred | Primera IP válida | Última IP válida | Dirección de broadcast
0 | 112.0.0.0 | 112.0.0.1 | 112.0.7.254 | 112.0.0+7.255
1 | 112.0.8.0 | 112.0.8.1 | 112.0.15.254 | 112.0.8+7.255
2 |  |  |  | 
3 |  |  |  | 
. |  |  |  | 
31 | 112.0.248.0 | 112.0.248.1 | 112.0.255.254 | 112.0.255.255
Dirección de broadcast: Los valores a la izquierda del byte crítico no cambian, lo que cambia es el byte crítico y lo que se encuentra a la derecha. Todo lo que se encuentre a la derecha del byte crítico le corresponde el valor numérico de 255. Al byte crítico le corresponde el valor inicial del byte crítico + desplazamiento – 1.

## Slide 6
Dirección de red: 19.0.0.0 / 28
Máscara de subred:
Posición del byte crítico:
Desplazamiento en el byte crítico:
Identificar la primera y última dirección IP válida y la dirección de broadcast de una subred?
Dirección de subred | Primera IP válida | Última IP válida | Dirección de broadcast
19. 0 .0 .48 | 19. 0 .0 .49 | 19. 0 .0 .62 | 19. 0 .0 .48 + 15 19.0.0.63
19. 0. 13.48 |  |  | 
19. 0. 18.128 |  |  | 
19. 0. 60.160 |  |  | 
19. 0. 119.144 |  |  |