## Slide 1: Ruteo estático
Notes: Cisco Networking Academy Program
Routing and Switching Essentials v6.0
Capítulo 2: Routing estático

## Slide 2: Ruteo estático Llegar a redes remotas
Un router puede descubrir redes remotas de dos maneras:
Manualmente: las redes remotas se introducen de forma manual en la tabla de ruteo por medio de rutas estáticas.
Dinámicamente: las rutas remotas se descubren de forma automática mediante un protocolo de ruteo dinámico.
Notes: 2.1 – Routing estático
2.1.1.1 – Llegar a redes remotas

## Slide 3: Aplicaciones de las rutas estáticas
Las rutas estáticas se suelen utilizar en los siguientes casos:
Para conectarse a una red específica.
Para proporcionar un gateway de último recurso para una red de conexión única (stub network). Una red de conexión única (stub network) es aquella a la cual se accede a través de una única ruta y cuyo ruteador no tiene otros vecinos. Es aquella que depende de una red de cobertura local y solamente tiene una conexión de salida con el ISP.
Para reducir el número de rutas anunciadas mediante el resumen de varias redes contiguas como una sola ruta estática.
Para crear una ruta de respaldo en caso de que falle un enlace de la ruta principal.
Notes: 2.1.2 – Tipos de rutas estáticas
2.1.2.1 – Aplicaciones de las rutas estáticas

## Slide 4: Tipos de rutas estáticas Ruta estática por default (predeterminada)
Una ruta estática por default es aquella que coincide con todos los paquetes.
Una ruta estática por default identifica la dirección IP del gateway al cual el router envía todos los paquetes IP para los que no tiene una ruta descubierta o estática.
Una ruta estática por default es simplemente una ruta estática con 0.0.0.0/0 como dirección IPv4 de destino.
Notes: 2.1.2.3 Ruta estática predeterminada

## Slide 5: Configurar rutas estáticas y por default (predeterminadas)
Notes: Cisco Networking Academy Program
Routing and Switching Essentials v6.0
Capítulo 2: Routing estático

## Slide 6: Comando ip route
Notes: 2.2 Configurar rutas estáticas y predeterminadas
2.2.1.1 Comando ip route

## Slide 7: Opciones del siguiente salto (Next-Hop)
El siguiente salto (next-hop) se puede identificar mediante una dirección IP, una interfaz de salida, o ambas. El modo en que se especifica el destino genera uno de los siguientes tres tipos de ruta:
Ruta estática del siguiente salto (next-hop route) o recursiva: solo se especifica la dirección IP del siguiente salto (next-hop).
Ruta estática directamente conectada: solo se especifica la interfaz de salida del router. El id de la interface (s0/0/0 o g0/0).
Ruta estática completamente conectada (full connected) : se especifican la dirección IP del siguiente salto (next-hop) y la interfaz de salida.
NOTA: Si cambia la dirección IP del siguiente salto (next-hop), quedo totalmente incomunicado, por lo que es preferible utilizar las rutas directamente conectadas.
Notes: 2.2.1.2 Opciones de siguiente salto

## Slide 8: Configurar una ruta estática del siguiente salto (next – hop) o recursiva
Notes: 2.2.1.3 Configurar una ruta estática de siguiente salto

## Slide 9: Configurar una ruta estática directamente conectada
Notes: 2.2.1.4 Configurar una ruta estática conectada directamente

## Slide 10: Configurar una ruta estática totalmente especificada (completamente conectada)
Notes: 2.2.1.5 Configurar una ruta estática totalmente especificada

## Slide 11: Verificar una ruta estática
Notes: 2.2.1.6 Verificar una ruta estática

## Slide 12: Ruta estática por default (predeterminada)
NOTA: Solamente puedo tener una ruta estática por default por router.
Notes: 2.2.2.1 Ruta estática predeterminada

## Slide 13: Configurar una ruta estática por default del siguiente salto (next – hop) o recursiva
Notes: 2.2.2.2 Configurar una ruta estática predeterminada

## Slide 14: Configurar una ruta estática por default directamente conectada
R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 s0/0/0
Notes: 2.2.2.2 Configurar una ruta estática predeterminada

## Slide 15: Configurar una ruta estática por default completamente conectada
R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 s0/0/0 172.16.2.2
Notes: 2.2.2.2 Configurar una ruta estática predeterminada